Материал разработан учителем физики ГБОУ лицея №1575 г. Москвы

КОШЕЛЕВОЙ НИНОЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ

Физика 10 класс, профильная школа,

программа «Профильная физика 5 часов в неделю Мякишев .Я.»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ТЕМА: «Измерение коэффициента жесткости пружины и экспериментальная проверка закона Гука»

ЦЕЛЬ:

- экспериментально подтвердить прямо пропорциональную зависимость силы у упругости от удлинения

- рассчитать коэффициент жесткости пружины, используя результаты эксперимента

ОБОРУДОВАНИЕ:

- штатив с муфтой и лапкой;

- пружина;

- динамометр школьный с пределом измерения 5Н (погрешность 0,1Н);

- измерительная линейка с миллиметровыми делениями;

- грузы

- миллиметровая бумага для построения графика.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

- в тетради запиши: тему работы, цель работы, оборудование;

- в тетради запиши теорию по данной теме, используя план:

  - сделать рисунок

  - ввести условные обозначения:

l0- …………………………………………

l – ……………………………………….

Δl = l-l0 =  x - ………………………………………

Fупр-…………………………………….

mg - ……………………………………

k - ……………………………………….

  - записать, что называется деформацией

  - описать физику процесса возникновения силы упругости

  - записать формулировку закона Гука

  - в рамочку записать формулу закона Гука, формулу расчета коэффициента жесткости пружины, формулу силы тяжести

- соберите установку эксперимента: закрепите пружину в лапке с муфтой;

- измерьте длину не деформированной пружины, запишите в таблицу (l0)

- подвесьте 1 груз, измерьте длину пружины с подвешенным грузом, результат запишите в таблицу

- рассчитайте удлинение, запишите в таблицу

- при помощи динамометра определите вес 1 груза, запишите в таблицу

- подвесьте два груза, измерьте длину пружины с 2-мя подвешенными грузами, результат запишите в таблицу

- рассчитайте удлинение, результат запишите в таблицу

- при помощи динамометра определите вес 2 грузов, запишите в таблицу

- и т.д. (для 4 грузов)

| № | l0 ,м | l,м | х=Δl, м Δl=l-l0 | хср= Δlср= ( Δl1+ Δl2+ Δl3+ Δl4)/4 | P, Н | Pср | kср | Fупр=k Δl Fупр=P; P=mg; Fупр=mg P k=------- Δl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 груз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 груза |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Постройте график зависимости Fупр(l) , по графику определить вид приблизительной математической зависимости

- рассчитайте коэффициент жесткости пружины

- Напомним, что результаты измерений никогда не могут быть точными. Их всегда получают с некоторой погрешностью, т.е. приближенно.

- погрешность прямых измерений ΔР=0,1Н, погрешность измерения Δl равна сумме погрешностей l и l 0 (Δl=± 2мм)

- погрешность вычисляемой величины (жесткости) Δk = kсрɛ

- ɛ=ɛР+ɛΔl = ΔP/Pср +Δl/хср

- Записать вывод, основываясь на поставленной цели, записать рассчитанный коэффициент жесткости пружины с погрешностью в виде k=kср± Δk

- Письменно ответьте на вопросы:

1).  Груз массой m, подвешенный на пружине жесткостью k,  растягивает пружину на Δl.  Как изменится жесткость пружины, удлинение, сила упругости, если массу груза увеличить в 2 раза? К каждой позиции левого столбца подберите соответствующую позицию правого и запишите ответ в виде буква-цифра

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                              ИХ ИЗМЕНЕНИЕ

А) жесткость                                                           1) не изменяется

Б)  удлинение                                                          2) увеличивается

В) сила упругости                                                   3) уменьшается

2)

  - Жесткость одной пружины k1, а другой k2. Какова жесткость k пружины, составленной из этих пружин, соединенных последовательно?

  - Решить задачу 3 для параллельного соединения пружин