ИНСТРУКЦИЯ №40

Правила хранения химических реактивов.

1.	Общие правила.

1.	Химические реактивы хранятся в помещении лаборантской  в количествах и порядке, предусмотренных  настоящими Правилами.

Основные количества этих веществ  хранятся  в специальном  изолированном помещении.

2.	Каждый реактив должен хранится  всегда на одном и том же месте.

3.	 Жидкие химические реактивы  хранятся  в толстостенных склянках с притертыми  пробками, твердые - толстостенных  стеклянных банках  также с  притертыми пробками.

4.	 На каждой склянке , банке должна быть  этикетка с точным  названием реактива  и его формулой, кроме того , на таре с огнеопасными веществами на  этикетке должно быть  написано " Огнеопасно".

5.	 Хранение химических веществ  без этикеток  или  с неразборчивыми  надписями  не допускается.

Вещества из склянок, не имеющих этикеток подлежат к уничтожению.

2.	Хранение огне и взрывоопасных  веществ.

Огне и взрывоопасные вещества , находящие применение в кабинетах химии, по правилам  совместного хранения  могут быть  разделены на  следующие группы:

1.Вещества. способные к образованию взрывчатых веществ -калий азотнокислый, кальций азотнокислый ,натрий азотнокислый, барий азотнокислый ,и другие нитраты, бертолетовая соль.

2.Самовозгорающиеся и самовоспламеняющиеся  от воды и воздуха  вещества- калий металлический, натрий металлический .кальций металлический, карбид кальция, кальций  фосфорнокислый, натрий фосфорнокислый, перекись натрия, перекись бария, алюминиевая пыль, алюминиевая пудра, цинковая пыль.

3 Легковоспламеняющиеся и горючие вещества , т.е. вещества. Легко воспламеняющиеся от действия  открытого пламени. К ним относятся:  жидкие вещества- бензин, бензол, сероуглерод, скипидар, толуол, ксилол,  керосин, спирты(этиловый, метиловый и др)  серный эфир и другие.

Твердые вещества- целлулоид, фосфор красный и др.

4.Вещества, вызывающие  воспламенения: бром, азотная и серная кислоты, хромовый ангидрид, калий марганцевокислый и др.

5. Легкогорючие вещества - сера, уголь и др.

Правила хранения.

1 .Каждая из перечисленных выше групп  химических веществ должна хранится отдельно друг от друга.

2.В лаборантской склянки и банки  с легковоспламеняющимися  и огнеопасными химическими веществами  должны хранится  в железных  шкафах или  в специальных металлических ящиках, закрывающихся крышкой, стенки которой и дно выкладываются  асбестовым  листом. Ящики устанавливают  на полу от вдали  от проходов и нагревательных приборов.

3.  При хранении отдельных огне и взрывоопасных веществ,  исходя из их  физико- химических свойств, требуется  соблюдение дополнительных мер  предосторожности, как-то:

а)  диэтиловый(серный)  эфир  следует  хранить  в  изолированно от других веществ в холодном в темном месте, так как  при хранении серного эфира  на свету образуется  взрывчатое вещество.

б) металлический калий, натрий, кальций должны хранится  в толстостенных  стеклянных  широкогорлых   банках, плотно закрывающихся  корковой пробкой, под слоем сухого  керосина, парафина или  трансформаторного масла, в ящиках с песком.

в)  хранение перекиси натрия разрешается  в железных банках, с плотно закрывающими их  железными крышами или  в толстостенных банках с  притертыми пробками. Перекись натрия  -окислитель. В смеси  с горючими  веществами  взрывоопасен. Легко воспламеняется  при смачивании  с небольшим количеством воды. Хранить в сухом месте  , не допуская столкновения   с горючими  материалами, предохранять  от увлажнения, пыли и света.

Г) сероуглерод, ввиду  повышенной летучести  и огнеопасности, следует  хранить под слоем  воды. С водой сероуглерод не взаимодействует и в ней  не растворяется.

Д)  бертолетовая соль, марганцовокислый  калий, перекись натрия, перекись водорода, . хлорная кислота и другие окислители  нельзя хранить вместе  с восстановителями- углем, серой, крахмалом и др.

Е)  нельзя хранить  металлический  натрий и калий , а также фосфор  с бромом и йодом.

Ж)  при хранении марганцовокислого  калия следует помнить, что он  способствует  самовоспламенению горючих материалов: глицерин при комнатной температуре самовоспламеняется при соприкосновении с порошком  марганцовокислого калия с крепкой серной кислотой образуется  непрочный продукт , легко  разлагающийся  со взрывом;  при растирании порошка  перманганата с серой  или фосфором происходит взрыв.

4. Емкость стеклянной посуды для хранения  легковоспламеняющихся  жидких веществ  не должна превышать 1 л. При большой емкости  она снабжается  герметическим  металлическим футляром.

5. Кристаллический йод должен  хранится  в толстостенной банке  из темного стекла  с притертой  пробкой.

6. Металлическая ртуть  должна хранится  под слоем воды  в толстостенной  стеклянной таре с притертой пробкой. Склянка  устанавливается  на металлический , окрашенной масляной краской  в железном шкафу под замком.

7. В помещении , где хранятся  химические реактивы , должна находится  средства пожаротушения: асбестовое или суконное одеяло, углекислотный огнетушитель, ящик с песком.