## Slide 1
Разработал преподаватель: Кузнецова Е.А.
18.03.2015 Открытый урок по программированию для автоматизированного оборудования на тему: «Разработка управляющих программ обработки деталей на токарных станках с ЧПУ».

## Slide 2
Цели урока:
Обучение применению специальных команд, использующихся при написании управляющих программ для станков с ЧПУ.
Обучение составлению управляющей программы для обработки деталей на токарных станках с ЧПУ.
Систематизация и обобщение полученных знаний.

## Slide 3
При помощи какого кода программируется ускоренное перемещение инструмента?
Проверка домашнего задания

## Slide 4
G00
Проверка домашнего задания

## Slide 5
При помощи какого кода программируется перемещение инструмента по прямой линии с заданной скоростью?
Проверка домашнего задания

## Slide 6
G01
Проверка домашнего задания

## Slide 7
При помощи, каких кодов программируется круговая интерполяция?
Проверка домашнего задания

## Slide 8
G02 и G03
Проверка домашнего задания

## Slide 9
Как программируется замена инструмента?
Проверка домашнего задания

## Slide 10
M06
Проверка домашнего задания

## Slide 11
Как запрограммировать вращение шпинделя по часовой стрелке?
Проверка домашнего задания

## Slide 12
M03
Проверка домашнего задания

## Slide 13
Какой код используется для включения СОТС?
Проверка домашнего задания

## Slide 14
M08
Проверка домашнего задания

## Slide 15
Какой командой закрывается программа?
Проверка домашнего задания

## Slide 16
M30
Проверка домашнего задания

## Slide 17
Структура управляющей программы

## Slide 18
Задание для самопроверки
Составить управляющую программу для токарного станка с ЧПУ
Заготовка Ø30

## Slide 19
G54;
T1;
M3 S600;
G00 X32.0;
Z1;
G01 Z-0.3 F0.05;
X-1;
G00 Z5.0;
X30.0;
G01 X29.0;
Z-40.0;
G00 X30.0;
Z1;
G01 X28.0;
Z-20;
G00 X30;
Z1;
G01 X25.0 Z0;
X27.0 Z-1;
Z-20;
X29.0 Z-21;
G00 X50.0;
Z100.0;
M5;
M30;
Задание для самопроверки

## Slide 20
Критерии оценки задания
для самостоятельной работы
5 – все кадры УП правильные
4 – не более 6 неправильных
кадров УП
3 – не более 12 неправильных
2 – более 12 неправильных
кадров УП.