Поршневые  жидкостные насосы - приборы, работающие под действием атмосферного давления

1. Прочитай текст: На рис. слева схематически изображен насос. Он состоит из цилиндра, внутри которого ходит вверх и вниз плотно прилегающий к стенкам поршень 1. В нижней части цилиндра и в самом поршне установлены клапаны 2, открывающиеся только вверх.

При движении поршня вверх вода под действием атмосферного давления входит в трубу, поднимает нижний клапан и движется за поршнем.

При движении поршня вниз вода   находится под поршнем, давит на нижний клапан, и он закрывается. Одновременно под давлением воды открывается клапан внутри поршня, и вода переходит в пространство над поршнем.

При следующем движении поршня вверх вместе с ним поднимается и находящаяся над ним вода, которая и выливается в отводящую трубу.

Одновременно за поршнем поднимается новая порция воды, которая при последующем опускании поршня окажется над ним, и т.д.

2. Составь алгоритм работы насоса, заполнив таблицу

|  | Куда движется поршень? | Что происходит? | Под действием чего вода движется? |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1 | Поршень движется вверх |  |  |
| Шаг 2 | Поршень движется вниз |  |  |
| Шаг 3 | Поршень …………………….. |  |  |
| Шаг 4 | ………………………………. ………………………………. |  |  |

3. Объясните работу поршневого насоса с воздушной камерой (рис. внизу), где 1 – поршень, 2 – всасывающий клапан, 3 – нагнетательный клапан, 4 – воздушная камера, 5 - рукоятка

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Фамилия ………………………………………….

Реши задачи по теме «Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлический пресс»

Помни:

- при подъеме через каждые 12м атмосферное давление уменьшается на 1мм.рт.ст. или на 133,3Па.

- при решении задач необходимо использовать «золотое правило» пропорции: произведение крайних членной равно произведению средних членов пропорции

- барометр – прибор для измерения давления

| Задача 1. У подножия горы барометр показывает 760 мм.рт.ст., а на вершине 722 мм.рт.ст. Какова примерно высота горы? |
| --- |
| Дано: | СИ | Решение | вычисления |
|  |  |  | Ответ: |
| Задача 2. На какой высоте летит самолет-опылитель, если барометр в кабине летчика показывает 100641Па, а на поверхности Земли давление нормальное? |
| Дано: | СИ | Решение | Вычисления |
|  |  |  | Ответ: |
| Задача 3. При входе в метро барометр показывает 101,3кПа. Определите, на какой глубине находится платформа станции метро, если барометр на этой платформе показывает давление, равное 101674Па. |
| Дано | СИ | Решение | Вычисления |
|  |  |  | Ответ: |
| Задача 4. У подножия горы давление нормальное атмосферное. Высота горы 250м. Какое давление на вершине горы? |
| Дано | СИ | Решение | Вычисления Ответ: |
| Задача 5. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 200см2, сила, приложенная к нему 100Н. Какова площадь большего поршня, если сила, приложенная к нему 10000Н? |
| Дано | СИ | Решение | Вычисления |
|  |  |  | Ответ: |
| Задача 6. Площади поршней гидравлического пресса 25см2 и 500см2. Сила, полученная на большем поршне, 5000Н. Какова сила, приложенная к меньшему поршню? |
| Дано | СИ | Решение | Вычисления |
|  |  |  | Ответ: |