8 класс

Тема урока:

«Обеспечение защиты населения от последствий аварий

на взрывопожароопасных объектах»

# Пожарно-профилактические мероприятия на объекте

- Чтобы снизить вероятность возникновения загораний и пожаров от светового излучения, нужно заранее очистить дворы, промежутки между зданиями и территорию объекта от деревянных предметов и сгораемого мусора. Создать условия для беспрепядственного проезда пожарных машин по территории объекта, вокруг зданий к гидрантам и водоёмам.

- Для повышения огнестойкости деревянных конструкций применяются огнезащитная покраска и обмазка. В качестве защитных покрытий можно использовать огнестойкие краски, а также побелку, отражающую световое излучение.

- Для тушения пожаров на объекте сооружаются водоёмы. К  имеющимся водоёмам должны быть оборудованы хорошие подъезды, а на берегах рек, озёр и прудов – площадки и пирсы для установки пожарных насосов. При необходимости водоёмы угубляются, чтобы получить достаточное количество воды зимой при максимальной толщине льда.

- При отсутствии возможности оборудования водоёмов бурят артезианские скважины, с целью получения воды для технических нужд объекта, и одновременно для пожаротушения.

- Для предотвращения взрывов и пожаров в хранилищах мазута, нефти и бензина, масел и других огнеопасных и взрывоопасных веществ, необходимо их выносить за пределы территории объекта и строить заглубленными.

В хранилищах сжатых газов, летучих жидкостей, генераторах ацетилена и других взрывоопасных помещениях устанавливаются устройства, локализующие взрыв. Для этого устанавливаются взрывные клапаны, вышибные панели, самооткрывающиеся окна и фрамуги.

Бензоколонки, склады горюче-смозочных материалов, кислородных и водородных баллонов, взрывоопасных веществ, располагают в удалении от других сооружений на обособленной территории или в подземных сооружениях.

Противопожарные мероприятия:

- Создаётся противопожарное формирование (команда, звено), укомплектованная средствами индивидуальной защиты, с которой проводятся теоретические и практические занятия по противопожарной безопасности.

- Создаются запасы средств пожаротушения: огнетушители ручные и промышленные, стационарные и передвижные, пожарный инвентарь (ведра, багры, песок, асбестовые одеяла, пожарные топоры, ломы).

- На территории объекта оборудуются пожарные щиты с противопожарным инвентарём, ящики с песком, выставляются ёмкости с водой.

# Инженерно-технические мероприятия на объекте

- повышение устойчивости управления объектом;

- обеспечение защиты рабочих и служащих от оружия массового

поражения;

- повышение прочности и устойчивости зданий и сооружений,

совершенствование технологического процесса;

- защита ценного и уникального оборудования;

- повышение устойчивости снабжения электроэнергией, газом, теплом,

водой и  работы сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- защита объектов от пожаров и других вторичных факторов поражения;

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;

- подготовка к восстановлению нарушенного производства.

# Text boxes

Категории    опасных     производственных объектов

I категория:

воспламеняющие вещества

окисляющие вещества

горючие вещества

взрывчатые вещества

II категория:

объекты, использующие оборудование под высоким давлением