Министерство образования Московской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Московской области

«Егорьевский промышленно-экономический техникум»

Доклад

по спецтехнологии

на тему

«Инструменты для штукатурных работ»,

выполнен в программе Microsoft Word

Выполнила:

обучающаяся 2 курса  группы №12-6шт

по профессии «Штукатур»

Соломатина Марина Сергеевна

Проверила:

Образцова Татьяна Ивановна,

преподаватель информатики и ИКТ

г. Егорьевск

2014 г.

## Инструменты для штукатурных работ:

## чем подготовить стены к нанесению штукатурки

В строительстве пока большой процент составляют отделочные работы в построечных условиях; наиболее трудоемкие из них - штукатурные работы.

Как известно, на плечи профессионального мастера ложится обязанность не только качественного выполнения непосредственной работы, в данном случае штукатурки стен, но и не менее добросовестного отношения к подготовительным работам, сопутствующим непосредственному нанесению штукатурки. Можно сказать даже больше – от качества проведённых подготовительных работ в большей степени зависит срок эксплуатации самого покрытия. Вспомните бухтящую и отпадающую пластами штукатурку, с которой, наверное, сталкивался каждый человек – так вот, всё это происходит от некачественно выполненных подготовительных работ.

Рис. 1. Инструменты для штукатурных работ

А что обуславливает качество?

Конечно, профессионализм мастера-штукатура и хороший инструмент для штукатурки стен, в частности инструмент для выполнения подготовительных работ.

Современный мастер-штукатур обязан иметь при себе целый набор, целый арсенал различных приспособлений, позволяющий добиться практически идеальной поверхности.

| Инструменты и приспособления, применяемые в работе штукатура |
| --- |
| Наименование инструмента | Применение | Эскиз |
| Сокол | Для удержания большой порции декоративных или жидких обычных растворов, намазывания, разравнивания раствора. Изготовляют тарельчатые соколы, квадратные или круглые с ручкой в середине или сбоку. |  |
| Тёрка | Для затирки поверхности |  |
| Полутерок | Полутерки служат для разравнивания, намазывания раствора, натирки архитектурных элементов. |  |
| Гладилка | Применяют для заглаживания штукатурки. Гладилки бывают стальные или деревянные. Деревянные гладилки – это полутерки, полотно которых обтянуто (обито) резиной. Длина и ширина полотен гладилок бывают разными. |  |
| Мастерок | Штукатурными кельмами насыпают и приближенно дозируют различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, разравнивают, разглаживают, срезают растворы, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора. |  |
| Зубило | Служат для выборки швов каменной кладки, насечки декоративной штукатурки, подготовки поверхностей. |  |
| Троянка и зубчатка | Предназначаются для той же цели, что и зубило. У троянки на лезвии три зубчика, у зубчатки – несколько. Изготавливают троянки и зубчатки из стали. |  |
| Правило | Предназначаются для разравнивания грунтовочного и накрывочного слоев штукатурки, отделки лузгов, усёнков и проверки вертикальности отделываемой поверхности. |  |
| Окамелок (кисть) | Предназначается для смачивания водой поверхности и подсохшей штукатурки, мытья инструмента и других целей. Кисти бывают разных размеров и формы, из волоса, морской травы, мочала. |  |
| Макловица. | Это большая щётка, используемая для нанесения на стены грунтовки глубокого проникновения, в задачи которой входит скрепить поверхностный слой стены и увеличить тем самым её адгезию. |  |
| Штукатурный молоток | Для забивки гвоздей, штырей, обработки поверхностей. На одном конце имеет обушок размером 25*25 мм, на другом - изогнутые рожки с прорезями для гвоздей. Молоток насаживается на ручку длиной 300 мм. Масса молотка (450…475 г) и ручки рассчитаны на то, чтобы можно было забивать за два удара штукатурные гвозди. |  |
| Штукатурный молоток с кайлом или топорик | Этот инструмент используется для первичной подготовки стен – с его помощью оббивают выступающие части поверхности и делают насечки, которые увеличивают площадь сцепления штукатурного раствора с поверхностью. |  |
| Отвес | Применяют для провешивания поверхностей и проверки их вертикальности. |  |
| Уровень | Применяют для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. |  |
| Ведро | Применяют для насыпания песка, наливания воды, переноса штукатурных растворов и воды |  |
| Сито | Служит для просеивания сыпучих материалов и процеживания растворов |  |
| Штукатурный ящик | Предназначены для хранения сухих смесей и приготовления растворов |  |
| Штукатурный ковш | Ковш применяют для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов. |  |
| Тележка | Для набрасывания и перевозки раствора |  |
| Стремянка | Для работ внутри помещения |  |
| Рулетка | Для контроля размера элементов поверхности штукатурки |  |
| Прочная капроновая нить | У неё одно назначение – из нитей изготавливают «паук», без которого четко соблюсти плоскость и уровень стены не получится. |  |

Список использованной литературы

- Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учебное пособие для нач. проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 224 с.

# Ресурсы: Инструменты для штукатурных работ: виды, назначение. http://stroisovety.org/instrumenty-dlya-shtukaturnyx-rabot/