Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

Кроссворд на тему: «Масляные фильтры»

Автор-составитель: Баранов Владимир Ильич

мастер производственного обучения

первой квалификационной категории

Седельниково село Омская область

2021 - 2022 учебныйгод

Масляные фильтрыпредназначены для очистки масла, залитого в двигатель, от примесей (воды, сажи, топлива, пыли, частиц износа деталей, продуктов окисления и т. д.).

На современных тракторных двигателях для очистки масла используют центробежные маслоочистители, принцип действия которых заключается в следующем. Масло, подлежащее очистке, помещают в емкость — ротор(а, б) и заставляют вращаться этот ротор с частотой свыше 5000 мин-1. При таком вращении частички механических примесей, находящиеся в масле, под действием центробежных сил отбрасываются к вертикальным стенкам ротора и оседают на них, откуда по мере накопления их удаляют деревянной лопаточкой.

Роторы фильтров, устанавливаемые на тракторных двигателях, делают разных размеров. Иногда ставят два ротора, работающих параллельно.

Центробежные фильтры различаются по способу привода роторов — с наружным или внутренним гидроприводом; по способу включения в смазочную систему — на полнопоточные и неполнопоточные; по количеству роторов—на одно – двух- и многороторные.

Условное обозначение центробежных маслоочистителей состоит из цифр и букв. Первая цифра обозначает количество роторов (у однороторных эта цифра отсутствует); цифра, расположенная после букв, — типоразмер. Буквы обозначают: МЦН — маслоочиститель центробежный с наружным приводом ротора; МЦВ — то же, с внутренним приводом; П — полнопоточный; Н — неполнопоточный. Например, марка 2 МЦН-3 П ГОСТ 10556— 78 означает: двухроторная с наружным приводом полнопоточная 3-го типоразмера.

Полнопоточный центробежный маслоочиститель с наружным гидроприводом устроен следующим образом. В корпусе  на оси свободно посажен полый ротор. Снаружи ротор Закрыт колпаком. Внутри оси ротора вставлена трубка  так, чтобы между ней и осью образовался зазор для прохода масла. В нижней части корпуса  установлен предохранительный клапан.

Масло подается в канал маслоочистителя насосом под давлением 0,6...0,7 МПа, откуда, проходя по пространству между осью  и трубкой, оно поступает вовнутрь ротора.

Часть масла (примерно 30 %) проходит через отверстия в остове ротора и под давлением выбрасывается в противоположных направлениях через две форсунки, создавая реактивный момент, приводящий во вращение ротор с очень большой частотой (5000...7000 мин-1). Остальное масло поступает вверх, освобождается от примесей, оседающих на стенках ротора при его вращении, и по трубке стекает вниз в корпус фильтра, а оттуда через канал  выходит из него.

В том случае, если масло не сможет пройти через фильтр (вследствие засорения форсунок или другой неисправности), давление в канале повысится, клапан откроет проход маслу в канал, подача масла к трущимся поверхностям не прекратится — аварии не произойдет.

Так как в двигатель подается только очищенное масло, фильтр называется полнопоточным. Недостаток фильтров такого типа — повышенный расход масла на привод ротора, причем это масло не участвует в данный момент в смазке двигателя. Кроме того, струи масла, вытекающие из форсунок, распиливаются, насыщаются воздухом, окисляются, а в ряде случаев попадают в зазор между колпаком  и ротором, затормаживая его вращение.

Полнопоточный центробежный маслоочиститель с внутренним гидроприводом лишен большинства недостатков маслоочистителя с наружным приводом, однако его устройство в основном аналогично маслоочистителю с наружным гидроприводом; отличием является лишь устройство, предназначенное для вращения ротора.

Чтобы привести ротор во вращение, на оси укрепляют насадок  с каналами, расположенными по касательной к своей окружности. Кроме того, в верхней части остова ротора также сделаны каналы, расположенные под углом.

В корпусах некоторых фильтров такого типа помещают предохранительный клапан, а также сливной и клапан-термостат.

Масло, поданное насосом по каналу, поднимается по кольцевому каналу и вытекает с большой скоростью через каналы насадка, создавая при этом реактивный момент, который заставляет вращаться остов ротора вместе с ротором. После этого масло проходит через радиальные каналы в остове ротора и поступает вовнутрь ротора. Перемещаясь по ротору вверх, масло оставляет на его стенках механические примеси и затем через отверстия в верхней части остова с большой скоростью вытекает во внутреннюю проточку остова, создавая дополнительную реактивную силу, вращающую ротор.

Очищенное масло поступает в трубку и по каналувыходит из фильтра.

Для общего развития обучающихся, для проведения внеклассных мероприятий, викторин, выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.

Кроссворд на тему «Масляные фильтры»

|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 16 |  |  |  |  |  | 2 |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 24 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вопросы:

По горизонтали:

1 – деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 5.

2 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 3.

3 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 1.

4 –  деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 3.

5 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 2.

6 – бесцветная жидкость, применяется как растворитель и для синтеза многих органических веществ.

7 –  деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 1.

8 – артист, исполняющий роли в театральных спектаклях, в кино.

9 – модель «Опеля».

10 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 8.

11 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 2.

12 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 9.

13 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 10.

14 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 7.

По вертикали:

3 –  деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 8.

7 –  деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 4.

15 –   деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 2.

16 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 4.

17 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 6.

18 –  деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 10.

19 –  деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 6.

20–  деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 5.

21 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 9.

22 – математическая тригонометрическая функция.

23 – минерал.

24 – картофель немецкой селекции, выпущенный на рынок в 1975 г.

25 –  деталь  маслоочистителя с внутренним гидроприводом под цифрой 11.

26 –  деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 9.

27 –   деталь  маслоочистителя с наружным гидроприводом под цифрой 7.

Ответы на вопросы:

По горизонтали: 1 – ротор, 2 – остов, 3 – корпус, 4 – форсунка, 5 – насадок, 6 – ацетон, 7 – канал, 8 – актер, 9 – калибра, 10 – клапан-термостат, 11 – корпус, 12 – канал, 13 – канал, 14 – клапан.

По вертикали: 3 – канал, 7 – колпак, 15 – корпус, 16 – ось, 17 – трубка, 18 – примеси, 19 – ось, 20 – ротор, 21 – канал, 22 – косинус, 23 – апир, 24 – адретта, 25 – клапан, 26 – клапан, 27 – трубка.

Источники:

Ожегов С. И.  Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. Чл. – корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – 18 –е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз., 1987. – 797 с.

Семенов В.М., Власенко В.И. Трактор. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 352 с.

Трактор ДТ – 75. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 78.00.001 ТО. Волгоград 1980.

Интернет источники:

Изображение – режим доступа:

https://pbs.twimg.com/media/EC-vtZFXsAAWeLT.jpg:large

Википедия -калибра - [Электронный ресурс]  режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Opel_Calibra

dachnyeotvety.ru -адретта - [Электронный ресурс]  режим доступа:

https://dachnyeotvety.ru/sort-kartofelya-adretta