Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

Кроссворд на тему  «Гасящее устройство»

Автор-составитель: Баранов Владимир Ильич

мастер производственного обучения

первой квалификационной категории

Седельниково село Омская область

2021 - 2022 учебный год

Гасящее устройство. Рессоры, обладая свойством упругости, после получения толчка начинают совершать собственные колебания, передаваемые остову трактора. Первое колебание, возникшее на пути трактора, полезно, а следующие не нужны, и, если они возникают, остов получает дополнительные толчки до тех пор, пока рессора не успокоится, т. е. пока колебания не затухнут. Это затухание в листовых рессорах вследствие трения между листами происходит несколько быстрее, чем в цилиндрических пружинах.

Чем больше жесткость рессоры, тем больше толчков получает остов трактора. Мягкая же рессора, поглощая толчки, раскачивает остов.

Для защиты остова трактора, а, следовательно, и человека от излишних колебаний применяют устройство, называемое амортизатором — гасителем колебаний, которое устанавливают между остовом трактора и его ведущим мостом. Амортизатор за счет жидкостного трения превращает механическую энергию колебаний в тепловую энергию с последующим рассеиванием ее в атмосферу.

Устройство. Амортизатор колесного трактора состоит из корпуса  (а), цилиндра, штока, поршня  с отверстиями и клапанами — отбоя  и перепускным.

В нижней части цилиндра укреплен корпус с клапанами — впускным и сжатия.

Полость  между цилиндром  и корпусом (частично) и цилиндр заполнены рабочей жидкостью, в качестве которой используется веретенное масло.

Действие. При изменении расстояния между рамой (б) и передним мостом поршень начинает перемещаться внутри цилиндра. Масло при этом перетекает из одной части цилиндра в другую (в данном случае из полости Б в полость А) через небольшие отверстия в поршне, вследствие чего появляется гидравлическое сопротивление, на преодоление которого расходуется энергия. Это, в свою очередь, приводит к гашению колебаний рессоры, соединенной параллельно амортизатору с рамой и передним мостом, и прямо пропорционально квадрату скорости колебаний.

В действительности процесс действия амортизатора более сложен, и во время сжатия и растяжения включаются в действие клапаны, предохраняющие детали амортизатора от перегрузок. Установлено, что колебания листовой рессоры при действии амортизатора погашаются более чем в 2 раза быстрее по сравнению с затуханием колебаний той же рессоры вследствие трения между ее листами, т. е. без амортизатора.

Для общего развития обучающихся, для проведения внеклассных мероприятий, викторин, выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.

Кроссворд  на тему  «Гасящее устройство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 16 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вопросы:

По горизонтали:

1 –  конкурсная распродажа.

2 –  деталь амортизатора под цифрой 4.

3 –  Борис, писатель, «Азазель», «Турецкий гамбит», «Левиафан».

4 –  деталь амортизатора под цифрой 3.

5 –  приток Тобола.

6 –  деталь амортизатора под цифрой 5.

7 –  деталь амортизатора под цифрой 2.

8 –  водоросли зеленого или красноватого цвета.

9 –  великий русский певец, бас.

10 –  деталь амортизатора под цифрой 7.

По вертикали:

1 –  соль уксусной кислоты.

4 –  деталь амортизатора под цифрой 6.

11 –  деталь амортизатора под цифрой 1.

12 –  окаменевшая смола хвойных деревьев.

13 –  город (с 1956) в Литве, на реке Апащя.

14 –  ион воздуха.

15 –  деталь амортизатора под цифрой 8.

16 –  деталь амортизатора под цифрой 9.

Ответы на вопросы:

По горизонтали: 1 – аукцион, 2 – клапан, 3 – акунин, 4 – поршень, 5 – иска, 6 – корпус, 7 – шток, 8 – алги, 9 – шаляпин, 10 – клапан.

По вертикали: 1 – ацетат, 4 – полость, 11 – цилиндр, 12 – янтарь, 13 – панделис, 14 – аэрион, 15 – клапан, 16 – клапан.

Источники:

Ожегов С. И.  Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. Чл. – корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – 18 –е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз., 1987. – 797 с.

Семенов В.М., Власенко В.И. Трактор. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 352 с.

Трактор ДТ – 75. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 78.00.001 ТО. Волгоград 1980.

Интернет источники:

Изображение – режим доступа:

https://pbs.twimg.com/media/DDa77A3XkAAVknt.jpg:large

Википедия - акунин  - [Электронный ресурс]  режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD

Википедия - иска - [Электронный ресурс]  режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0)

Википедия - алги  - [Электронный ресурс]  режим доступа:

https://ru.wikichi.ru/wiki/Algae

Википедия - ацетат - [Электронный ресурс]  режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B

Википедия - панделис - [Электронный ресурс]  режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81

Википедия - аэрион - [Электронный ресурс]  режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B