Тема 4.1 Озеленение и благоустройство промышленных территорий.

Введение. Санитарная классификация предприятий и производств, санитарно-защитные зоны.

План

1. Роль зеленых насаждений на промышленных территориях

2.Санитарно-защитные зоны как часть планировочной структуры городского промышленного района.

1. Зеленые насаждения

Зеленым насаждениям принадлежит одно из основных мест среди средств благоустройства. Создание благоприятных условий труда и отдыха на промышленных предприятиях и формирование облика промышленной застройки невозможны без зеленых насаждений. Многообразие форм зеленых насаждений позволяет создавать из зелени различные композиции, эффективно улучшать микроклиматические и санитарно-гигиенические условия среды, организовывать территорию и создавать пейзажи, соответствующие определенной архитектурно-планировочной идее.

На промышленных территориях применяются как древесно-кустарниковые виды растений, так и цветочно-травянистые. Условно все формы зеленых насаждений, применяемых на территории промышленных предприятий, делятся на

-объемные (состоящие из деревьев и кустарников),

-вертикальные (из вьющихся растений)

-горизонтальные (из травянистых и цветочных растений).

Формы древесно-кустарниковой растительности — эффективное средство в обеспечении как санитарно-гигиенических функций, так и архитектурно-планировочных. В зависимости от назначения меняются их конструктивные особенности. Среди древесно-кустарниковых насаждений для промышленных территорий характерны формы, обеспечивающие санитарно-защитные и композиционные функции, но общепринято использование каждой зеленой формы в решении нескольких задач, в том числе и в улучшении эстетического облика предприятий. Древесно-кустарниковые насаждения на территории предприятий могут уменьшить неблагоприятное влияние различных климатических и производственных факторов.

2.Санитарно-защитные зоны как часть планировочной структуры городского промышленного района.

В России в настоящее время существует два вида расселения:

- городское, связанное с развитием разного рода городов и промышленных территорий;

- сельское, связанное с развитием разного рода сельских поселений(сел, деревень и др. поселков сельского типа различной сельско-хозяйственной специализацией).

Территория города по своему функциональному назначению и характеру использования подразделяется на следующие основные зоны:

- селитебная

- промышленная

- коммунально-складская

- внешнего транспорта

-мест отдыха населения

-сзз

В зависимости от санитарной классификации производства и величины грузооборота промышленных предприятий  городские промышленные районы подразделяются на три категории:

- районы , удаленные от селитебной территории: предназначены для размещения предприятий, которые могут создавать большие концентрации различных производственных вредностей и оказывать особо неблагоприятное воздействие на здоровье и санитарно-гигиенические условия жизни населения( производства 1 и 2 класса вредности);

- районы расположенные около границ селитебной территории: предназначены для размещения предприятий, относящихся по санитарной классификации к 3 и 4 классу вредности, т.е не выделяющие производственных вредностей или маловыделяющие, но требующие подъезд жд путей;

- районы расположенные в пределах селитебной территории: размещаются предприятия 5 класса вредности с непожароопасными и невзрывоопасными процессами производства, не создающие шума и др. отрицательного воздействия сверхнормативного уровня и не требующие подъездных путей.

Классификация предприятий в зависимости от класса вредности:

- предприятия 1 и 2 класса вредности( химические,  машиностроительные, металлообрабатывающие, текстильные, по обработке древесины и животных продуктов ТЭЦ и т.д);

- предприятия 3 и 4 класса вредности (химические-пластмассы, машиностроительные и др подобные 1 и 2 классу с производствами меньшего выделения вредных веществ);

- предприятия 5 класса ( производство лекарственных форм, бумаги, кондитерские фабрики, хлебзаводы, бани, пожарные депо и т.д).

В зависимости от класса вредности промышленного предприятия установлены основные размеры санитарно-защитных зон:

- 1 класс вредности- 1000-3000 м и 5000 м

-2 класс вредности-  500м

-3 класс вредности- 1000-3000 м и 5000 м

-4 класс вредности- 300 м

-5 класс вредности- 100 м

СЗЗ- это территория между местами(источниками) выделения производственных вредностей и границей жилой застройки.

Зеленые насаждения на сзз должны составлять не менее 30 процентов.

В пределах СЗЗ допускается размещать:

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производством меньшего класса вредности.

- пожарное депо

-бани

-прачечные, гаражи, склады(кроме продовольственных и общетоварных)

- здания управления предприятиями

-стоянки автотранспорта

-водопроводные и канализационные станции

-питомники древесно-кустарниковых растений для озеленения предприятий и СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается размещать:

- производственные здания и сооружения с выделением большего количества производственных вредностей;

- спортивные сооружения;

- парки;

- детские учреждения, школы;

- лечебно-профилактическтие и оздоровительные учреждениЯ общего пользования, садово-огородные участки.

Территория СЗЗ должна быть благоустроена и озеленена за счет предприятия по проекту благоустройства. Зеленые насаждения должны занимать не менее 40% общей площади СЗЗ.

Контрольные вопросы:

- Какую роль выполняют зеленые насаждения на промышленных предприятиях?

- Что допускается размещать на территории СЗЗ?

- Какие размеры СЗЗ могут быть в зависимости от класса вредности промышленного предприятия?

Правила подбора ассортимента растений деревьев и кустарников для озеленения промышленных территорий.

План:

1.Подбор ассортимента деревьев и кустарников

2.Учет архитектурных качеств зеленых насаждений

1.Подбор ассортимента деревьев и кустарников

При подборе ассортимента древесных растений для озеленения промышленных территорий (ОПТ) необходимо учитывать:

- специфику предприятия и производства и создающиеся на них экологические условия, и функции зеленых насаждений, которые они должны будут выполнять в системе озеленения на данной территории и отдельном участке;

- природно-климатические условия местности;

- биологические и архитектурные свойства растений и их отношение к среде, в которой они будут произрастать;

Для ОПТ рекомендуется применять местные лесообразующие породы( липа мелколистная, дуб черешчатый, береза пушистая, ясень обыкновенный).

Деревья не образующие леса являются второстепенными и сажать их на территории следует одиночно или небольшими группами( клен остролистный).

С целью сохранения местного ландшафта не целесообразно на территории применять породы деревьев, которые своим видом резко выделяются среди местных лесообразующих пород( шелковица, магнолия Суланжа и т.д). Это ограничение не распространяется на породы, которые увязываются с местным ландшафтом (липа мелколистная, дуб красный, ясень пенсельванский, лиственница сибирская).

2. Учет архитектурных качеств зеленых насаждений

Для создания архитектурных композиций на промышленных территориях следует особое внимание уделять сочетанию объемов насаждений с объемами зданий и сооружений. Архитектурную выразительность древесных растений в основном обуславливают величина, силуэт, строение ствола и ветвей, плотность кроны и размеры, а так же форма листьев. Другие признаки растений (изменение окраски листьев, формы и окраски цветов, плодов) имеет декоративное значение. Архитектурные свойства растений являются более постоянными, в то время как

декоративные изменяются по сезонам года и даже в течение дня в зависимости от погоды и освещения.

Контрольные вопросы:

- Основные принципы подбора древесно-кустарниковых насаждений на промышленных территориях.

- Какие архитектурные свойства древесно-кустарниковых насаждений учитывают при подборе ассортимента растений для ПТ ?

Система зеленых насаждений на промышленных территориях

План:

1.Массивы древесно-кустарниковых насаждений на промышленных территориях

2.Группы деревьев и кустарников  на промышленных территориях

3.Использование солитеров на промышленных территориях

4. Рядовые посадки на промышленных территориях

5. Вертикальное озеленение  и цветочные композиции на ПТ

6. Использование газонов на ПТ

1. Массивы на территориях промышленных предприятий являются средством улучшения микроклимата и выполняют архитектурно-планировочные задачи.

К массивам обычно относятся большие по площади (0,5— 2- га и более) естественные насаждения или сплошные искусственные посадки деревьев и кустарников. Крупные массивы, являясь источником обогащения воздуха кислородом, обеспечивают больший гигиенический эффект, чем разрозненные участки зеленых насаждений.

Массивы зеленых насаждений способствуют образованию спокойных постоянно действующих воздушных течений. В жаркий день воздушные массы движутся от насаждений к открытым пространствам, а ночью — с открытых мест в зеленый массив. Интенсивность воздушных течений возрастает, если зеленые массивы располагаются на более возвышенных отметках по отношению к застройке. Такой ветер обычно возникает при разнице температур 5° С и разности давления 0,06 миллибар. Увеличение скорости ветра очень мало помогает уменьшить температуру самого  воздуха, но увеличивает его циркуляцию, способствует перемещению холодного и теплого слоев воздуха.

Средняя температура воздуха среди зеленых массивов как зимой, так и летом на 2—2,5° С ниже температуры воздуха на открытых территориях.

Степень влияния массивов на снижение уровня конвекционных и радиационных температур зависит от площади, занятой посадками. Влияние массивов площадью 0,1 и 0,5 га заметно сказывается на расстоянии до 100 м. Зеленые

насаждения площадью 3 и 5 га оказывают заметное влияние на снижение уровня конвекционных и радиационных температур на расстоянии 200 м и больше.

При наличии на территории предприятия вредных газов создавать плотные непрерывные кольца из зеленых массивов по его периферии не рекомендуется — это препятствует проветриванию.

Для предотвращения скапливания вредных веществ следует предусматривать в массивах разрывы (просеки) в разных направлениях, особенно в направлении господствующих ветров. Сплошной остается только часть массива, обращенная в сторону жилой застройки. Ширину разрывов принимают не менее двойной

ширины кроны наиболее ширококронных деревьев с учетом их роста и развития. Для этих же целей существующие посадки в массиве прореживают в пределах 0,4—0,6 полноты (по сомкнутости крон). Массивы, размещаемые внутри территории предприятия, членят территорию и застройку, ограждают отдельные участки и служат фоном для зданий и сооружений. При периферийном размещении массивы помогают создать благоприятный облик всего предприятия со стороны города или окружающего ландшафта, создавая передний план, кулисы или фон всей панорамы ансамбля или ее отдельных фрагментов (рис. 6).

При проектировании массивов, которые должны служить фоном для архитектурного объекта, продумывается его силуэт, общий цветовой тон и плотность по отношению к объекту. Например, массив с динамичным изрезанным силуэтом, создаваемым включением высоковольтных пирамидальных или конусовидных форм растений, — лучший фон для восприятия простого четкого фасада. Мелкие разнохарактерные и разномасштабные объемы могут быть объединены с помощью фона из плотного массива со спокойным плавным абрисом, составленного из пород с раскидистой живописной кроной и близкой по окраске и фактуре листвой.

Массивам по возможности придают ландшафтный характер. Оформлению опушки массива уделяют особое внимание в тех случаях, когда он является передним планом композиции.

2. Группы деревьев и кустарников в оформлении участков предприятий чаще всего играют роль композиционных доминант. Иногда их используют в качестве

переходных форм от куртин и массивов к открытому, газонному пространству, а также для создания кулис, помогающих воспринимать интересные архи-

тектурные объекты. Древесно-кустарниковые группы находятся в числе основных элементов, используемых при озеленении всех участков территории предприятия.

Расстояние между высаживаемыми деревьями в группах зависит от их возраста и необходимой для них площади питания и устанавливается от 3 до 6 м.

Крупные кустарники (сирень, боярышник, чубушник, клен приречный и татарский и др.) высаживаются в группы на расстоянии 3—4 м, средние (барбарис, смородина золотистая, снежник и др.) —на расстоянии 1,5—2 м, мелкие (магония, ракитник и др.) —на расстоянии 0,5—1 м.

Количество высаживаемых в группах растений зависит от назначения и характера группы и колеблется от 9 до 25 шт. Иногда растения высаживают несколько загущенно, давая возможность путем последующих вырубок оставить наиболее рослые и интересные из них по облику.

Группы, являющиеся композиционными доминантами, составляются по-разному, в зависимости от того эффекта, который хотят от них получить, и места в композиции участка. Для выделения входов в здание или на предприятие используются, например, группы с вертикальным акцентом, составленные из пород с пирамидальными кронами. Живописные группы из плакучих форм деревьев, по облику резко контрастирующих с предыдущими, используются чаще для оформления участков у водоемов или мест тихого отдыха. Группы с ярким колористическим эффектом (цветущие или с окрашенной листвой) вносят в композицию элемент украшения (декора) и больше подходят к важным в  композиционном отношении участкам—скверам на заводских площадях, участкам у заводоуправлений, клубам и т.д. Эти группы составляются из растений с обильным цветением.

При формировании художественного облика группы может быть использован контраст, основанный на резком отличии растений по высоте, форме и окраске кроны, листвы и т. д. (клен гиннала и смородина золотистая — контраст осенней окраски листьев; дерен белый и ракитник — контраст по форме крон и высоте и т. п.). Классическими контрастными сочетаниями счи- ' таются группы из березы и ели, клена и рябины, ивы и ольхи, тополя пирамидального и липы, клена и калины и т. д. Гармонические сочетания подбираются из растений, имеющих один или несколько похожих или одинаковых декоративных признаков,

например группа из спиреи, рябины обыкновенной и рябинника имеет похожую форму листвы, группа из лоха серебристого и облепихи — одинаковую серебристую окраску листьев.

Можно подобрать состав пород деревьев группы таким образом, что она будет иметь эффект и в зимнее время. Этот эффект может быть построен на интересной фактуре и окраске стволов и ветвей (группы из берез, дерена, хвойных).

3. Отдельно стоящее дерево или кустарник. Для отдельных посадок, привлекающих особое внимание, выбирают растения с очень живописными кронами, декоративной листвой или с сильным колористическим эффектом. Их высаживают на самых ответственных в композиционном отношении местах: на опушке массива, на переднем плане группы или в местах, где они могут подчеркивать интересное архитектурное решение зданий. Для отдельно стоящих посадок могут быть использованы все пестролистные виды деревьев (пестролистные клены, ясени и липы), деревья с ажурной резной листвой (платан, клен веерный, ива вавилонская и др.), деревья с яркой осенней окраской листвы, некоторые виды хвойных, если могут быть высажены по условиям производственных вредностей (кипарис, кипарисовик, пихта, ель, туя, псевдотсуга), деревья с эффектом весеннего цветения (сливы, яблони, вишни и др.), деревья с интересной формой кроны.

4. Рядовые посадки — очень распространены на территории предприятий и к ним относятся аллеи и живые изгороди (рис.8).

Аллеи служат  подчеркиванию, выделению путей движения.

Чаще всего аллеи бывают однопородными. При значительной протяженности пути движения, который они оформляют, разнообразие в аллейные посадки вносят ритмичная смена пород и разрывы, заполненные газонами, цветниками и декоративными группами кустарников. Однако чаще всего аллеи проектируют с разреженной посадкой с расстоянием в ряду 5—6 м, чтобы хорошо развивались отдельные экземпляры деревьев. В некоторых случаях в аллеях применяется загущенная посадка, шахматная схема посадки или посадка деревьев группами, что придает аллее более интересный внешний абрис.

Аллеи с посадкой деревьев букетами по центру полотна могут использоваться для оформления пешеходных дорог в условиях, когда требуется разреженная тень на боковых дорожках. При такой схеме имеется возможность организации небольших мест отдыха.

Другая форма рядовой посадки древесно-кустарниковых насаждений— живые изгороди, состоящие либо из очень плотной рядовой посадки деревьев, либо из кустарника . Деревья высаживаются на близком расстоянии, образуя сплошную стену зелени. Наиболее употребительными породами для этих целей являются виды деревьев с низким штамбом и плотной листвой, хорошо поддающиеся стрижке (граб, вяз, липа и др.)

Живые изгороди могут состоять только из кустарника различной высоты (от 50 см до 3 м) и формы (стриженые прямоугольные стенки и свободно растущие формы с неправильным абрисом). Живые изгороди, так же как и аллеи, бывают однорядными и многорядными; они могут состоять из одной породы и двух-трех пород в зависимости от архитектурного замысла и характера озеленяемого объекта. Посадка растений в живой изгороди может быть рядовой и шахматной. Расстояние между отдельными растениями в ряду зависит от габитуса высаживаемой породы (от 25 до 70 см). Лучшими породами кустарников  для живых изгородей являются бирючина, ирга, барбарис, лох, боярышник, смородина альпийская и золотистая, дерен, сирень, чубушник. Так же как и аллеи, живые изгороди являются хорошей формой для подчеркивания тех или

иных архитектурно-планировочных решений. Они, кроме того, используются для маскировки неинтересных сооружений, для окаймления отдельных участков и площадок отдыха, как фон для цветочных композиций.

Низкие (высотой до 50 см) живые изгороди — бордюры чаще всего используются как кайма регулярных парадных цветочных композиций и партерных газонов. Они могут использоваться также как удобное низкое препятствие, создаваемое вдоль пешеходных дорожек для предохранения газона от вытаптывания, не мешающее осмотру пейзажных композиций.

5. Вертикальное озеленение вьющимися растениями в последнее время получило широкое распространение на многих предприятиях. Помимо удобства озеленения в стесненных условиях застройки, а также использования его для декорирования и маскировки маловыразительных неинтересных объектов оно имеет определенное гигиеническое значение

Формы вертикального озеленения зависят от особенностей выбранного вида вьющихся растений. Многие из них нуждаются в опорах —сетках или трельяжах (актинидии, аристохолии, витисы). Некоторые из них способны с помощью присосок и воздушных корней сами взбираться по шероховатой поверхности кладки стены или ограды (плющи, девичий виноград, гортензия лазящая и др.). От этих особенностей роста и развития растений зависит и размещение деталей с вертикальным озеленением на площадке.

Одним из удобных приемов использования вьющейся зелени является декорирование с ее помощью отдельных участков земли, откосов и подпорных стенок.

Особенно широкое распространение получило вертикальное озеленение на заводах Прибалтики и в южных районах (рис. 11).

На заводе сверл в Вильнюсе вьющиеся растения служат основным средством оформления зданий, окружающих внутренний двор. На деревообрабатывающем заводе в том же городе вьющимися растениями оформлена сплошная высокая ограда предприятия вдоль всего пути движения рабочих.

Газоны применяются на предприятиях для укрепления грунта, улучшения температурного режима приземного слоя воздуха и в эстетических целях.

Партерный газон представляет собой однородный коротко стриженый травянистый ковер. Он используется для создания парадных регулярных композиций на заводских площадках и участках общественных зданий в качестве либо доминирующего

(основного) элемента композиции, либо фона для показа сложных цветочных мозаик или других цветочных композиций. В последнем случае стремятся к тому, чтобы избежать дробности цветочной композиции.

Основное требование к партерному газону — безукоризненно гладкая его поверхность, без «плешей» и неровностей и хорошие пропорции партера, определяемые условиями и задачами конкретной планировки. Партерный газон хорошо сочетается со скульптурой, фонтанами и стрижеными растительными формами, но в связи с трудностями его устройства и эксплуатации в последнее время применяется сравнительно редко. Для создания партерного газона обычно используют один-два вида трав, очень близких по внешнему виду и характеру кущения, дающих густой и яркий по окраске покров (например, рейграс и мятлик луговой) .

Обыкновенные газоны используются как горизонтальный фон для элементов застройки, для показа декоративных деревьев и кустарников и цветочных композиций на заводских территориях. Такие газоны являются, по существу, обычным типом покрытия озеленяемых площадей, укрепляющих поверхность почвы.

Для создания обыкновенных газонов подходят травосмеси, отличающиеся по видовому составу в зависимости от конкретных почвенных условий, условий инсоляции участка и т. д. Газоны имеют существенное санитарно-гигиеническое значение, так как закрепляют почву, препятствуют перемещению пыли, создают прохладу и увеличивают влажность над своей поверхностью и т. д.

Мавританский газон (самообсеменяющийся и самовозобновляющийся вид травянисто-цветочного покрытия) применяется в тех местах, где хотят получить яркий красочный ковер цветочной поляны, не требующий сложного ухода и не нуждающийся в стрижке. На предприятиях с помощью такого ковра можно достичь яркого колористического эффекта на обозреваемых междупутьях и откосах железнодорожных путей, на участках у не-пылящих складских и вспомогательных зданий, на полянах и лужайках зон отдыха, скверов и бульваров.

Для получения большого эффекта к обычной травосмеси добавляют смесь семян полевых цветов (гвоздик, колокольчиков, маков, ромашки, мальвы, незабудок, виолы и др.) в соотношении 20—60% на 40—80% травосмеси в зависимости от степени желаемого многокрасочного колорита.

Участки с почвопокровной растительностью. Не требовательные и выносливые почвопокровные стелющиеся растения, покрывающие почву наподобие мха, с декоративной листвой, не нуждающиеся в особом уходе, применяются в условиях, когда газон не может быть выращен или не будет давать густого ровного  ковра, на слишком солнечных или очень затененных участках. К таким растениям относятся многочисленные виды очитков, камнеломок, темьяна, вероники, хедеры и др.

Цветочные композиции на предприятиях очень многообразны. В современных цветочных композициях, в отличие от старых, есть стремление к ограничению цветовой (колористической) гаммы и к простым лаконичным рисункам, к сокращению ассортимента цветочного материала .

С этих позиций важно сделать правильный выбор в огромном ассортименте цветочных растений, с учетом времени и колера цветения, высоты растения, декоративных признаков и возможности его сочетания с другими цветочными растениями. Также важен правильный выбор фона цветника и варианта планировочного решения.

Современным приемом цветочных композиций является создание на газонах однопородных укрупненных пятен из многолетников.

Отдельные цветочные группы лучше всего размещать на переднем плане в сочетании с группами кустарников на газоне, у боковых сторон и на перекрестках пешеходных дорожек. При составлении смешанных цветочных групп (из нескольких видов цветов) нужно учитывать высоту растений,  причем более высокие растения размещать на заднем плане композиции. При выборе окраски растений и их сочетании следует избегать пестроты и дробности цветочных решений.

Группы цветов с интенсивными яркими тонами ввиду их выразительности необходимо использовать в качестве главного элемента композиции зеленых насаждений. Группы цветов холодной гаммы тонов чаще всего применяются в качестве перехода от одной яркой доминанты к другой.

Первые дают эффект зрительного приближения, а вторые — удаления. Используя эти особенности, можно зрительно сужать или расширять небольшие открытые пространства.

Цветочные рабатки — ленты из одного или многих видов цветочных растений — размещают обычно вдоль пешеходных дорожек. Иногда ими окаймляют газон. При составлении многорядной рабатки растения размещают полосами вдоль дорожки или группами с повторением в определенном ритме гармонирующих тонов. Цветочные рабатки чаще составляют из 2—4, реже из 5 и более видов растений. Ширина рабаток может быть 0,7—1,2 м. Хорошее впечатление производят однородные рабатки из раннецветущих луковичных растений (геоцинтов, тюльпанов, нарциссов), из высоких многолетников (люпина, флоксов), из низких растений с многочисленными цветками, образующих ленту в виде узкого ковра (алисума, антеринума, .виолы).

Цветочные партеры используются как декоративные поверхности, разделяющие потоки движения на главных пешеходных магистралях, акцентирующие входы на завод или подчеркивающие архитектуру здания. Цветы заполняют партер одноколерным или многокрасочным ковром с геометрическим или абстрактным (свободным) рисунком. Применявшиеся до недавнего времени партеры из ковровых растений сложного орнаментального рисунка теперь уступили место более простым композициям из укрупненных пятен разной формы в сочетании с искусственными материалами, песком, битым кирпичом, галькой или газоном.

Смешанный цветочный бордюр обычно имеет криволинейный контур и асимметричный профиль и применяется на всех изолированных или планировочно выделенных участках общественных зданий предприятий, мест отдыха. Для него подбираются разные по высоте  и окраске растения, с разными декоративными признаками, причем с таким расчетом, чтобы цветник был декоративен в течение всего сезона вегетации.

Контрольные вопросы:

- Характеристика массивов на ПТ.

- Какие бывают группы древесно-кустарниковых насаждений на ПТ

3. На каких промышленных территориях используют цветочные насаждения.

Зеленые защитные полосы. Ветрозащитные и солнцезащитные насаждения.

План:

1.Назначение ветрозащитных посадок.

2.Виды ветрозащитных посадок (внешние и внутренние ВЗП)

3.Солнцезащитные насаждения на промышленных территориях.

1.Ветрозащитные посадки могут снижать скорости ветра на 50—80% в тех случаях, когда посадки размещены с учетом ветрового режима, формируемого застройкой. Действие ветрозащитных посадок зависит от угла направления зеленого барьера к направлению ветрового потока, плотности насаждений и высоты посадок (рис. 1)

Установлено, что при обтекании ветром плотного зеленого барьера возникают четыре зоны с различными аэродинамическими характеристиками.

С наветренной стороны барьера на расстоянии 6 Н (где Н — высота барьера) скорость ветра начинает падать. Непосредственно за барьером скорость ветра падает на 15—40%- Минимальная скорость ветра наблюдается на расстоянии порядка 3— 4 Я от подветренной стороны барьера, причем чем плотнее посадки, тем ближе к нему этот минимум. На расстоянии от 6 до 12 Н скорость ветра постепенно увеличивается от скорости свободного ветра до 75—80%. При этом наблюдаются турбулентный характер движения воздуха и вихреобразование, которые тем больше, чем гуще и плотнее посадки. На расстоянии 24— 30 Н ветер, постепенно увеличиваясь, достигает своей первоначальной скорости.

2. По плотности полоса бывает:

- густая полупродуваемая (густая вверху и  ажурная внизу или густая внизу и ажурная вверху);

- густая непродуваемая (густая вверху и внизу);

-  продуваемая (ажурная вверху и внизу).

Выбор конструкции полосы зависит от ее положения в ветрозащитной системе и определяется ее назначением, а кроме того, от климатических особенностей местности.

Ветрозащитные насаждения на территории предприятия могут быть в виде рядовых (регулярных) или групповых (иррегулярных) посадок. Выбор видов ветрозащитных насаждений зависит от многих факторов, в том числе от архитектурно планировочного решения предприятия. Рядовые посадки бывают однорядными, трехрядными, пятирядными и т. д. Такие посадки создают ветрозащитные экраны в виде полосы насаждений.

Естественно, что эффективность ветрозащитных свойств насаждений зависит от листвы: у лиственных пород она в период опадения листвы снижается, хвойные и вечнозеленые растения сохраняют ее круглый год.

Внутренние ветрозащитные насаждения на территории предприятия размещают в местах возможного возникновения сквозняковых потоков.

В северных районах в целях избежания интенсивных теплопотерь зданиями внутризаводские ветрозащитные посадки размещают с наветренной стороны здания на расстоянии не более трех высот посадки. Это способствует уменьшению инфильтрации холодного воздуха в помещение.

В районах с умеренными скоростями ветра ветрозащитные посадки в зонах ветровых теней не размещают, так они значительно ухудшают аэрацию территории. Выбирать конструкции ветрозащитных посадок следует в зависимости от силы ветров и их положения в ветрозащитной системе.

Если для внешних ветрозащитных насаждений наиболее эффективны многорядные и многополосные посадки деревьев и кустарников шириной от 40 до 10()м. то для внутренних ветрозащитных насаждений более приемлемы 1-2-3-рядньге посадки или группы насаждений, состоящие из смеси лиственных и хвойных или вечнозеленых пород.

При необходимости снижения скорости ветра на большие расстояния предпочтительны полосы продуваемой конструкции (плотные или слабоажурные в верхней части насаждения и со сквозными просветами внизу)

Внутри предприятий вблизи пешеходных дорожек, площадок отдыха и зданий в районах, где господствуют сильные ветры, наибольшее применение имеют плотные насаждения, имеющие равную проницаемость о г низа до верха.

В районах с преобладанием ветров со скоростью 4-5 м/сек для внутренних ветрозащитных насаждений плотные посадки не применяются. Они сильно снижают скорость ветра, но нередко способствуют резкому ухудшению воздухообмена и понижению температуры воздуха и почвы на 2-3° С. поэтому для средней полосы с преобладанием умеренных скоростей ветра для внутренних насаждений предпочтительнее продуваемые посадки.

Места отдыха и пешеходные пут и располагают для защиты от ветра в пределах аэродинамических теней зданий и сооружений, например, в районах Крайнего Севера площадки отдыха можно размещать на южных склонах микрорельефа, защищенных е севера от летних арктических ветров.

3. Солнцезащитные насаждения.

Солнцезащитные посадки в зависимости от характера объекта, его размещения и величины могут быть самых разнообразных форм — рядовые и групповые, аллейные и одиночные.

Затенение территории зависит от густоты, величины (размеров) и формы кроны деревьев, а также от расположения их по отношению к затеняемым поверхностям.

При озеленении промышленных территорий учитывают, что в летнее время на тротуарах, дорожках и площадках должна быть тень, а в период с сентября по март на них должно быть солнечно. Листопадные деревья—хорошее солнцезащитное средство в летних условиях. Период распускания листьев у них совпадает с периодом избыточного тепла, а в зимнее время обеспечивается необходимая инсоляция. При озеленении пешеходных путей вечнозелеными растениями целесообразно по возможности увеличивать их штамб: зимой тень как бы отходит от дерева и величина удаления тени зависит от высоты штамба.

Контрольные вопросы:

- Какие бывают ветрозащитные посадки по плотности?

- Какие функции выполняют ветрозащитные посадки?

- Устройство солнцезащитных посадок на ПТ.

Снегозащитные насаждения на промышленных территориях.

План:

1. Назначение снегозащитных  посадок.

2.Устройство снегозащитных посадок

3. Противопожарные зеленые насаждения на ПТ

1.  Снегозащитные насаждения представляют собой один из видов защиты от снежных заносов, который не требует больших затрат труда и средств.

Основным принципом действия снегозащитных насаждений является уменьшение скорости снеговетрового потока до такой степени, чтобы снежные частицы и снежная пыль полностью оседали внутри снегозащитной полосы. При этом снежный вал начинает отлагаться непосредственно за первым рядом наветренной части этой полосы. Далее снегоотложение продвигается в глубь полосы, сохраняя при этом характер обрыва в сторону объекта защиты (железнодорожного полотна, автомобильной дороги, входов в здания и др.).

Густота и высота насаждений — важнейшие факторы, обеспечивающие эффективность снегозащитной полосы.

Густая опушка с наветренной стороны снегозащитной полосы положительно влияет на степень снегоемкости посадок и характер снежного вала. Чем плотнее полоса, тем круче снежный вал и тем ближе он к насаждениям. Если ажурные и продуваемые полосы аккумулируют снег с наветренной и подветренной сторон, то плотная полоса сама является аккумулятором снежной массы, что объясняется резким падением скорости ветра в полосе и образованием зоны затишья за ней.

При увеличении числа рядов в снегозащитной полосе наблюдается падение скорости воздушного потока за ней. Это падение достигает наибольшего значения примерно в 10—12-рядной по лосе, а затем становится постоянным и не зависит от числа рядов, так что увеличение числа рядов в полосе более 10—12 нецелесообразно.  Насаждения из двух узких полос с разрывом между ними обладают большой снегозадерживающей способностью. Дополнительная вторая полоса может значительно улучшить условия снегозащиты даже в тех случаях, когда снегозащитные посадки расположены на незначительном расстоянии от объекта защиты. Снегоемкость двухполосной посадки зависит от ширины разрыва между полосами. Ширину разрыва принимают от 10 до 35 м. Уменьшение разрыва, так же как и его чрезмерное увеличение, нецелесообразно.

Рис. 3. Снегозащитные насаждения а—профиль снежных отложений в густой снегозащитной полосе; б — профили снежных отложений у насаждений из двух узких полос

В первом случае двухполосная посадка работает как сплошная полоса, во втором — снегозадерживающий эффект снижается, так как каждая из полос функционирует самостоятельно.

Ветронепроницаемые конструкции насаждений с узкими ветроломами по снегосборной способности не уступают другим типам насаждений. Кроме того, такие конструкции требуют меньшей площади земляных отводов по сравнению с полосными насаждениями, имеющими большую ширину, а также более экономичны при затратах труда на закладку посадок по количеству посадочного материала и по уходу за ним.

Высота рабочей части снегозащитных насаждений (допускаемая средняя высота снежного вала в полосе) колеблется от 1 до 3 м. В плотных конструкциях широких полос или при сплошных многорядных посадках снегосборность ограничена рабочей частью насаждений. В том случае, когда фактическая высота снежного вала превышает высоту рабочей части, что часто наблюдается на практике, происходит снеголом (поломка ветвей деревьев и кустарников при осадке и таянии снега), и посадки выбывают из строя.

При устройстве узких полос с широкими межполосными разрывами высота снежного вала ничем не ограничивается, так как снежный вал отлагается в разрывах, а поэтому снеголома не наблюдается.

Ширина междурядий в снегозащитных посадках должна устанавливаться с учетом проведения работ механизмами. Ширина междурядий 2—2,5 м позволяет обрабатывать почву в междурядьях тракторами. Расстояние между растениями в рядах может быть 0,5—1 м при посадке сеянцами.

В снегозащитные посадки, как правило, вводятся быстрорастущие и густовегвящиеся породы деревьев с низкоопущенной кроной. Такие деревья против поломок от снежной нагрузки наиболее устойчивы. Во втором ряду с наветренной стороны полосы всегда должен использоваться высокорастущий кустарник. Ассортимент пород подбирают в зависимости от почвенно-клима-тических условий.

2. Снегозащиту промышленных предприятий и промышленных узлов во всех случаях, когда для роста древесно-кустарниковой растительности есть благоприятные условия, осуществляют с помощью снегозащитных посадок. Это один из вариантов защиты предприятий от снежных заносов, который не требует больших затрат труда и средств.

Основным принципом действия снегозащитных насаждений является уменьшение скорости снеговетрового потока до такой степени, чтобы снежные частицы и снежная пыль полностью оседали внутри снегозащитной полосы. При этом снежный вал начинает отлагаться непосредственно за первым рядом наветренной части этой полосы. Далее снегоотложеиие продвигается в глубь полосы, сохраняя при этом характер обрыва в сторону объекта защиты (железнодорожного полотна, автомобильной дороги, входов в здания и т.д. ) (см. рис 1).

Густота и высота насаждении важнейшие факторы, обеспечивающие эффективность снегозащитной полосы./пог.м - двурядная

Густая опушка с наветренной стороны снегозащитной полосы положительно влияет на степень снегоёмкости посадок и характер снежного вала. Чем плотнее полоса, тем круче снежным вал и тем ближе он к насаждениям. Если ажурные и продуваемые полосы аккумулируют снег е наветренной и подветренной сторон, то плотная полоса сама является аккумулятором снежной массы, что объясняется резким падением скорости ветра в полосе и образованием зоны затишья за ней (см.рис.1).

Расстояние от снегозащитных посадок до объекта защиты рекомендуется ЗО-бОм. это объясняется тем, что в условиях интенсивного переноса снега шлейф снежного вала обычно простирается за зелёные насаждения на расстояние 30м и далее.

Объём снегопереноса определяется количеством снега, наносимого на 1м фронта переноса снега в наиболее снежную за 10-15 лет зиму.

В районах, где объём переноса снега пс превышает 200м'7пог.м. рекомендуются следующие конструкции снегозащитных насаждений:

при объёме снегопереноса до 25 м 3/пог.м -двухрядная посадка кустарников па расстоянии 20-25м от объекта защиты;

при объёме снегопереноса до 50 м’/пог.м -одна четырёхрядная древесно-кустарниковая полоса на расстоянии 30м от объекта зашиты; при этом два ряда с наветренной стороны составляют кустарники, а два следующие ряда - густоветвистые низкокронные деревья:

при объёме снегопереноса до 75 м3/пог.м -шестирядная полоса на расстоянии 40м от объекта защиты: с наветренной стороны - два ряда кустарников, затем - три ряда деревьев и ряд кустарников:

при объёме снегопереноса до 100м3/пог.м - двухполосная система: одна полоса с наветренной стороны, сос тоящая их двух рядов кустарника, вторая полоса в пятнадцати метрах от неё. состоящая из шестирядной древесно-кустарниковой полосы.- па расстоянии 40м от объекта зашиты:

при объёме снегопереноса до 150 м3/пог.м двухполосная система, в которой ближе к объекту защиты располагается шестирядная полоса на расстоянии 40м от объекта защиты, а с наветренной стороны -четырёхрядная полоса на расстоянии 30м от шестирядной:

при объёме снегопереноса до 200м3/пог.м можно закладывать систему из двух шестирядных полое с 35-метровым разрывом между ними. При этом ближайшую к объекту защиты полосу размещают уже па расстоянии 50м от объекта защиты.

- где объём снегопереноса превышает 200м7пог.м, возможно применение двух-, трёх- и четырёхрядных снегозащитных систем, состоящих из узких ветронепроницаемых древесно-кустарниковых полос шириной 12-15м.

При увеличении числа рядов в снегозащитной полосе наблюдается падение скорости воздушного потока за ней. Это падение достигает наибольшего значения примерно в 10- 12- рядной полосе, а за тем становится постоянным и не зависит о т числа рядов, так что увеличение числа рядов в полосе более 10-12 нецелесообразно.

Ширина междурядий в снегозащитных посадках должна устанавливаться с у четом проведения работ механизмами. Ширина междурядий 2-2.5м позволяет обрабатывать почву в междурядьях тракторами. Расстояние между растениями в рядах может быть 0.5- 1м при посадке сеянцами.

Сплошные по длине снегозащитные посадки вокруг предприятия или вдоль дороги, ведущей к предприятию, могут полностью закрыть вид на предприятие или окружающий ландшафт. Чтобы обеспечить достаточную обозреваемость окружающего пейзажа и необходимую снегозащиту, можно использовать снегозащитные полосы, состоящие из отдельных отрезков длиной 100-200м. повернутых под углом 30° к трассе дороги (конструктивные принципы составления полосы остаются теми же).

Внутри застройки предприятия зеленые насаждения в виде групп и небольших куртин рекомендуется размещать в проездах или вблизи площадок отдыха, причем в местах, где допускается скопление снега.

В снегозащитные посадки, как правило, вводятся быстрорастущие и густоветвящиеся породы деревьев с низкоопущенной кроной. Такие деревья проз ив поломок от снежной нагрузки наиболее устойчивы. Во втором ряду с наветренной стороны полосы всегда должен использоваться высокорастущий кустарник. Ассортимент пород подбирают в зависимости от почвенно-климатических условий.

3. О формах насаждений, защищающих от песчаных заносов, аналогичных наблюдений не имеется, но предполагается, что те же закономерности действительны и в отношении песка, так что зеленые насаждения могут быть эффективны и в борьбе с песчаными заносами.

Противопожарные зеленые насаждения предусматривают в виде полос или отдельных удлиненных групп, состоящих только из лиственных пород. В полосе высаживают два-три ряда деревьев и один-два ряда кустарников с расстоянием между рядами 2—3 м, а между деревьями в ряду— 1—2 м.

Значение насаждений в борьбе с пожарами обусловлено прежде всего тем, что лиственные деревья и кустарники содержат большое количество влаги, поэтому они медленно загораются и при возникновении пожара препятствуют (в некоторой степени) распространению огня. Кроме того, насаждения снижают силу ветра и этим тоже уменьшают возможность распространения пожара.

Контрольные вопросы:

1.Какие бывают снегозащитные  посадки по плотности?

2.Какие функции выполняют снегозащитные  посадки?

3.Какие древесно – кустарниковые растения можно высаживать в противопожарные насаждения на ПТ.

Шумозащитные и пылезащитные зеленые насаждения на промышленных предприятиях.

План:

1.Назначение пылезащитных посадок.

2.Назначение шумозащитных посадок.

1. Пылезащитные насаждения создают на территории предприятий вблизи источников пыли.

Эффективность пылезащитных посадок зависит от их размещения по отношению к направлению ветра и источнику пыли. Пылезащитные экраны оказывают наиболее действенное влияние на очистку воздуха, если источник пыли находится невысоко от уровня земли, и на расстоянии не более 40—50 м от защитных посадок.

Пылезащитные свойства посадок зависят также от структуры насаждений. Крупная пыль задерживается большей частью перед посадками или позади них и фильтруется преимущественно нижним ярусом насаждений, поэтому для предотвращения переноса пыли особое значение приобретает наличие густого нижнего и среднего ярусов посадок.

Пылезащитные посадки аналогичны ветрозащитным и могут быть одно-, трех- и пятирядными в зависимости от вида и интенсивности пылевого источника и скорости ветра, разносящего пыль.

Обычно при однорядной посадке используют медленнорастущие породы, чередующиеся с кустарником. При трехрядной и пятирядной посадке в крайних рядах сажают кустарники, а в средних — быстро- или медленнорастущие деревья или деревья, требующие специального ухода. При пятирядной посадке по бокам среднего ряда могут быть кустарники и растения, требующие особого ухода. Рядом с посадками сеют газон, помогающий задерживать смытую сверху пыль.

В ассортимент пылезащитных насаждений включают растения с шероховатой, морщинистой листвой, густым ветвлением и максимальным количеством листьев.

2. Шумозащитные насаждения на промышленной площадке создают в качестве поглотителя, рассеивателя или отражателя шума.

Эффект снижения шума в зеленых насаждениях зависит от характера посадок, от пород деревьев и кустарников, а также от погодных и других условий.

Рядовые посадки деревьев с открытым подкронным пространством шум не поглощают. Шум, особенно низкочастотный, проходит сквозь такие посадки беспрепятственно и лишь высокочастотные его составляющие частично рассеиваются и поглощаются.

Для снижения шума посадки должны иметь вертикальную плотность, т. е. несколько ярусов с густыми кронами, смыкающимися между собой, а под кронами пространство,, заполненное

кустарником без просветов. Лишь такие зеленые насаждения дают ощутимый эффект снижения шума.

Следующим условием является ширина шумозащитной полосы. Минимальная ширина полосы, дающая значительный эффект шумопоглощения, составляет не менее 10 м, т- е. на такой полосе должно быть не менее двух-трех рядов деревьев рис №1

Характер размещения рядов деревьев также имеет определенное значение. Например, полоса, состоящая из нескольких рядов деревьев, с разрывами между этими рядами, в сравнении с полосой без разрывов, показывает более интенсивное снижение шума. При одинаковой ширине той или другой конструкции посадок разница в снижении шума соответствует примерно числу рядов в полосе.

Средние величины дополнительного снижения уровня шума зеленых насаждений при точечном источнике составляют: для защитных полос из деревьев с густыми сомкнутыми кронами, подлеском и кустарником по периметру — 50% основного снижения шума от расстояния; для насаждений лесопаркового характера средней густоты с кустарником—20%. В случае направленного шума его рассеивателями могут быть отдельно стоящие деревья и кусты, а также малые архитектурные формы.

Снижение транспортного шума происходит в основном от поглощения его плоскостями зеленых насаждений   (рис. А, в).

Ориентировочно можно считать, что каждый ряд (одна плоскость с хорошим подлеском) снижает транспортный шум на 1 —1,8 дБ. Наиболее целесообразно использовать для защиты от транспортного шума многорядные посадки.

Высоту деревьев вдоль проездов и других источников шума следует выбирать с таким расчетом, чтобы прямой луч от его источника не попадал в объект защиты (например, в окна производственных помещений). Высота посадок не должна быть меньше 5—7 м.

Внутри зеленых барьеров деревья нужно размешать в шахматном порядке, причем высокие деревья — ближе к источнику шума.

10—12-метровый пояс зелени (деревья 6—8 м, кусты 3—4 м) снижают уровень громкости шума в среднем на 12—15 фон; пояс зелени 30—40 м (высокие деревья) ослабляет уровень громкости на 30 фон, 50-метровый пояс — на 35 фон.

Эффективность шумозащитного экрана повышается по мере приближения к его источнику шума. В этом случае на здание или на пространство, находящееся за барьером, распространяется не прямой, а диффрагированный и ослабленный звуковой луч.

Из древесно-кустарниковых пород лучше всего защищают от шума хвойные, шумозащитные свойства которых не зависят от сезонности, а также лиственные деревья с рано распускающейся и долго держащейся листвой.

С целью шумозащиты рекомендуется широко внедрять вокруг источника шума покрытие почвы газоном, который отражает звук по сравнению с грунтом на 10% меньше, а по сравнению с асфальтом — на 20%.

Композиционные формы древесно-кустарниковых насаждений используют на промышленных территориях при формировании ахитектурного облика предприятий и их отдельных участков. Они объединяют в единое целое элементы застройки, придают промышленному ансамблю разнообразие и выразительность, создают благоприятную психологическую обстановку. Од новременно с этим древесно-кустарниковые композиции участвуют в планировке территории — «регулируют» движение транспорта и пешеходов, членят территорию на отдельные функциональные зоны, ограждают площадки отдыха и т. д.

Контрольные вопросы:

1.Какие композиционные формы древесно-кустарниковых насаждений используют на ПТ.

2.Какие древесно-кустарниковые насаждения можно использовать для пылезащитных насаждений на ПТ?

3.Какие древесно-кустарниковые насаждения можно использовать для шумозащитных  насаждений на ПТ?

Основные формы микрорельефа. Обработка горизонтальных и вертикальных участков микрорельефа.

План:

1.Горизонтальные участки микрорельефа

2.Наклонные поверхности микрорельефа

3. Поверхность вертикальных форм микрорельефа

При вертикальной планировке территории предприятия образуются различные формы микрорельефа — горизонтальные, вертикальные и наклонные, которые могут быть обработаны весьма разнообразно.

При выборе приемов обработки микрорельефа учитывают его формы, местные геологические, грунтовые, климатические и гидрогеологические условия, а также функциональное назначение и характер размещения участка.

Все материалы, используемые при обработке поверхности участка, выбирают с учетом их долговечности и сохранения удовлетворительного вида на все время предполагаемого использования.

Горизонтальные участки микрорельефа, на которых располагаются здания и сооружения, играют важную роль в достижении единства композиции промышленного предприятия.

Существующая классификация покрытия основана на характере их применения, материале и особенностях композиционного построения. В зависимости от использования покрытий их подразделяют на сплошное, панельное и плиточное. Сплошное   покрытие выполняется из асфальта, щебня, гравия.

Наиболее распространенным типом покрытия проездов, заводских площадей, автомобильных стоянок, площадок открытых складов и других участков до настоящего времени является асфальт.

3*

Наряду с несомненными достоинствами (гладкая поверхность, прочность, легкость ремонта и др.) асфальт обладает рядом отрицательных качеств (однообразные цвета, воздухо-свето-газонепроницаемость). Кроме того, асфальт способен быстро нагреваться: температура асфальтового покрытия в среднем на 15° С выше температуры поверхности открытого грунта.

Это в жаркое время отрицательно влияет на микроклимат предприятия Теплый воздух над асфальтовыми покрытиями, стремясь-вверх, поднимает частички пыли, которые проникают внутрь-производственных помещений.

Щебеночные покрытия в ветреную и жаркую погоду пылят, в сырую — размокают. Срок их службы невелик, им периодически требуется ремонт. Применение щебеночных покрытий для целей благоустройства следует максимально ограничивать.

В   примерах прогрессивного современного   благоустройства промышленных   территорий активно используют плиточное покрытие, из естественного камня, бетона, клинкерного   кирпича,   керамической плитки, брусчатки,   деревянных брусков и т. д.

Панельное бетонное покрытие (1.5-5 м и более) может быть сборным и монолитным. Различные размеры и форма, введение в бетон заполнителей, дающих разнообразие фактуры и

цвета, повышают декоративные качества панельного мощения, дают возможность получения разнообразных композиций. Форма и размер бетонных плиток чрезвычайно разнообразны. Они могут изготовляться разных цветов, благодаря введению в бетон различных добавок.

Наряду с армированными плитами применяются крупноразмерные часторебристые неармированные плиты, которые благодаря ребрам хорошо держатся даже на слабом грунте. Кроме того, применяются крупноразмерные плиты со сквозными отверстиями. Они держатся на любом грунте даже без устройства основания и успешно используются для постоянных и временных дорог.

Плиты небольших размеров—30X30, 40X40, 50x50, 25Х Х50, 50X75, 75X75 см и др.— применяются главным образом для пешеходных дорожек и площадок отдыха.

Толщина плиток для тротуаров колеблется в пределах 4— 7 см, для проезжих частей—15—20 см.

Плитки укладываются на песчаное основание, а при слабых и неустойчивых грунтах—на щебеночное или гравийное. Последний способ устройства основания повышает устойчивость плит и улучшает санитарно-гигиенические качества покрытия. Плиты укладывают вплотную или с промежутками, заполненными травой или гравием. Широкое применение в будущем найдут бетонные плиты с обнаженным заполнителем (галькой, гравием различных фракций).

Покрытия из брусчатки, природного камня, клинкерного кирпича отличаются высокой прочностью и долговечностью. Однако в связи с их относительно высокой стоимостью применение их ограничивается особо ответственными в композиционном отношении участками —у памятников, фонтанов, проходных и у входов в административные здания (рис. 23).

Великолепную фактуру декоративных поверхностей создают и другие материалы, удобные в эксплуатации, например, галька, крашеный шлак и керамзит, которые позволяют заменить газон на предприятиях с вредными выделениями в тяжелых климатических условиях.

Покрытия из щебня, гравия, шлака (металлургического и котельного) и др. применяются в местах с малой интенсивностью движения, на территории вееров железнодорожных путей, у технических сооружений, на спортивных площадках и в других местах.

Покрытия из сыпучих материалов обладают свойствами задерживать пыль и пропускать ее в нижние слои. Они хорошо пропускают воду и обеспечивают воздухообмен в почве, поэтому они довольно широко применяются для защиты корней и стволов деревьев от повреждений пешеходами.

Покрытия из цветного шлака и гравия светлых тонов на больших хорошо обозреваемых участках в ряде случаев   более эффективны, чем газоны, требующие для обеспечения должной декоративности хорошего ухода, который на больших территориях затруднителен и дорог. Сопряжение покрытий из гравия, шлака, керамзита, щебня с газонами может устраиваться с помощью лотков из плиток, кирпича или распиленных вдоль асбе-стоцементных труб.

2. Наклонные поверхности микрорельефа—откосы обрабатывают с целью защиты их от разрушения и для удобства движения по ним.

Применяют следующие способы укрепления откосов: посев трав, одерновка или одерновка в сочетании с посевом, посев в сочетании с химическим способом укрепления, мощение откосов искусственным и природным камнем .

Чтобы не допустить разрушения насыпей и выемок, их укрепляют разными способами в зависимости от высоты откосов и характера грунта.

Посев трав предохраняет откос от выветривания, размыва талыми и дождевыми водами и механических повреждений. Этот способ применим для откосов нормальной для данного грунта крутизны (или более пологих) при высоте: до 2 м при супесях, до 4 м при супесях и глинах, до 8 м при суглинистых и глинистых грунтах.

Чтобы препятствовать скольжению верхнего рыхлого растительного слоя, подстилающему грунтовому слою придают неровную поверхность с шириной горизонтальных площадок более 50 см. Если уступы обращены в сторону уклона местности, им для отвода поверхностных вод придают продольные уклоны. Засевают откосы смесью трав с хорошо развитой корневой системой. Смесь обычно составляют из 70% низовых трав (костер красный, мятлик белый, клевер белый) и 30% трав, создающих дернину и низкий густой травостой (рейграс пастбищный и высокий, тимофеевка и др.).

Для тяжелых суглинков применяют: тимофеевку — 25%, белый или красный клевер —30%, люцерну—15%. Норма высева 0,2—0,5 кг на 100 м2.

Для укрепления откосов и склонов используют также тене-ветровыносливые, морозо- и засухоустойчивые кустарники с хорошо развитой корневой системой и способностью к вегетативному размножению. На тенистых склонах средней полосы хорошо растет акация желтая, бересклет европейский, жимолость татарская, скумпия, дерен красный. В засушливых районах — бирючина, смородина золотистая, аморфа кустарниковая, лох серебристый, миндаль. На солнечных склонах — облепиха, кизильник, терн, алыча, лешина, малина.

Если откос имеет большое значение в эстетическом оформлении участка, возможны посев или посадки декоративных травянистых или цветочных растений — покровных стелющихся форм многолетников, групп цветущих и декоративно-лиственных многолетников, а на отдельных местах — посев мавританского газона.

Крутые, или высокие, а также песчаные откосы требуют дополнительного укрепления, например путем одерновки. Одерновка откосов применяется в районах, где имеются благоприятные условия для роста трав. Она может быть выполнена в клетку, сплошной или в стенку.

Одерновка в клетку применяется на откосах террас, которые не затапливаются водой. Сплошная одерновка применяется при укреплении прибрежных откосов. Одерновка в стенку применяется для укрепления откосов, которые периодически затопляются водой, с крутизной 1: 1 и более.

На промышленных территориях одерновку в стенку применяют редко.

При сплошной одерновке дерн укладывают с низа откоса горизонтальными рядами с перевязкой швов клиньями. Низ одернованного откоса врезают в грунт и покрывают слоем гравия или глинобитых высевок. Откосы железнодорожных насыпей большой крутизны и высоты обычно укрепляют путем их опалубки досками, которую, как правило, делают в клетку, с засыпкой сверху растительным грунтом и посевом трав. В последнее время распространен относительно дешевый способ укрепления откосов при помощи нанесения на засеянную поверхность растительного грунта слоя битумной эмульсии, образующей корку, скрепляющую грунт и предохраняющую почву от размыва до укоренения и прорастания семян.

Укрепление откосов посадкой кустарников также недорогой и эффективный способ. Кустарник, связывая своей корневой системой грунт откоса, предохраняет его от влияния внешних воздействий, выветривания и размыва.

На откосах нормальной крутизны кустарник высаживают в лунки, размещенные по склону в шахматном порядке через каждые 1—1,5 м в ряду и между рядами. Ряды закладывают параллельно основанию откоса.

Для укрепления крутых склонов (1:1 и круче) на них в шахматном порядке делают прерывистые уступы шириной 0,3— 0,6 м и длиной 4—5 м; расстояние между ними принимают 2—3 м по горизонтали и 1,5—2 м по вертикали. Кустарник высаживают в лунки размером 0,3x0,3X0,3 м.

В засушливых районах на крутых склонах возможна посадка кустарников на горизонтальных площадках размером до 1 м2. Площадки размещают в шахматном порядке на расстоянии 1 — 2,5 м между центрами площадок. Площадке придают небольшой уклон к склону и с внешней стороны делают валик.

Откосы и склоны укрепляют также посадкой вдоль них рядов из небольших колышков быстро  приживающегося и разрастающегося ивняка или устройством плетней из живых сучьев ивы и тополя.

Откосы, расположенные в местах отдыха, вблизи путей движения рабочих или в других хорошо обозреваемых местах, нуждаются в декоративном оформлении. В этом случае осуществляются групповые посадки кустарника с живописными очертаниями, а при необходимости укрепления всей поверхности откоса устраивают миксбордер из красиво цветущих кустарников, с учетом смены цветения в течение всего сезона, или декоративно-лиственных кустарников, подобранных с учетом их высоты, формы крон и сезонной окраски.

В случаях когда откосам или их отдельным частям нужно придать особую прочность, что довольно часто является необходимым на промышленных территориях, их укрепляют мощением из различных материалов. Мощение может быть разное: в клетку, сплошное, из одиночных камней, в виде строчек или свободных линий.

В качестве прокладки между камнями мощения используются мох, сено, солома и песок. Песок в чистом виде применяется только для поверхностей с небольшим уклоном. Участки между камнями или плитками засевают травами, закрывают дерном или утрамбовывают щебнем.

В районах с неблагоприятными условиями для произрастания трав откосы из несвязанных грунтов укрепляют слоем глинистого грунта с добавлением 6—10% песка, глинобетоном (80% глины, 20% щебня) или шлакобетоном (50—55% глины, 25— 40% шлака котельного и 10% песка).

Глинистый слой укладывают на подготовленную поверхность откоса толщиной 10—15 см; глинобетон—25 см, а для южных районов—15 см; шлакобетон — 15 см. У основания откоса делают через 10—20 м дренажные окна размером 20X40 см.

Выбор материала диктуется конкретными для данного предприятия условиями и возможностями.

Пологие откосы иногда используют для устройства на них площадок отдыха.

Один из приемов декоративной обработки микрорельефа — устройство рокариев — каменистых садов, придающих своеобразие пластике рельефа. Рокарий делают на различных откосах, на специальных насыпях и горках. К достоинству рокария относится то, что с их помощью используются неудобные для многих целей участки (откосы, выходы каменистых пород и пр

Декоративные мотивы использования рокариев весьма разнообразны. Особенно большое разнообразие наблюдается в южных и горных районах. Для них используются выходы слоев скальных пород на склонах, валунные нагромождения или плитняки на перепадах рельефа в сочетании с долговечными и малотребовательными травянистыми растениями и кустарниками. Природные факторы, величина участка и композиционный замысел подсказывают содержание и форму рокария-

Планировку рокария выполняют по-разному. В одних — отдельные камни и их группы размещают свободно, в соответствии с рельефом и с обнаженным каменистым подножьем, если оно выходит на поверхность. Между камнями высаживают растения или высеивают газон.

Для большей живописности используют неровные и крупные камни, в том числе и расколотые. Пространство между камнями плотно заполняют землей, которая закрепляет их и создает достаточный для растений слой почвы.

Высокие растения высаживают отдельно или небольшими группами обычно в количестве трех —пяти, чтобы они сильно не разрастались и не теряли своего первоначального вида. Низкорослые растения высаживают большими группами. В последнем случае имеется возможность подобрать растения, цветущие весной и в первую половину лета, а в некоторых случаях — цветущие непрерывно до поздней осени. Соответствующий подбор сортов с красивой окраской листвы будет красив и после отцветания.

В других рокариях склон обрабатывают в виде террас. При устройстве рокария на ровном участке часть территории углубляют на 15—30 см, а вынутый грунт используют для наращивания высоты террасы или создания второй ступени. Ширина террас зависит от размеров территории и колеблется от 1 до 3 м, а высота одной террасы при ровной поверхности не превышает 0,5 м (выше террасы бывают только на крутых склонах). При обработке террас используют, как правило, плитняк. Толщину плит принимают обычно от 6 до 10 см в зависимости от высоты стенки. Передний край стенки строят с наклоном от 5 до 15°. Промежутки между камнями, принимаемые приблизительно по 3 см, заполняют землей, в которую можно высадить растения.

В этих рокариях высадка растений небольшими группами менее предпочтительна, чем в массе. Повторяемость группы растений по сортам и расцветкам обычно возможна только в больших рокариях.

В больших рокариях делают дорожки главным образом из плиток различной формы и величины, а на подъемах—ступеньки. Широкие дорожки закладывают сплошь, а узкие-—отдельными плитками с расстояниями между ними примерно в один шаг. Между плитками иногда сажают низкорослые растения: мшанки, туники, кошачьи лапки, мокричники, очитки. По краям дорожки высаживают высокие растения-

На каменистых участках высаживают кустарники, луковичные, многолетние цветочные растения, папоротники, мхи и поч-вопокровные растения. Широко применяют обыкновенную ель карликовой формы, стелющиеся и плакучие формы можжевельников, рододендроны, клематис, плющ, глицинию, низкорослые сорта роз.

Рокарии весьма уместны вблизи водоемов. Ручьи, протекающие через них, оживляют картину. Они более предпочтительны на юго- восточных, южных и юго-западных склонах, где больше солнца. В этих случаях растения цветут обильнее. При размещении рокариев на северных склонах подбирают теневыносливые  растения.

Хорошо построенные рокарий при правильном уходе за растениями сохраняются десятки лет. Их экономичность и большая роль в улучшении внешнего облика территории свидетельствует о целесообразности более широкого внедрения их на промышленных предприятиях.

Отдельные камни, имеющиеся на территории, или небольшие группы из них в некоторых случаях используются как декоративные элементы, акцентирующие повороты дорожек, обрамляющие лестницы и образующие передние планы композиций.

Для удобства пешеходного движения по наклонным формам
рельефа на его поверхности устраивают лестницы и пандусы.
Пандусы обычно применяются при уклонах до 8%. При боль-
шей крутизне рельефа переходят к лестницам или серпанти-
нам.	I;

Уклон лестниц принимается 1:3 и положе. Минимальная ширина ступени 40 см, высота ступени 8, 12 или 15 см. Ширина лестниц принимается в зависимости от интенсивности движения^ но не менее 70 см. Для двух человек, особенно при встречном движении, требуется ширина 1,5 м. Ширина лестниц часто назначается в зависимости от эстетических соображений. Лестницы, на которых возможно обледенение, оборудуются поручнями-перилами.

3. Поверхность вертикальных форм микрорельефа — перепадов между террасами или разными уровнями площадок в некоторых случаях оформляется подпорными стенками .

Устройство перепадов между террасами с сооружением подпорных стенок на промышленных территориях встречается в редких случаях, главным образом в стесненных условиях застройки или на отдельных участках по архитектурно-художественным соображениям.

Высоту подпорных стенок принимают при возведении их из камня в сухой кладке не более 4 м и из бетона и железобетона.

Для подпорных стенок из камня используют бут, гранит, известняк и другие долговечные естественные материалы. Камни обрабатывают под шубу или обтесывают. Применяют иногда и циклопическую кладку. Стенки с вкраплением отдельных камней большого размера обычно очень красивы. Бетонные и железобетонные стенки наиболее индустриальны и имеют широкие возможности для декоративной обработки их поверхности.

В одних случаях используют рисунок и очертания сборных элементов, а в других — расположение и рисунок досок опалубки, введение цвета в лицевую поверхность бетона, обработку пескоструйным аппаратом поверхности для выявления заполнителя бетона и др., иногда лицевую сторону стенок отделывают различными облицовочными материалами, в том числе и облицовочным кирпичом.

Большую живописность подпорным стенкам придают декоративные растения, для которых оставляются небольшие отверстия— «карманы» или широкие швы, заполняемые грунтом.

В подпорные стенки могут быть вмонтированы скамьи, лестницы, пристенные фонтаны и питьевые фонтанчики и другие декоративные элементы. Подпорные стенки в комбинации с озеленением являются основой декоративного оформления перепада между террасами, а в некоторых случаях — фоном и ограждающим элементом отдельных участков и площадок.

Высокие подпорные стенки в некоторых случаях заменяют несколькими стенками меньшей высоты, создающими более спокойный переход от одной террасы к другой. На таких переходных ступенях-террасах устраивают дорожки или площадки с газонами или цветами.

Контрольные вопросы:

1 С какой целью обрабатываются наклонные поверхности микрорельефа на промышленных территориях?

- Какие способы укрепления откосов применяются на промышленных территориях?

- Для укрепления каких откосов применим посев трав?

- Расскажите о приеме укрепления откосов способом одерновки.

- Охарактеризуйте прием укрепления откосов посадкой кустарников.

Водоемы на промышленных территориях

План:

- Классификация водоемов

- Производственные и противопожарные водоемы

- Водоемы санитарно-гигиенического назначения

- Декоративные водоемы и водные устройства

1.Классификация водоемов

Водоемы на промышленных предприятиях применяются главным образом   для   производственных и противопожарных целей (брызгальные бассейны, пожарные водоемы, пруды - водоохладители, водоемы для производственного водоснабжения  и пр.). Водоемы  служат также для  увлажнения, охлаждения, ионизации, обеспыливания воздуха и для художественной выразительности архитектурного облика заводов и фабрик.

2.Производственные и противопожарные водоемы

Производственные и противопожарные водоемы, являясь техническими сооружениями, включаются в последние годы в ансамбль предприятия и так художественно оформляются, что играют значительную композиционную роль.

Интересно используется водоохладительный водоем в качестве центрального декоративного элемента внутреннего асфальтированного двора предприятия на одном из заводов в Вильнюсе. Два водоема—технический и декоративный — размещены на разных уровнях территории завода, спускающейся террасами от входа в сторону р. Нерис. Технический водоем расположен на хорошо обозреваемой средней террасе — центральном пространстве предприятия. Понижение уровня воды в техническом водоеме зрительно углубляет центральное пространство и увеличивает разницу высот между террасами. Композиционный замысел рассчитан на создание эффекта отражения в водном зеркале окружающих его зданий. Интересной деталью архитектурной композиции может стать противопожарный водоем, размещенный перед производственным зданием.

- Водоемы санитарно-гигиенического назначения

Например, на многих предприятиях Узбекистана устраиваются арыки и разбрызгивающие установки для нормального роста деревьев и создания комфортных условий отдыха трудящихся. На Донецком машиностроительном заводе вокруг мест отдыха созданы водные завесы, ограждающие площадки от проникания горячего воздуха со стороны прилегающих к ним автомобильных дорог. Для улучшения микроклимата промышленной территории устроивают большие водоемы со множеством фонтанных струй, одновременно водоемы играют основную роль в композиции предприятия, декорированы очень простыми, чуть выступающими из воды фонтанами, размещенными в шахматном порядке по всей глади бассейнов, островами с зеленью, камнями и несколькими небольшими группами деревьев по берегам. Струи фонтанов в вечернее время подсвечиваются и вместе с очень интересным зданием создают эффектное зрелище. Санитарно-гигиенические водоемы предусматривают также с целью создания наилучшей аэрации очень узких, небольших разрывов между зданиями.

4.Декоративные водоемы и водные устройства

Декоративные водоемы и водные устройства создаются чаше всего в предзаводской зоне или внутри предприятия на участках, отведенных для отдыха трудящихся, у зданий административно бытового назначения, столовых и т.п. Форма, размеры и строительные материалы многочисленных декоративных водоемов весьма различны: от малых — 10 м2 до больших — 50 м2, от чисто геометрических — круглой, овальной, прямоугольной — форм до свободных форм плавных очертаний, приближающихся к природным.

Одна из самых распространенных форм декоративных водоемов — бассейны.

Размеры декоративных бассейнов определяются местом их размещения, но принято считать, что для оптимального зрительного восприятия они не должны превышать '/5—1/6 от всей площади  величины окружающего бассейн пространства.

Встречаются бассейны, которые имеют одну или несколько фонтанных струй. Такой бассейн-фонтан отличается от обычного фонтана тем, что размеры его чаши значительно превышают площадь, на которую падает вода. В композиции такого водного устройства всегда господствует поверхность воды бассейна, а не струя фонтана.

Подбор растений является одним из важных моментов в придании водоему и его берегам большей выразительности. Размещение растений вблизи водного зеркала или на некотором расстоянии от него может способствовать созданию соразмерного и выразительного окружения водоема. Для выращивания водных растений в дне бассейна делают углубление, куда вставляют металлическую корзину или бетонную емкость, которая может быть вынута для очистки и осмотра корней растений, а также для зимнего хранения. Для водных растений могут быть использованы более дешевые устройства, в том числе и мелкие камни, уложенные на дно бассейна и покрытые небольшим слоем жирной почвы.

В последнее время появились небольшие по объему (от 130 до 1500 л) бассейны заводского изготовления из новых строительных материалов — асбестоцемента и пластмассы. Очень часто для оформления бассейнов используют камни, бетонные и керамические вазы, переходы, мостики, скульптуры. Дно бассейна можно в качестве дополнительных элементов оформления обрабатывать цветом и мозаикой с подсвечиванием его в вечернее время.

Приемы решения и оформления декоративных водоемов очень разнообразны и зависят от места размещения, общего решения композиции участка и архитектурно-художественного замысла.

Простой и лаконичный облик производственных зданий требует такого же лаконизма и простоты в решении водоемов и водных устройств, поэтому на участках, расположенных непосредственно у зданий, уместны водоемы геометрически правильной формы, хорошо гармонирующие с современной архитектурой зданий. Такие водоемы, регулярные по форме, оформляются низким бетонным бортиком, а площадка вокруг них — плиточным мощением и бетонными вазами-цветочницами простых форм.

В проектах современных предприятий бассейны используются как водные зеркала, в которых отражаются здания, интересные по архитектурному решению.

Декоративные водоемы, устраиваемые в местах отдыха на территории предприятий, как правило, бывают небольших размеров, но тем не менее являются выразительной и привлекательной композиционной деталью и в большинстве случаев выполняют функции главных композиционных центров участков. Небольшие водные зеркала, расположенные на участках отдыха, рассчитанных на сравнительно небольшое число людей, оформляют менее лаконично — цветами и низкими многолетними растениями с резной ажурной листвой. Бортик делают очень низким или вообще «заподлицо» с газонным или плиточным по-крытнем площадки. Около таких водоемов хорошо читаются растения с четким -силуэтом ветвей и листьев — ирисы, бадан, фуксия, лилейник, кампанула (колокольчик) и др. Форма водоемов может быть геометрической (регулярной) и свободной (плавных очертаний).

На территории промышленных предприятий довольно часто встречается другая форма водных устройств — фонтаны.

Основными элементами фонтана являются струи воды с различными высотами падения, с разным наклоном, взаимным расположением и всевозможными способами разбрызгивания.

Струя, столб воды или брызги, отдельные капли или потоки ниспадающей воды — все эти формы воды позволяют создать бессчетное количество вариантов декоративных композиций.

Фонтаны с мощными струями воды и с большими водосборными бассейнами обычно используют на многолюдных участках, важных в композиционном отношении: на предзаводских и заводских площадках, на пересечениях главных пешеходных путей, центральных аллей, скверов и бульваров. В этих случаях / они часто играют роль композиционной доминанты, центра композиции прилегающего участка.

Основное значение в оформлении фонтанов придают рисунку и мощи водяных струй. Пышные цветники из ковровых растений, декоративную скульптуру и высокие резные борта бассейнов в настоящее время используют редко. Фонтаны приобретают более лаконичные и строгие формы. Для их оформления используют новые материалы. Покрытию площадки, на которой размещают фонтан, придают большое значение. Современные решения отличаются от прежних разнообразием и простотой форм.

Иначе решают небольшие декоративные фонтаны в местах отдыха, у столовых и клубов. Они могут носить интимный характер решения и оформления, являясь, по существу, лишь частью общей композиции площадки. На небольших по площади участках отдыха у зданий используют, например, пристенные фонтаны с одной или несколькими маленькими водосборными чашами.

Начали внедряться в практику простые и экономичные фонтаны без водосборных бассейнов, в которых вода используется в виде завес или тонкой пленки. Подобные фонтаны могут быть устроены из металлической пластины или бетонной плиты на опоре с трубой, по которой поднимается вода. Вода слабо фонтанирует над поверхностью плиты, покрывает ее тонкой пленкой и стекает по периметру, образуя водную завесу, такие фонтаны эффектны вечером при подсвете снизу, особенно когда их несколько и они расположены на разных уровнях.

Одной из новых форм благоустройства являются фонтаны без специальных чаш. Вода в таких водоемах бьет в виде отдельных небольших струй среди газона и гальки.

Общим для всех типов фонтанов является их размещение в местах наибольшего скопления людей. Большое значение придают созданию гармонии между формой и материалами, из которых они изготовляются, планировочным решением участка и архитектурой окружающих зданий и сооружений.

Для отделки фонтанов обычно используют бетон, керамическую плитку, брусчатку из камня, цветной асфальт и другие материалы.

К водным устройствам на территории промышленных предприятий относятся также питьевые фонтанчики, разбрызгивающие устройства, дождевальные установки и другие формы, являющиеся немаловажными элементами благоустройства.

Контрольные вопросы:

- Как классифицируются водоемы на промышленных территориях?

- Способы озеленения водоемов санитарно-гигиенического назначения.

- Особенности озеленения противопожарных водоемов.

Дифференциация приемов озеленения и благоустройства в соответствии с природно-климатическими особенностями местности.

План:

1.Улучшение радиационных и термических условий

2.Улучшение аэрационного режима

Дифференцирование приемов благоустройства промышленных территорий в соответствии с природно-климатическими особенностями местности стало одним из основных принципов проектирования в настоящее время как в России так и в зарубежных странах.

Приемы благоустройства, направленные на улучшение микроклимата на промышленных предприятиях, намечаются в каждом конкретном случае исходя из комплексного анализа радиационного, термического и аэрационного режима территорий застройки и зависимости от местных природно-климатических условий.

При размещении на территории промышленных предприятий водоемов, пешеходных дорожек, мест отдыха, а также при выборе покрытий и озеленения учитывают распределение теней от зданий, сооружений и древесных насаждений, степень тепловых нагрузок от прямой и отраженной радиации, а также направление и скорость ветровых потоков в пределах территории промышленного предприятия.

1. Улучшение радиационных и термических условий с помощью различных приемов благоустройства находит широкое применение на территориях промышленных предприятий.

Для смягчения термического режима приземного слоя воздуха практикуется устройство газона.

Для уменьшения перегрева стен и теплового излучения от них между стенами зданий, ориентированными на южные, юго-западные и западные румбы, и тротуарами предусматривают полосы газона шириной 3,5 м с посадками высоких деревьев, закрывающих значительную часть стен, или вьющихся растений, высаженных либо сразу за отмостками зданий, либо в специально устроенных корытах вдоль наружных стен. Эти же приемы используются для защиты помещений юз—з—сз ориентации от избыточной инсоляции (при отсутствии специальных тенеобразующих сооружений и устройств).

Для затенения западных фасадов зданий в южных районах используют деревья с пирамидальной кроной в сочетании с низкорастущими деревьями с шаровидной кроной, задерживающими скользящие лучи заходящего солнца; для затенения юго-восточных и юго-западных фасадов — деревья только с пирамидальной кроной.

Одновременно с этим   размещение зеленых насаждений   производят с учетом обеспечения нормальной     естественной    освещенности производственных,   административных и бытовых помещений. Поэтому посадки   предусматривают, например, в южных районах не ближе радиуса  кроны дерева, а в северных— не ближе радиуса кроны дерева, увеличенного на 2 м (высоту дерева и радиус кроны принимают по габаритам взрослого экземпляра).

В районах с недостаточным количеством ультрафиолетовой радиации, где требуется беспрепятственная инсоляция внутренних помещений и цехов, расстояние от мест посадки деревьев до зданий рассчитывается с учетом следующих правил:

-посадки к востоку, юго-востоку, западу и юго-западу от здания должны быть в пределах 1 — 1,5 высоты деревьев;

-посадка к северу, северо-востоку и северо-западу от здания должна быть не ближе 1,5 высоты дерева;

-посадка к югу от здания может быть на расстоянии высоты дерева.

Пешеходные дорожки и площадки размещают на территории с учетом ширины тени, отбрасываемой зданиями.

В районах с жарким климатом пешеходные дорожки и места отдыха размещают с севера или северо-востока от зданий.

Для снижения теплового воздействия на человека от стен здания, облучаемых в течение дня, они экранируются зелеными насаждениями.

При отсутствии возможности экранирования фасадов зданий, в целях предотвращения теплового воздействия отраженной радиации на человека, пешеходные дорожки и площадки отдыха размещают на расстоянии от фасадов зданий: при юго-восточной ориентации не ближе 4 м; при южной — 5 м; при западной 10— 11 м; при северо-западной — 6—7 м; при юго-западной — 8—9 м.

В районах с недостаточным количеством солнечной радиации, особенно ультрафиолетовых лучей, целесообразно широко внедрять солярии и размещать места отдыха и пешеходные пути на хорошо инсолируемых участках с учетом использования их в течение дня.

При озеленении пешеходных дорожек и площадок учитывают их ориентацию по странам света  и размещение по отношению к застройке. Если пешеходные пути размещают в проезде, который имеет широтное направление, и, кроме того, с южной стороны затенен зданиями, то вдоль пешеходных путей можно ограничиться посевом газона и посадкой кустарников. При таком же широтном направлении пешеходных путей, не затененных застройкой, тенеобразующие экраны зелени размещают с южной стороны дорожки. При меридиональном направлении пешеходные пути в середине дня (12—13 ч) даже при наличии двусторонних экранов обычно почти полностью освещены солнцем. В связи с этим дорожки меридиональной ориентации, особенно те, которые соединяют производственные здания с бытовыми и столовыми, целесообразно озеленять перголами и навесами с вьющимися растениями или затенять деревьями, посаженными в лунки посреди пешеходного пути. Однако при этом необходимо использовать высокоштамбовые деревья, позволяющие свободно проходить под их кроной.

Для защиты пешеходных дорожек от инсоляции древесные насаждения   располагают

как можно ближе к дорожке на расстоянии не более одного диаметра кроны друг от друга при однорядной посадке и в шахматном порядке при двухрядной или двусторонней посадке. В этих целях со стороны пешеходных путей предусматривают свободные от подземных коммуникаций полосы, каждая шириной около 3 м.

Принимая меры для защиты от избыточной инсоляции, одновременно учитывают гигиеническое значение солнечной радиации. Для этого площадки и дорожки по возможности оставляют инсолируемыми в утренние часы летнего периода года и защищают от перегрева насаждениями с юго-западной и западной сторон. Скамьи ставят как можно ближе к стволу дерева с северо-восточной и восточной сторон от него. Для обеспечения инсоляции в осенний, зимний и весенний периоды применять для их затенения вечнозеленые виды растений не рекомендуется.

Для защиты от солнечной радиации на дорожках и площадках, используемых в околополуденные часы (вблизи столовых и бытовых, у входов в производственные здания и др.), применяют породы деревьев с очень плотными кронами, а также плотными и средней плотности, а на дорожках и площадках, эксплуатируемых до 9 и после 15 ч (т. е. перед рабочей сменой и после рабочей смены), — деревья с редкими (сквозистыми) кронами.

В районах с жарким и сухим климатом создают более плотный верхний полог растений, предохраняющий почву от испарений, а для покрытия почвы шире используют вьющиеся и стелящиеся формы травянистых растений и кустарников. Напротив, в местах с частыми и обильными осадками густые посадки, затрудняющие испарения, не делают.

В районах с сырым и холодным климатом высаживают низкорастущие деревья и кустарники. Почти 60% озеленяемой территории используют для открытых партерных решений и площадок под газоны и цветники.

На территории предприятий, размещаемых в районах с жарким климатом, для смягчения термического режима этой территории располагают водоемы, бассейны, фонтаны, арыки.

Дождевание территорий около зданий способствует охлаждению воздуха как внешней среды, так и внутренних помещений и по сравнению с самотечным поверхностным орошением является более предпочтительным, так как при дождевании увлажняются воздух, почва и зеленые насаждения. Дождевание по сравнению с самотечным орошением увеличивает площадь испарения во много раз.

Фонтаны, дождевальные установки ввиду их небольшого радиуса действия размешают с наветренной стороны вдоль пешеходных дорожек, у мест кратковременного отдыха работающих, в местах вероятного их скопления.

В районах с жарким климатом в целях смягчения дискомфортных условий для человека площадки и пешеходные дорожки делают с малотеплоемкими и труднопрогреваемыми покрытиями. Могут быть рекомендованы также пористые покрытия светлых тонов, способствующие меньшему теплопоглощению и меньшему теплоизлучению.

2.Улучшение аэрационного режима на территории предприятий осуществляют с помощью ряда приемов благоустройства, в числе которых размещение зеленых насаждений в виде аэродинамических коридоров.

Аэродинамические коридоры создают путем устройства озелененных полос вдоль дорог и пешеходных путей, имеющих направление, параллельное господствующим ветрам (рис. 41). Композиционные приемы посадок дифференцируются в зависимости от ориентации пешеходных путей по отношению к направлению ветра.

При ориентации проездов или пешеходных путей, совпадающей с направлением ветра, посадка деревьев и кустарников, создающих аэродинамические коридоры, может быть рядовой или групповой, при этом должны соблюдаться аэрационные промежутки (разрывы) между низом крон и верхом кустарников, а также между кронами.

При ориентации проездов или пешеходных путей перпендикулярно к направлению ветра их озеленяют газоном В случае необходимости затенения пешеходных путей вдоль них допускаются однорядные посадки высокоштамбовых деревьев с интервалом между штамбами не менее 6—8 м. Вдоль проездов и пешеходных путей, перпендикулярных к направлению ветра, живые изгороди из кустарников применять не рекомендуется. Если 1 используются отдельные групповые посадки, их конструкция должна быть продуваемой.

Увеличению скорости ветровых потоков способствуют также зеленые барьеры, размещенные под углом к аэродинамическому коридору. Такие барьеры направляют воздух из внутриквартальных пространств в эти коридоры.

При озеленении промышленных предприятий, размещаемых в районах со слабыми ветрами, на участках вблизи зданий и по периметру площадки предусматривают посадки с узкой (пирамидальной) или ажурной кроной, а-плотные сплошные посадки и двустороннюю обсадку дорожек избегают. Если озеленяют навесы и перголы вьющимися растениями, то между ними оставляют просветы для свободного обмена воздуха. Деревья выбирают с высоким штамбом, а при низком расположении кроны производят подрезку нижних ветвей до высоты штамба не менее 2,5—3 м. Живые изгороди из кустарника высотой 0,75—1 м лучше вообще не применять, высокого густого подлеска также следует избегать.

Для южных районов со слабыми ветрами внутризаводские насаждения создают полупродуваемой конструкции с плотным верхом, защищающим от солнца, и сквозной продуваемой приземной частью, высота которой должна быть не менее 2,5 м.

При необходимости увеличения скорости движения воздуха или улавливания местных холодных воздушных течений в районах с жарким климатом предусматривают групповые посадки деревьев, имеющие общую проекцию крон от 100 до 300 м2. Кроны деревьев во взрослом состоянии не должны быть сомкнутыми, причем внутри групповых посадок деревьев с целью максимального влияния озеленения на понижение температуры воздуха создают затенение почвы не менее чем на 50% . Групповые посадки формируют без кустарников, из одних деревьев, желательно с высоко поднятой кроной.

Расстояние между группами зеленых насаждений с размером проекции крон от 100 до 300 м2 принимают до 70 м, а между группами зеленых насаждений и зданиями — не более 40 м, так как радиус охлаждающего влияния групп этого размера не превышает 50 м.

Для создания легкого бриза на обширных территориях создаются зеленые массивы площадью от 3 га и более с радиусом охлаждающего влияния до 100 м, а для увеличения радиуса влияния массивы зелени размещаются на более высоких отметках по сравнению с другими участками территории.

Искусственное создание конвективных потоков воздуха осуществляют путем резкого увеличения разницы в температуре поверхностей, которая создает стимул для движения воздуха от холодных поверхностей к горячим. В качестве холодных поверхностей используются газон, водоемы, а также любое покрытие, охлаждаемое искусственным дождеванием.

Контрольные вопросы:

- С помощью каких приемов озеленения можно улучшить аэрационный режим на промышленных территориях.

2. С помощью каких приемов благоустройства можно улучшить термические условия на территориях промышленных предприятий.

3. Какие древесно-кустарниковые растения можно использовать в районах с высокой положительной температурой.

Лекция: Ландшафтные особенности и благоустройство территорий промышленных предприятий.

План:

1. Защиты предприятий от неблагоприятных ветров и снежных заносов

2. Благоустройство промышленных территорий при благоприятных ландшафтно-климатических условиях

Сохранение, использование и целенаправленное изменение естественного ландшафта — одна из самых актуальных проблем, обусловливающая необходимость решения ландшафтной организации промышленных территорий как составной части их планировки и застройки.

Всемерное стремление к сохранению природных богатств нашей страны и тенденция к строительству предприятий на неудобных землях в целях экономии пахотных и сельскохозяйственных угодий требует непрерывного совершенствования в преобразовании ландшафта в наиболее полном раскрытии его особенностей.

Приемы, учитывающие характер окружающего ландшафта в гигиенических целях, относятся как к выбору участка и планировочному решению самой площадки, так и к решению отдельных элементов благоустройства.

Размещение предприятий вблизи естественных массивов, акваторий, а также на возвышенных участках рельефа способствует обеспечению чистоты их воздушного бассейна.

В практике наблюдается тенденция размещать промышленные предприятия, требующие чистоты воздушного бассейна, в лесных и парковых массивах. В некоторых странах, например, чтобы получить право строить завод в парковой зоне, фирмы подписывают обязательства, предусматривающие озеленение заводской и прилегающей территории, устранение возможности загрязнения воздуха, воды и почвы, обеспечение квалифицированного архитектурного оформления территории.

1. Для защиты предприятий от неблагоприятных ветров и снежных заносов они размещаются с подветренной стороны возвышенности или зеленых массивов, а для улучшения условий аэрации, наоборот, с наветренной или за пределами зоны ветровой тени.

При планировке территории промышленных предприятий распределение территории по назначению увязывается с характером рельефа. Например, верхняя терраса при направлении склона, совпадающем с направлением преобладающих ветров, является наиболее предпочтительным участком для размещения чистых зон и объектов, а при направлении склона, не совпадающего с направлением таких ветров, чистые зоны целесообразно размещать на нижней террасе.

Как правило, богатые природные условия упрощают и удешевляют работы по созданию декоративных пейзажей на территории предприятия. Возможное сохранение рельефа, максимальное приближение проектных отметок к существующим не только значительно сокращает объем земляных работ, но вместе с тем делает промышленное предприятие индивидуальным, выразительным в архитектурном отношении.

Максимальное сохранение естественного рельефа позволяет сохранить существующую древесно-кустарниковую растительность, травяной покров и почвенный слой. Сохранение существующей растительности и почвенного покрова не только сокращает затраты, но одновременно придает промышленной территории благоустроенный вид.

При строительстве предприятий в районах с бедными или неблагоприятными условиями благоустройство их территории значительно осложняется и требует увеличенных затрат, но в то же время значительно улучшает и обогащает ландшафт данной местности.

2.При благоприятных ландшафтно-климатических условиях практикуется всемерное раскрытие внутреннего пространства предприятия во внешнее окружение. Для панорамного обзора наиболее интересных дальних планов ландшафта на ряде предприятий созданы специальные видовые площадки. Оценка способов освоения промышленных территорий и выбор архитектурно-планировочных решений застройки предприятий в отдельных случаях основывается не только на экономических расчетах, но и на учете возможности получения наибольшего эстетического эффекта в пространственной композиции промышленного ансамбля, а также создания комфортной производственной среды. В отечественной и зарубежной печати в последние годы все чаще встречаются высказывания об использовании существующих природных элементов и создании искусственных пейзажей с целью обеспечения зрительной взаимосвязи промышленной застройки с окружающим ландшафтом.

При размещении предприятий вдали от селитебной территории в естественном ландшафте возможна большая свобода планировки благоустраиваемых территорий и более полное использование природных особенностей местности.

Условия расположения многих предприятий в системе городской застройки требуют учета различного значения улиц района при выборе определенных видов зеленых устройств и их композиций. При ориентации завода на главные городские магистрали и на площади зеленые насаждения проектируют в виде скверов, бульваров, аллей, характерных для городских условий. При ориентации заводов на улицы второстепенного значения благоустройство таких заводов может быть более скромным.

Территориальные объединения предприятий образуют огромные комплексы, поэтому благоустройство одного завода с максимальной тщательностью увязывается с благоустройством другого соседнего завода и других промышленных или жилых территорий.

Система зеленых насаждений в этих случаях приобретает самостоятельное значение. При размещении промышленных предприятий на окраине города наибольшее внимание уделяют озеленению пешеходных, велосипедных и автомобильных дорог и формированию пейзажей вдоль них, обеспечивающих смену визуальных впечатлений при движении. Эстетическая задача в данном случае решается «пейзажным» проектированием опушки зеленых массивов, открывающейся к подъездным путям и к предприятию.

Благоустройство территорий промышленных предприятий, размещаемых в естественном ландшафте, характеризуется использованием имеющихся или созданием больших зеленых массивов. Для предприятий, размещаемых в промышленных районах или промышленных узлах, характерно перемещение зеленых площадей из внутризаводских территорий на прилегающие. Это создает укрупненные зеленые системы повышенной эффективности. Причем зеленые насаждения размещаются с таким расчетом, чтобы застройка промышленного района не была сплошной.

Для предприятий, расположенных на фоне деревьев, водоемов, газонов и неба, весьма эффективно применение специальной облицовки фасадов с глянцевой фактурой, зеркально отражающей природное окружение. Это делает здание как бы частью окружающего ландшафта. Этот эффект использован институтом Промстройпроект при проектировании двухэтажного производственного здания в Подмосковье, расположенного на опушке живописного нетронутого лесного массива. Цветные зеленые и черные плоскости панельных стен, облицованных стемалитом, хорошо гармонируют с природным окружением и способствуют впечатлению зрительного слияния объемов этих зданий с окружением.

Средством, широко применяемым в практике с целью наиболее полного слияния территорий промышленных предприятий с окружающим ландшафтом, является использование местных материалов при благоустройстве, а также выбор композиционного решения в соответствии с характером окружающего ландшафта. Например, в связи с обширными пространствами Крайнего Севера и разнообразными природными условиями, влияющими на вид и развитие растений, приемы озеленения промышленных территорий дифференцируются в соответствии с характером растительных зон. , Для зоны арктических тундр одним из основных приемов озеленения в открытом грунте рекомендуется устройство каменистых садов (рокариев или аркто-альпинариев).

В зоне моховых, лишайниковых, кустарниковых, кочкарных и горных тундр рекомендуется создавать композиции из травянистых растений с кустарниками, а в южной части зоны — и с деревьями. Внедряются приемы смешанных бордюров из кустарников, рокарий с применением различных форм стелющихся, шаровидных и других форм кустарников, а также сады лугового типа, в композицию которых включаются естественно цветущие лужайки и посадки многолетников в виде однородно цветущих массивов. Тундровые кустарники и кустарнички сохраняются и используются в качестве архитектурных акцентов.

Для произрастания полярных кустарничков, кустарников и травянистых растений обеспечивают глубину посадочных мест не менее 0,25 м, а для кустарников и деревьев — не менее 0,45 м. Травянистые растения и кустарники сажают крупными группами или массивами с расстоянием между кустарниками 0,25—0,5 м.

В зоне лесотундры и северо-таежного леса создают композиции из деревьев. Одиночные и аллейные посадки в этих районах не дают желаемого декоративного эффекта, поэтому посадки производят тесными группами по 8—12 деревьев в одной яме и с расстоянием между группами 2—3 м, что способствует их защите от ветра и холода, или в виде загущенных аллей с шагом посадки между деревьями 0,7—1,5 м. В связи с особенностями корневых систем северных деревьев и кустарников расстояние от деревьев до дорожки или тротуара принимают не менее 2 м, а от кустарников не менее 1 м.

В зоне средне- и южнотаежных лесов принципы композиции зеленых насаждений приближаются к общепринятым для средних широт.

Из всех элементов благоустройства растительность основное средство композиционного объединения промышленных объектов с окружающей средой. Например, единство предприятий в Юго-Западном районе Москвы с примыкающим лесопарковым массивом было достигнуто путем включения в ассортимент растений преобладающих местных пород.

Композиции вокруг больших естественных водоемов проектируются по принципу сочетания водных пространств с лесными, луговыми и другими по типу гидропарка.

Микрорельеф участка используется также для изоляции отдельных участков и разнообразия облика предприятия. В зависимости от общего решения промышленного предприятия микрорельеф имеет очертания плавных округлых линий или резких прямых. Во втором случае характер микрорельефа лишается природного характера и получает строгую архитектурную трактовку.

Смена уклонов подчеркивается созданием парящих террас, нависающих над откосами, с устройством на них мест отдыха, как это сделано на Донецком машиностроительном заводе, а также видовых площадок, расположенных в разных уровнях.

При сохранении оврагов и тальвегов их часто заполняют водой и создают таким образом небольшие искусственные водоемы. Необходимое укрепление берегов достигается обрамлением их узкой полосой камня или бетонных блоков, устройством лотков и ливнеспусков и озеленением. Вертикальные и наклонные плоскости рельефа используют для устройства водопадов на крутых участках рельефа, каскадов и ручьев, особенно в зонах отдыха и на других многолюдных участках промышленной территории. Распространенный прием подчеркивания рельефа — его подрезка подпорными стенками при террасировании склона.

Характер рельефа на участке подчеркивается посадкой на его верхних отметках высоких групп деревьев или размещением флагштоков, скульптур, малых архитектурных сооружений и тому подобных вертикальных деталей, зрительно увеличивающих высоту склонов. Чтобы еще более усилить впечатление от их крутизны, хорошо на самой высокой террасе создать густые посадки, а на нижней террасе оставить открытые пространства с низкой зеленью и водоемами. Для подчеркивания горизонталей склонов применяют пирамидальные и колонновидные формы деревьев, посаженные вдоль них в виде аллей.

Если нужно сохранить естественный характер откосов или склонов, их только сравнивают, сглаживают бугры и впадины и высаживают во впадины деревья и кустарники.

При необходимости создать впечатление относительной горизонтальности рельефа деревья и кустарники размещаются у подошвы откосов и склонов, а на верхних отметках — более низкие стелющиеся формы растений. Такой прием смягчает крутизну рельефа.

Для того чтобы зрительно сохранить естественный характер откосов и склонов, высота растений, покрывающих их, подбирается в соответствии с характером рельефа и как бы повторяет его формы.

При благоустройстве учитываются даже такие особенности земной поверхности, как выходы на поверхность горных пород (гранита, песчаника, известняка). На территории предприятий по возможности сохраняются даже отдельные имеющиеся там деревья. Чтобы сохранить большие деревья, расположенные в пониженных или на повышенных участках рельефа, вокруг них сооружаются подпорные стенки.

В зависимости от того, срезается или повышается уровень земли, вокруг деревьев создают так называемые сухие колодцы или повышенные площадки, размер которых определяется величиной распространения корневой системы сохраняемого дерева или группы деревьев.

Существуют специальные виды штучных покрытий — металлические или бетонные решетки для приствольных кругов деревьев.

Вертикальную планировку участков зеленых насаждений на промышленной территории при наличии существующей растительности или только растительного слоя выполняют по возможности с сохранением отметок существующей поверхности. В таких случаях эти участки располагают выше или ниже остальной территории и сопрягают ее откосами. Заложение откосов принимают 1 : 2 или 1: 1,5.

Контрольные вопросы:

1.Какие способы озеленения и благоустройства промышленных территорий используют при неблагоприятных климатических условиях.

2. Какие используют  способы защиты промышленных территорий от сильных ветров.

3.Какие используют  способы защиты промышленных территорий от сильных снежных заносов.

Рекультивация и обустройство нарушенных земель промышленных территорий

План:

- Общие понятия рекультивации земель.

- Этапы проведения рекультивации

1. Сохранение, использование и целенаправленное изменение естественных ландшафтов- одна из самых актуальных проблем обуславливающая необходимое решение по рекультивации и обустройству нарушенных земель на промышленных территориях. Нарушенные земли такие как карьеры, свалки бытовых отходов необходимо обустраивать и превращать в благоприятные места для произрастания растений и жизни животных.

Любой карьер после выемки пород можно затопить и превратить в среду обитания животных и растений и в прекрасное место отдыха. Затопленные карьеры, выемку грунта в которых вели без надлежащего контроля, будучи заброшенными, представляют собой опасность, и их интеграция в ландшафт силами самой природы происходит чрезвычайно медленно. Рекультивация и обустройство затопленных карьеров ускоряют этот процесс. Грунтовую воду в затопленных карьерах можно считать безупречной с санитарной точки зрения, после завершения выемки грунта она переходит в разряд поверхностных или озерных вод.

Деревья и кустарники, водные растения и тростник способствуют восстановлению полноценной и стабильной природной среды и обеспечивают долговременную защиту берегов и откосов от разрушения. Правильное расположение растительного покрова способствует поддержанию чистоты воды в водоеме и достижению живописного и разнообразного пространственного расчленения прибрежной территории. 1. Восстановление ландшафтов.

Нарушение земель -это процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и других качественным изменениям состояния земель.

К нарушенным землям относят земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду. Рекультивация земель-то комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

К рекультивированным землям относят нарушенные земли, на которых восстановлена продуктивность, народнохозяйственная ценность и улучшены условия окружающей среды.

2.  Рекультивация выполняется в три этапа:

- этап- подготовительный: обследование нарушенных территорий, определение направления рекультивации, технико-экономическое обоснование и составление проекта рекультивации.

- этап- технический: предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв.

Выбор технологии технической рекультивации зависит:

- От вида последующего использования рекультивируемых площадей; Мощность, объёма и расстояния транспортировки плодородного слоя почвы и вскрышных пород с хорошими почвообразующими свойствами, раздельно вынимаемых и укладываемых на поверхность восстанавливаемых отвалов;

- Принятых способов разработки карьеров и формирования отвалов

- Типа и характеристики основного оборудования, очереди разработки и скорости перемещения фронта работ;

- Равномерной разгрузки оборудования в течение всего срока эксплуатации карьера;

- Свойств плодородного слоя почвы и вскрышных пород, используемых для рекультивации;

- Рельефа, климата, гидрологических и гидрогеологических условий рекультивируемой территории, господствующих геохимических процессов в данном районе до и после разработок.

Этап технической рекультивации должен проходить в процессе эксплуатации карьера. Выполнение этого условия, во-первых, экономит затраты на разравнивание отвалов, так как работы ведут с рыхлыми свежеуложенными породами, которые требуют меньше усилий на резание и перемещение грунта; во-вторых, сокращает период освоения рекультивируемых площадей, так как первое разравнивание проводят в период формирования отвалов, а второе- после частичного самоуплотнения в период рекультивации.

Этап технической рекультивации имеет несколько стадий и включает необходимые работы по формированию рельефа местности.

Первая стадия- селективная выемка и складирование гумусового слоя почвы и нетоксичных пород для последующего их использования при рекультивации.           Вторая стадия- формирование и планирование поверхности отвалов, под отвалы в первую очередь необходимо использовать выработанное пространство карьеров, овраги и балки.

При размещении отвалов в оврагах и балках необходимо учитывать химический и минералогический состав складируемых пород. Не рекомендуют заполнять их токсичными породами, так как последние через общую гидрологическую сеть могут загрязнять водоемы и ухудшать качество воды, вызывать угнетение или отравление фауны и флоры водоемов. Отвалы располагают в местах, которые в последующем не будут использованы для горных работ, на площадках, непригодных для хозяйственного использования , или с низким плодородием. Места для формирования отвалов выбирают с учетом перспективы природного и хозяйственного развития всего бассейна, области как единого целого. При формировании отвалов необходимо стремиться к созданию такого рельефа местности, который в последующем был бы безупречным в санитарном отношении. Экономически эффективным и эстетически приемлемым.

Третья стадия- формирование потенциально плодородного корнеобитаемого слоя для последующего этапа биологической мелиорации. Плодородие почвенного слоя зависит главным образом от качества вскрышных и вмещающих пород. Пригодность вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации нарушенных земель определяют в соответствии с рекомендациями ГОСТ 15.5.1.03-86.   Вскрышные и вмещающие породы в зависимости от их физико-химических свойств и пригодности к биологическому освоению поделены на три основные группы:

  - плодородные и потенциально плодородные грунты, вполне

  - пригодные для произрастания растений

  - малопригодные грунты для произрастания растений, которые можно использовать в основном под лесонасаждения

  - грунты непригодные для произрастания растений, как правило, фитотоксичные, для освоения которых необходимо предварительно проведение химической мелиорации.

3 этап- Биологический включает комплекс агротехнических и

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение

агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ,

Контрольные вопросы:

1.Что такое рекультивация земель?

2. Какие земли считаются нарушенными?

3.На какие этапы подразделяется рекультивация земель?

4. Как происходит второй этап рекультивации нарушенных земель.

5. Какие способы озеленения восстановленных земель применяют после рекультивации?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.

- Болотова М.Н. и др. Благоустройство промышленных предприятий. М..Стройиздат.

- Бирюков Л.Е. Основы планировки и благоустройства населенных мест и промышленных территорий. М.. Высшая школа.

- Лснкнна Д.К. Ландшафтная организация промышленных у злов. М.. Строниздат. 1984.

- Николаевская И.А. Благоустройство территорий. М.. 2002

- Нехуженко Н.А Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры., М 2013г.

- Яковлсвас-Матецкис К.М. Комплексное благоустройство промышленных территорий.

Киев. 2012г

- Журнал «Экология производства». №1 2014 год. Озеленение промышленных территорий (с тр.45-47)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий»

Курс лекций

по теме 4.1 Озеленение и благоустройство промышленных  территорий

в МДК.03.01 Современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства

основной профессиональной образовательной программы(ОПОП)

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

базовой подготовки (IVкурс)

Липецк 2016г

Рассмотрено цикловой методической комиссией

Специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Протокол №____от «_____» ________2016г

Председатель ЦМК _____________С.Д. Дрепина

Составитель: преподаватель спецдисциплин Шарова Олеся Александровна

Конспект лекций составлен в соответствии с рабочей программой по теме  4.1 Озеленение и благоустройство промышленных  территорий

в МДК.03.01 Современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства

основной профессиональной образовательной программы(ОПОП)

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

# Text boxes

Рис. 1 Шумозащитные посадки зеленых насаждений а —пример плотных шумозащитных посадок смешанного типа; б—пример посадок на улице для защиты от транспортного шума; в —влияние на снижение шума полосы зеленых насаждений, состоящей из нескольких рядов с разрывами между ними; г —тоже, из рядов со смыкающимися кронами; f — лиственные деревья высокорослые; 2 — хвойные деревья средней высоты и высокорослые; 3 — хвойные деревья низкорослые; 4— кустарники высокие; 5 —кустарники низкие; б —лиственные деревья средней высоты