Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Хакасия

«Черногорский техникум  торговли и сервиса»

мастер производственного обучения

Безручкина Е. А.

# Урок в форме мастер -класса

Тема: ТО и ремонт карбюратора.

г. Черногорск, 2015г.

План урока

Профессия: 23.01.03 Автомеханик    Группа №23     Мастер п/о Безручкина Е. А.

МДК 01.02.Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля

Тема по программе: ТО и ремонт системы питания

Тема урока: ТО и ремонт карбюратора

Тип урока: Урок демонстрации трудовых приёмов и операций

Методы  обучения:

1. Словесные: беседа;

2. Наглядные:  демонстрация наглядных пособий, показ   рабочих

приемов, выставка работ обучающихся;

3. Практические: выполнение практического задания по ТО и ремонту карбюратора.

Форма организации  учебной работы:  индивидуальная, групповая

Цель урока: Формирование профессиональных и общих компетенций через выполнение практического задания: ТО и ремонт карбюратора.

Задачи:

Образовательная задача:

-  сформировать  прочные практические навыки и знания по ТО и ремонту карбюратора;

- научить применять  на практике ранее полученные  знания по ремонту карбюратора;

- закрепить усвоение темы через выполнение практической работы;

Развивающая задача:

- способствовать формированию и развитию ПК и ОК в ходе освоения профессионального модуля;

Воспитательная задача:

- вовлечь  обучающихся в активную  практическую деятельность и воспитывать ответственность за качество выполненной работы;

Межпредметные связи: устройство автомобиля; техническое обслуживание и ремонт автомобиля; слесарное дело и технические измерения; черчение.

Материально-дидактическое оснащение урока:

Инструменты и приспособления: отвертка, набор ключей.

Технологическая карта

| Этапы, задачи этапа | Деятельность мастера п/о | Деятельность участника |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационный этап | - приветствует обучающихся группы; - проверяет готовность к работе; - выдает необходимый материал | - одевают спецодежду, готовятся к уроку |
| 2. Вводный этап | - сообщает тему, цели, форму, условия проведения урока; - мотивирует обучающихся на активную познавательную деятельность; - объясняет характер и назначение предстоящих учебно -производственных работ | - слушают, концентрируют внимание, настраиваются на предстоящую деятельность |
| 2.1. Актуализация опорных знаний | Привлекает участников к целеполаганию: «Для того чтобы выполнить данную практическую работу, что необходимо знать, что необходимо уметь?» Фронтальный опрос 1. Вопрос - Основные части карбюратора? 2. Вопрос – Назначение карбюратора? 3. Вопрос – К какой системе относиться? | Воспроизводят и отвечают на вопросы по теме «ТО и ремонт карбюратора» |
| 2.2.Изучение трудовых приемов и операций | План изучения: 1. Демонстрация карбюратора. 2. Демонстрация необходимых инструментов для ремонта карбюратора. 3. Разборка карбюратора, при этом называем всевозможные неисправности и их устранения, -разделяем карбюратор на три части (верхняя часть, средняя часть, нижняя часть) Рассмотрим верхнюю часть карбюратора . она представляет собой крышку поплавковой камеры и воздушной патрубок с воздушной заслонкой, ось которой смещена относительно середины воздушного патрубка Рассмотрим среднюю часть карбюратора -он состоит из корпуса с поплавковой и смесительной камерами с двумя диффузорами. Рассмотрим нижнюю часть карбюратора Она состоит из патрубок с дросселями. Неисправности: При неисправности системы питания может образоваться бедная и богатая смесь и топливо будет расходоваться свыше установленной нормы. Бедная смесь получается в результате неисправности карбюратора -заедание воздушного клапана в пробке горловины топливного бака -засорение топливопроводов -неисправность топливного насоса Богатая смесь сопровождается черным дымом и «выстрелами» из глушителя. -повышение уровня топлива в поплавковой камере -засорение седла игольчатого клапана -разработка отверстий жиклеров -неполное открытие воздушной заслонки | Наблюдают, слушают, воспринимают Пробные выполнения новых операций по изучаемой теме |
| 2.3 Проверка усвоения вводного инструктажа | Фронтальный опрос 1. Задает вопросы на закрепление нового: -как поэтапно осуществить разборку карбюратора? - перечислить основные неисправности? - способы устранение неисправностей? 2. Нацеливает обучающихся на соблюдение охраны труда при выполнении практического задания. Для предотвращения травм необходимо выполнять следующие правила: - на столах не должно быть никаких лишних инструментов и посторонних предметов - рукоятка отвертки не должна иметь никаких заусенец и трещин - при разборе карбюратора, мелкие детали нужно складывать в определенную емкость, специально отведенную для мелких предметов 3. Выдает задания согласно инструкционной карты, проводит разбор алгоритма действий в соответствии с инструктивной картой, распределяет обучающихся по рабочим местам и даёт благожелательное напутствие на практическую работу Задание: Осуществить разборку карбюратора, обнаружить возможные неисправности и устранить их. | Отвечают на вопросы Отвечают на вопросы Получают задания, получают инструмент, приступают к выполнению работ |
| Основной этап | - консультирует обучающихся по запросу - проверяет и помогает в правильности выполненной рабочих приемов. Целевые обходы рабочих мест для осуществления контроля: за правильностью выполнения трудовых приемов; соблюдением алгоритма действий по разбору карбюратора; за организацией рабочего места; за соблюдением правил ОТ. | - индивидуальная самостоятельная работа по выполнению учебно-производственных работ; - партнерские отношения с другими участниками; - эмоциональный рабочий; - анализируют возникшие рабочие ситуации и осуществляют самостоятельный контроль техпроцесса; - поддерживает санитарное состояние и охрану труда на рабочем месте |
| Заключительный этап | - предлагает самостоятельно заполнить оценочный лист и оценить свои знания по предложенным критериям оценки; - анализирует ход выполнения работ и выполненные работы (показывает лучшие работы); -проводит разбор типичных ошибок, причины их возникновения и пути их коррекции; - подводит итог работы обучающихся по результатам оценочного листа; - подводит итог работы урока по результатам изученных ПК и ОК, понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; - домашние задание | - анализируют результаты своей деятельности и заполняют оценочные листы; - активно участвуют в анализе выполненных работ и коррекции своих ошибок; - убирают рабочие места, инструменты и приспособления |

Критерии оценки выполнения практических заданий.

| Оценка | Овладение приемами работы | Соблюдение технических и технологических требований к качеству учебно-производственной работы | Организация труда и рабочего места, соблюдение правил ТБ и ОТ |
| --- | --- | --- | --- |
| «5» | Безошибочное, уверенное и вполне самостоятельное выполнение разборки карбюратора | Полное соответствие техническим и технологическим требованиям при выполнении разборки карбюратора. | Правильная и качественная организация рабочего места перед работой, во время работы и по окончании работы. Соблюдение правил и требований ОТ |
| «4» | Правильное и самостоятельное выполнение разборки карбюратора | Соответствие порядка разборки карбюратора с технологическими требованиям, допуская несущественные недочеты. | Правильная и качественная организация рабочего места перед работой, во время работы и по окончании работы, при наличии единичных нарушений. Соблюдение правил и требований ОТ |
| «3» | Выполнение приемов разборки карбюратора с нарушениями. Неумение выполнять отдельные трудовые приемы, прибегая к помощи мастера | Незначительные отступления от технических и технологических требований. Не соблюдение последовательности технологии выполнения разборки карбюратора. | Недочеты в организации труда и рабочего места, исправляемые только после указаний мастера. Небрежная уборка рабочего места |

Оценочный лист

| Ф.И.О. студента | Овладение приемами работы | Соблюдение технических и технологических требований к качеству учебно-производственной работы | Организация труда и рабочего места, соблюдение правил ТБ и ОТ | Итого баллов | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для перевода суммы баллов в оценку применяется следующая шкала:

14-15 баллов – отлично

12-13 баллов – хорошо

9-11 баллов – удовлетворительно