## Slide 1
Открытый урок
«Технология оклеивания поверхностей фотообоями»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Черногорский механико-технологический техникум»
преподаватель спецдисциплин:
Банных Татьяна Владимировна

## Slide 2: Тема урока: Технология оклеивания поверхностей фотообоями

## Slide 3
Цели урока
Обучающие:
-сформировать знания обучающихся о технологии наклеивания фотообоев на поверхность – формировать умения подбора цветового решения в зависимости от психологических особенностей человека.
Развивающие:
– развивать логическое мышление; – развивать умение анализировать; – развивать умение работать с литературой.
Воспитывающие:
– формировать профессиональные убеждения; – воспитывать любовь к профессии.
Тип урока: Урок изучение нового материала.

## Slide 4
1. Выберите инструмент для разглаживания обоев.
А) прижимной ролик
Б) стальной шпатель
В) валик из полиакрила
Проверка знаний ранее изученного материала

## Slide 5: Правильный ответ :
А) прижимной ролик

## Slide 6
2. При оклеивании обоев клеевой состав не наносится на полотна следующих обоев:
А) бумажные
Б) флизелиновые
В) виниловые

## Slide 7: Правильный ответ :
Б) флизелиновые

## Slide 8
3. Какой из перечисленных видов клея используют для оклеивания стеклообоев?
А) KLEO на основе
модифицированного крахмала
Б) клей КМЦ
В) клей ПВА

## Slide 9: Правильный ответ :
А) KLEO на основе модифицированного крахмала

## Slide 10
Как оклеивают бордюр на гладкие обои?
А) наносят сверху обоев
Б) приклеивают до
наклеивания обоев
В) не рекомендуется
к наклеиванию

## Slide 11: Правильный ответ :
А) наносят сверху обоев

## Slide 12: А) поверхность ровная, гладкая, огрунтованная Б) подготовка не имеет значения В) окрашенная водным или неводным составом.
5. Какие требования предъявляются к
поверхностям для оклеивания обоев?

## Slide 13: Правильный ответ :
А) поверхность ровная, гладкая, огрунтованная

## Slide 14
6. При обойных работах будет лишним следующий инструмент:
А) прижимной валик
Б) зубчатый шпатель
В) малярный нож.

## Slide 15: Правильный ответ :
Б) зубчатый шпатель

## Slide 16
7. Выберите обои, основа которых бумажная, верхний из ПВХ.
А) виниловые
Б) бумажные вспененные
В) стекловолокнистые

## Slide 17: Правильный ответ :
А) виниловые

## Slide 18
8. Какие обои окрашиваются до 12 раз
А) флизелиновые
Б) бумажные
В)шелкография

## Slide 19: Правильный ответ :
А) флизелиновые

## Slide 20
9.Каким инструментом отмечают
горизонтальную линию
А) отвес
Б) рулетка
В) уровень

## Slide 21
Правильный ответ:
В) уровень

## Slide 22: Ремонт – это особый случай, когда вся семья заинтересована в создании всеобщего уюта и комфорта. Тогда наш взор падает на оригинальный вид обоев — фотообои.

## Slide 23
История фотообоев
Первые обои появились в Китае,
китайцы изобрели рисовую бумагу и
стали ей оклеивать стены жилищ, еще
в двухсотом году до нашей эры. Затем
англичане позаимствовали китайское
изобретение в сфере украшения
интерьера жилища.
Французский король Людовик
четырнадцатый поручил своему
придворному художнику расписать
пятьдесят бумажных рулонов
благочестивыми библейскими
сценками.
В России в шестнадцатом веке в моду
вошли печатные бумажные обои как
имитационный материал для отделки
частных усадеб и особняков дворян.
Печатные фотообои в России
в 80-х годах прошлого века.

## Slide 24
Основные разновидности фотообоев для стен
Фотообои изготавливают путем печати рисунка на подходящей основе.
Материал основы фотообоев
По материалу, который используется в качестве основы для производства, обои делятся на такие виды:
Бумажные обои – очень чувствительны к влаге и способны выгорать под лучами солнца. Бумажные фотообои отличаются самой доступной ценой, но они недолговечны.

## Slide 25
Виниловые обои - в первом случае материал более устойчив к влаге, во втором — удобнее в монтаже. В обоих вариантах рисунок обоев со временем хуже не становится.
Флизелиновые обои. Такие фотообои не сминаются, не выгорают и легко моются, их рисунок при этом совершенно не портится. Влагостойкость покрытия позволяет переносить даже протечку труб.
Тканевые обои. Их внешний вид просто превосходен, несмотря на то, что этот материал — очень капризный и дорогой. Изготавливается он из натуральных тканей: хлопка, шелка или льна.

## Slide 26
Тканевые обои. Их внешний вид просто превосходен, несмотря на то, что этот материал — очень капризный и дорогой. Изготавливается он из натуральных тканей: хлопка, шелка или льна.

## Slide 28
Структура фотообоев
Классификацию материала проводят и в зависимости от структуры поверхности. По этому признаку различают такие виды фотообоев для стен:
Гладкие обои. Они имеют глянцевые и матовые поверхности.
Рельефные обои. Они часто имитируют рисунок древесины, кожи, камня и прочих материалов. Для рельефа материал требует толстой основы, поэтому в качестве ее используется флизелин и винил.
Обои «поверхность холста». Такой материал идеально подходит при художественном изображении предметов и создании репродукций.
Рисунок может быть выполнен в виде орнамента, пейзажа, фотографии, абстрактного голографического узора или репродукции картины.

## Slide 30
Фотообои для спальни

## Slide 31
Фотообои для гостинной

## Slide 32
Фотообои для детской комнаты

## Slide 33
Фотообои для рабочего кабинета

## Slide 34
Фотообои на кухню

## Slide 35
Фотообои картины художников

## Slide 36
Фотообои в кафе, бары, рестораны, клубы

## Slide 37
Фотообои 3Д

## Slide 38
Фотообои люминесцентные

## Slide 39
Фотообои самоклеющиеся на дверь

## Slide 40
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ФОТООБОЕВ:
- оригинальный вид, надёжность и долговечность (до 15 лет), экологичность;
– широкий выбор изображений и материалов основ;
– универсальность (любой комнате и на разных поверхностях);
–можно мыть;
– несложная технология монтажа
– возможность делать под заказ
НЕДОСТАТКИ ФОТООБОЕВ:
-Тщательная подготовка стен(поверхность должна быть идеально ровной и гладкой);
-сложности в монтаже(фотообои больших размеров, состоят из панелей, которые нужно очень точно и аккуратно наклеить встык

## Slide 41
Задание
1.Записать в тетрадь условные обозначения на обоях

## Slide 42
Инструменты и приспособления

## Slide 43
1. Подготовка поверхности
1. Удалить старые обои
2. Зашпаклевать трещины и щели, поверхность выровнять.
3. Огрунтовать подготовленную поверхность.

## Slide 44
2. Приготовление клея и нанесения на стену
Подготовить клеевой раствор:
40 г обойного клея разбавить 1 литром воды. Оставить для разбухания (если это предусмотрено инструкцией). Раствор не должен быть очень жидким.

## Slide 45
3. Подготовка перед оклеиванием
1. Первый лист выбирают из середины нижнего ряда для точности дальнейшей наклейки обоев.
2. Отмечают вертикальную линию с помощью отвеса и горизонтальную с помощью уровня.
3. Наносят на первое полотно клей и оставляют для
пропитки на 3 минуты.

## Slide 46
4. Приклеивание
Помещают левый лист по середине стены над
горизонтально начерченной линией.
2. Воздушные пузыри и складки разглаживают мягким
резиновым валиком в обе стороны от середины к краям.
3. Лист располагают внахлест 3 мм,
т.к. при высыхании
листы могут «разъехаться».

## Slide 47
Последовательность оклеивания сегментных полотен

## Slide 48
5. Высыхание
Быстрое высыхание может привести образованию трещин на линиях стыков и на самих обоях.
Температура воздуха должна быть 20 градусов, не более.
Не допускается присутствие сквозняка.

## Slide 49
1.Какая основа у фотообоев
А) Бумажная
Б) Флизелиновая
В) Стекловолокно
Правильный ответ
А) Бумажная

## Slide 50
2. На какое время оставляют обои для пропитки клеем
А) 1 минуту
Б) 3 минуты
В) 5 минут
Правильный ответ
Б) 3 минуты

## Slide 51
3.Откуда начинают клеить первый лист фотообоев
А) с верхнего левого угла
Б) с верхнего правого угла
В) с середины
Правильный ответ
В) с середины

## Slide 52
4. Какой делают нахлёст при наклеивании фотообоев
А) 3мм
Б) 4мм
В) наклеивают встык
Правильный ответ
В) наклеивают встык

## Slide 53
5. В каком направлении разглаживают фотообои
А) от середины к краям
Б) сверху вниз
В) справа на лево
Правильный ответ
А) от середины к краям

## Slide 54
6. По требованию охраны труда, где следует хранить ножницы и ножи
А) на столе
Б) в специальном футляре
В) в кармане
Правильный ответ
Б) в специальном футляре

## Slide 55
Домашнее задание:
Записать в тетрадь таблицу
«Дефекты при производстве обойных работ»

## Slide 56
Рефлексия:
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Теперь я могу…
У меня получилось…
Меня удивило…
Мне захотелось…
Урок дал мне для жизни…