## Slide 3
Сегодня на уроке 01.02.2024.г
Тема программы: Диагностирование автомобильных двигателей
Тема урока: Средства диагностирования механизмов двигателя
Учебные вопросы:
1. Диагностирование механизмов КШМ и ГРМ.
2, Оборудование для диагностики механизмов КШМ и ГРМ.
3. Понятие компрессия.
Домашнее задание: Ю.М.Слон, Автомеханик. стр.218

## Slide 6: Оборудование для диагностики двигателя

## Slide 7
Основные приборы для диагностики можно условно разделить на три группы:
Мотор – тестеры и осциллографы
Автомобильные сканеры
Газоанализаторы

## Slide 8
Мотор – тестер. (автомобильный осциллограф)
Это измерительный прибор, позволяющий исследовать быстротекущие процессы
в ДВС через измерения сигналов на датчиках и
исполнительных элементах.
Прибор не привязан к системе управления автомобилем и может работать с любыми типами двигателей и электрических устройств.
Прибор может иметь свой экран, а может работать
через персональный компьютер, который служит
средством отображения информации.

## Slide 9
Сканер – это прибор, который подключается к ЭБУ через диагностический разъем автомобиля и предоставляет информацию на собственный
экран или через ПК.
Автомобильный сканер позволяет:
* провести активацию оборудования
* сменить программную «начинку» блока
* открыть доступ к паспортным данным
* посмотреть ошибки и избавится от них

## Slide 10
ГАЗОАНАЛИЗАТОР - прибор, позволяющий измерить содержание различных газов в отработавших газах автомобиля.
Этими приборами проводится контроль токсичности всех видов транспортных средств,
оснащенных двигателями внутреннего сгорания, по экологическому стандарту.
Определяют содержание СО, СН, СО2,О2 в отработавших газах автомобиля, а также
число оборотов двигателя и лямбду(коэффициент эффективности сгорания топлива),
содержание окислов азота, а также дымность выбросов дизельных двигателей.

## Slide 11
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СРЕДСТВА МАЛОЙ ДИАГНОСТИКИ)
К этому разделу можно отнести имитаторы сигналов датчиков, разветвители сигналов, стробоскопы, пневмотестеры, вакуумметры, компрессометры, измерители давления топлива, стетоскопы и пр.
иногда с их помощью можно в несколько раз быстрее и точнее выявить неисправность вообще без использования сканеров, мотор-тестеров и пр.

## Slide 12
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - справочная литература и базы данных на компакт-дисках. Значение этого компонента зачастую недооценивается, однако как можно заниматься диагностикой, не зная нормативных значений тех или иных параметров (которые, к тому же, часто различаются для различных режимов работы двигателя), методов измерений, расположения различных компонентов в автомобиле (датчиков, диагностических разъемов и пр.), назначений выводов различных разъемов, эталонных форм сигналов и многого другого.

## Slide 13
Проблемные вопросы
Для чего нужно проверять компрессию.
Что зависит от уровня величины данного значения
Назовите причину снижение компрессии

## Slide 14: Проведем дискуссию «А что ты знаешь обо мне?»
1. От каких факторов зависит результаты замеры компрессии?
2.В каких случаях уровень компрессии возрастает?
3. Как часто следует производить замеры?
4. В каких условиях нужно делать замеры?

## Slide 15: Подведем итоги дискуссии
Температура двигателя 40-60º
Подача топлива отключена.
Напряжение АКБ не менее 12 V и не более 14V.
Низкая влажность воздуха.
Перед замером выкрутить свечи зажигания.
выключить зажигания.

## Slide 16: Спасибо за внимание.