| ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АСТРАХАНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 270802.09 Мастер общестроительных работ_________________ (шифр и наименование профессии) К защите допущена Зам. зав. по УПР ___________Тынянова О.П. (подпись) (Ф.И.О.) «_ « ____»___________ 20__ г. ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА Тема: Выполнение гидроизоляций каменных конструкций Выпускник: Половинкин Алексей Николаевич Группа № 32-Ф (Ф.И.О.) Работа выполнена: «____»____________201___г. _____________ (подпись выпускника) Руководитель работы: ______________ / _ __________/ _____________ (подпись) (Ф.И.О.) (дата) Методист: ______________ / _________________________/ _____________ (подпись) (Ф.И.О.) (дата) СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Методист Зав.филиала «Астраханский агротехнический техникум» ________ Кадралиева Р.Р _______ Нуржанов У.Ш. «____»________20__г. «____»_______20__г. Задание для письменной экзаменационной работы Обучающемуся: Половинкин Алексей Николаевич (Фамилия Имя Отчество) Группа № 32ф Профессия: Мастер общестроительных работ Тема задания: Выполнение гидроизоляций каменных конструкций Перечень вопросов подлежащих разработке: Введение 1. Основная часть 1.1. Подготовительные работы при гидроизоляции каменных конструкций 1.2.Приготовление битумной мастики для нанесения на конструкцию 2. Организация труда каменщиков при выполнении гидроизоляции каменных конструкций 3. Инструменты и приспособления при гидроизоляционных работах 4.Контроль качества и правила техники безопасности при гидроизоляционных работах Заключение. Список литературы Задание выдал ________________ «___»__________201_г. Задание получил _______________ «___»__________201_г. Задание выполнил _______________«___»__________201_г. Содержание Стр. Введение……………………………………………………………………..4 1.Основная часть…………………………………………………………….5 1.1.Подготовительные работы при гидроизоляции каменных конструкций. 1.2.Приготовление битумной мастики для нанесения на конструкцию. 2.Организация труда каменщиков при выполнении гидроизоляций каменных конструкций…………………………………………………...12 3. Инструменты и приспособления при гидроизоляционных работах...14 4.Контроль качества и правила техники безопасности при гидроизоляционных работах…………………………………………….17 Заключение …………………………………………………………………19 Список используемой литературы……………………………….............40 |
| --- |
|  |  |  |  | ПЭР 270802.09 ПЗ |
|  |  |  |  | Содержание | Стадия | Лист | Листов |
| Преподаватель | Фамилия | Подпись | Дата |  | У | 3 | 22 |
|  | Джаншаева Т.А. |  |  |  | ГАПОУ АО «ААТ» гр № 32 -Ф |
| Обучающийся | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |
|  | Половинкин А.Н. |  |  |  |  |
| Введение Основное назначение гидроизоляции – защита строительных конструкций, зданий и сооружений от воздействия воды. Вид гидроизоляционной конструкции, ее материалы и последовательность выполнения предусматриваются проектом здания и требованиями СНиП III-20-74. Просчеты, допущенные при устройстве гидроизоляции, могут привести к снижению эксплуатационных качеств возведенного здания. Дефекты гидроизоляционных работ очень трудно, а иногда и невозможно устранить без больших материальных и трудовых затрат. Необходимо, чтобы перед началом гидроизоляционных работ в подвальных помещениях жилого здания уровень грунтовых вод находился не менее чем на 50 см ниже самых низких отметок гидроизоляции. Этот уровень непрерывно поддерживают от начала гидроизоляционных работ до полного их завершения, для чего принимают меры по водопонижению или водоотведению с помощью насосов или устройства дренажа. При механической откачке грунтовых вод следят за их уровнем и фиксируют его в журнале, прилагаемом к актам на приемку работ. Откачивать воду, если при этом вместе с водой выносится грунт, не допускается. Для отвода поверхностных вод территория вокруг изолируемого здания должна быть заранее спланирована так, чтобы вода не попадала в котлован или траншею. Для осушения котлованов устраивают специальные ямки и канавы, соблюдая при этом необходимый уклон осушаемой площади. При подготовке к гидроизоляционным работам необходимо, чтобы закладные части трубопроводов всех видов в фундаментах и в стенах подвалов были своевременно установлены в предусмотренные проектом отверстия с выверкой их отметок и мест расположения, а также проверить правильность устройства деформационных швов изолируемого здания. |
|  |  |  |  | ПЭР 270802.09 ПЗ |
|  |  |  |  | Введение | Стадия | Лист | Листов |
| Преподаватель | Фамилия | Подпись | Дата |  | У | 4 | 22 |
|  | Джаншаева Т.А |  |  |  | ГАПОУ АО «ААТ» гр № 32-Ф |
| Обучающийся | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |
|  | Половинкин А.Н |  |  |  |  |
| 1. Основная часть. 1.1 Подготовительные работы при гидроизоляции каменных конструкций Каменная кладка обладает способностью поглощать и пропускать воду. Поэтому каменные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, подвергаются водонасыщению. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже до второго этажа, вызывая сырость в помещениях. Чтобы предохранить фундаменты, стены и другие конструкции от проникновения влаги, устраивают гидроизоляцию, окрашивая (окрасочная гидроизоляция) или оклеивая (оклеечная гидроизоляция) их поверхности гидроизоляционными материалами. В качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную изоляцию (со специальными цементами) штукатурки. Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь-пушонка, асбест), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров. Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулонные материалы (гидроизол, рубероид, изол, бризол), которые приклеивают на .битумной или других мастиках. Горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвалов и здания от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов. В бесподвальных зданиях ее делают в цокольной части на 20 см выше уровня отмостки. Если отмостка имеет уклон вдоль стены здания, то гидроизоляцию делают уступами (рис. 2) таким образом, чтобы слои изоляции перекрывали друг друга ка длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте. В зданиях с подвалами горизонтальную изоляцию устраивают в двух уровнях: первый у пола подвала, второй в цокольной части выше уровня отмостки или тротуара. |
|  |  |  |  | ПЭР 270802.09 ПЗ |
|  |  |  |  | 1. Основная часть. | Стадия | Лист | Листов |
| Преподаватель | Фамилия | Подпись | Дата |  | У | 5 | 22 |
|  | Джаншаева Т.А. |  |  |  | ГАПОУ АО «ААТ» гр № 32 -Ф |
| Обучающийся | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |
|  | Половинкин А.Н. |  |  |  |  |
| В зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня горизонта грунтовых вод и других условий слой горизонтальной изоляции выполняют в виде стяжки из цементного раствора, на портландцементе с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20...25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой (толь - дегтевой, рубероид - битумной). В некоторых случаях гидроизоляцию делают в виде асфальтовой стяжки слоем 25... 30 мм. Устройство изоляции Для получения изоляции высокого качества изолируемую поверхность очищают от мусора, грязи, пыли, выравнивают и просушивают. Окрасочную изоляцию обычно выполняют из битумных мастик. Ее наносят щеткой на высушенные и огрунтованные поверхности, используя приемы малярных работ. При необходимости изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором (например, бутовые стены). |
| Письменная экзаменационная работа: «Выполнение гидроизоляций каменных конструкций» | Лист |
|  | 6 |
| Мастику наносят на поверхность слоями в 2—З приема, чтобы перекрыть пропущенные места. Толщина каждого слоя должна быть около 2 мм. Наносить каждый последующий слой изоляции разрешается только после того, как предыдущий слой остынет и будет проверено его качество. Окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной, без раковин, трещин, вздутий и отставаний (эти дефекты появляются, если мастика нанесена на неочищенные или сырые поверхности). Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново. Для защиты фундамента вашей постройки от влаги прежде всего необходимо сделать так называемые отмостки Рис. 2. Устройство отмостков: 1 — цементный раствор; 2 — водосточная канавка; з — битый кирпич; 4 — глина; 5 — грунт; б — фундамент. При устройстве горизонтальной гидроизоляции из раствора или асфальта по фундаментам или стенам подвалов наносят слой стяжки из этого материала и продолжают кладку в обычной последовательности, укладывая первые ряды камня на предварительно расстилаемый слой кладочного раствора. При укладке горизонтальной оклеечной гидроизоляции из толя или рубероида сначала на подготовленную поверхность кладки наклеивают первый слой изоляции. По нему наносят слой разогретой мастики толщиной не более 1—2 мм и на него тут же наклеивают второй слой |
| Письменная экзаменационная работа: «Выполнение гидроизоляций каменных конструкций» | Лист |
|  | 7 |
| Чтобы слои лучше сцеплялись, рубероид или толь заранее очищают от защитной слюдяной или песочной посыпки, заготовляют по ширине и свертывают в рулоны, которые при устройстве изоляции раскатывают по обмазанной мастикой поверхности. Второй слой изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку. При устройстве гидроизоляции из рулонных материалов пользуются различными инструментами. Стальными щетками очищают рубероид и толь от слюдяной или песчаной посыпки; щеткой или стальным гребком наносят и разравнивают мастику; стальными ножами разрезают рулонный материал на куски нужной ширины и длины. Оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей фундаментов и стен подвалов с помощью рулонных материалов выполняют в такой же последовательности, как и горизонтальную. Перед наклейкой гидроизоляционного слоя основание очищают от пыли и мусора и высушивают: на запыленные и влажные поверхности мастику наносить нельзя, так как изоляция будет отслаиваться. Поверхность изолируемых конструкций должна быть ровной, сухой, без впадин и бугров. Перед наклеиванием ее сначала огрунтовывают мастикой, затем наклеивают последовательно один за другим слои изоляции; каждый слой оклеечной вертикальной изоляции соединяют с горизонтальной изоляцией внахлест не менее чем на 150 мм, чтобы в место стыка горизонтальной и вертикальной изоляции не проникала вода. Стыки слоев изоляции также делают внахлест на 100—150 мм. На горизонтальные и слабо наклонные (до 25°) поверхности материал наклеивают так. После высыхания грунтовки раскатывают рулон и подклеивают один конец полотнища, фиксируя нужное направление материала. После этого рулон скатывают, наносят на изолируемую поверхность слой мастики и снова раскатывают рулон, наклеивая его на основание. |
| Письменная экзаменационная работа: «Выполнение гидроизоляций каменных конструкций» | Лист |
|  | 8 |
| 1.2. Приготовление битумной мастики для нанесения на конструкцию Для гидроизоляции применяют чаще других битумные мастики, приготовленные из нефтяного битума марки БН70/30 или сплава битумов низких и высоких марок. Смешивая их между собой и с наполнителями в определенных соотношениях, получают мастики необходимой марки. При большом объеме потребления мастик строительные организации создают для их приготовления специализированные централизованные установки. Если же расход мастик невелик, их приготовляют непосредственно на строительной площадке. Для этого применяют асфальтоварочные котлы вместимостью 0,6 м3 с обогревом любым видом топлива и специальные установки вместимостью 2,8 м3 (рис. 93) для разогрева или приготовления битумных мастик, подачи их по трубопроводам и механизированного нанесения на изолируемую поверхность. Рис. 93. Установка для разогрева и подачи по трубопроводам битумной мастики: 1 — поворотный кран, 2 — двухстворчатая крышка, 3 — топливный бак, 4 — форсунка подачи топлива, 5 — люк для чистки котла, 6 — топливопровод, 7 — ручной насос, 8 — трап, 9 — котел, 10 — шланг, 11 — удочка для нанесения мастики. Загруженный в котел битум расплавляют и обезвоживают, выдерживая его при температуре 100 °С (если на поверхности разогретой мастики есть пена, значит вода не испарилась). Затем повышают температуру битума до 180 °С и добавляют в котел при непрерывном перемешивании сухой наполнитель, предварительно пропущенный через сито с ячейками 4х4 мм и подогретый до 110°С. |
| Письменная экзаменационная работа: «Выполнение гидроизоляций каменных конструкций» | Лист |
|  | 9 |
| Одновременно с наполнителем вводят антисептирующие добавки (кремнефтористый или фтористый натрий) в количестве 3...5 % от массы битумного вяжущего. Антисептирующие добавки служат для повышения стойкости против гниения рулонных материалов, имеющих органическую (бумажную) основу. Если при загрузке наполнителя масса в котле начнет вспениваться, загрузку приостанавливают, пока понизится уровень кипящего слоя, т. е. пока не испарится избыточная влага. После загрузки последней порции наполнителя мастику варят до получения однородной массы и полного оседания пены. Применяют также дегтевые мастики, которые приготовляют, смешивая в горячем состоянии каменноугольный деготь с наполнителем. Температура мастик во время нанесения их должна быть 160 °С (при приготовлении их нагревают на 15...20 °С выше этой температуры). Устройство изоляции. Для получения изоляции высокого качества изолируемую поверхность очищают от мусора, грязи и пыли, выравнивают и просушивают. Окрасочную изоляцию из битумных мастик наносят щеткой на высушенные и огрунтованные поверхности, используя приемы малярных работ. Поверхность промазывают мастикой в два-три приема слоями толщиной 2 мм, не оставляя незакрашенных мест. Каждый слой наносят только после того, как предыдущий остынет и будет проверено его качество. Слой гидроизоляции должен быть сплошным, без раковин, трещин, вздутий и отставаний. Эти дефекты появляются, если мастика нанесена на неочищенные или сырые поверхности. Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново. При большом объеме работ (более 300...500 м2) изоляцию из битумных мастик наносят на поверхности стен поДвалов и другие конструкции механизированным способом. Мастику подают к месту работы в автогудронаторе и наносят с помощью удочки с форсункой, присоединяемой к насосу автогудронатора гибким металлическим шлангом диаметром 25 мм. При нанесении изоляции таким способом значительно ускоряется процесс работы, улучшается качество гидроизоляции и практически исключаются потери битума. |
| Письменная экзаменационная работа: «Выполнение гидроизоляций каменных конструкций» | Лист |
|  | 10 |

| При устройстве горизонтальной изоляции и з раствора или асфальта по фундаментам или стенам подвалов изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором, заполняя все вертикальные швы. Затем при цементной или асфальтовой изоляции наносят слой стяжки из соответствующего материала и продолжают кладку в обычной последовательности, укладывая первые ряды камня на предварительно расстилаемый слой кладочного раствора. При укладке по фундаментам горизонтальной изоляции из толя или рубероида изоляционный материал заранее очищают от защитной посыпки, чтобы слои изоляции лучше склеивались. Полотнища нарезают на заготовки нужной длины и свертывают в рулоны. На подготовленную выровненную поверхность кладки расстилают первый слой изоляции. По нему наносят слой разогретой мастики толщиной 1...2 мм и сверху сразу наклеивают второй слой. Поверхность рулонной изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку. |
| --- |
| Письменная экзаменационная работа: «Выполнение гидроизоляций каменных конструкций» | Лист |
|  | 11 |
| 2. Организация труда каменщиков при выполнении гидроизоляций каменных конструкций. При выполнении каменных работ на производительность труда каменщиков большое влияние оказывает правильная организация рабочего места, представляющего собой ограниченный участок возводимой стены или конструкции и часть подмостей или перекрытия, в пределах которых сложены материалы и перемещаются рабочие. Организация рабочего места должна исключать непроизводительные движения рабочих и обеспечивать наивысшую производительность труда. Поэтому рабочее место () должно находиться в радиусе действия крана, иметь ширину около 2,5 м и делиться на три зоны: рабочую зону шириной 0,6...0,7 м между стеной и материалами, в которой перемещаются каменщики; зону материалов шириной около 1 м для размещения поддонов с Камнем и ящиков с раствором и зону транспортировки 0,8...0,9 м для перемещения материалов и прохода рабочих, не связанных непосредственно с кладкой. Число поддонов с камнем и ящиков с раствором и чередование их зависит от толщины стены или конструкции, числа проемов на' данном участке и сложности архитектурного оформления. Поскольку наибольшей высотой, на которой еще рационально вести кладку, является 1,2 м, то все каменные здания и сооружения по высоте делят на ярусы такого же размера. Поэтому при достижении кладкой такой высоты необходимо прекратить работы" и установить (или переставить) подмости. Поручать эту работу каменщикам нецелесообразно, так как они будут использованы не по специальности и на менее квалифицированных работах. |
|  |  |  |  | ПЭР 270802.09 ПЗ |
|  |  |  |  | Организация труда каменщиков | Стадия | Лист | Листов |
| Преподаватель | Фамилия | Подпись | Дата |  | У | 12 | 22 |
|  | Джаншаева Т.А. |  |  |  | ГАПОУ АО «ААТ» гр № 32 -Ф |
| Обучающийся | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |
|  | Половинкин А.Н. |  |  |  |  |
| В то же время в период установки или перестановки подмостей каменщики будут простаивать, что недопустимо. Чтобы увязать эти процессы и обеспечить постоянную занятость каменщиков, здание или сооружение делят в плане на захватки и делянки. Захватки представляют собой участки строящегося здания или сооружения, на которых трудоемкость работ примерно одинакова. Захватку выделяют бригаде каменщиков. Каждую захватку разбивают на делянки, которые представляют собой участки кладки, выделяемые звену' каменщиков. Следует стремиться к тому, чтобы трудоемкость работ на делянке соответствовала сменной (в крайнем случае полусменной) производительности звена. В этом случае работы на другой делянке каменщики начинают с новой смены или после обеденного перерыва. Работу организуют следующим образом: после окончания кладки яруса на одном участке каменщики переходят на другой участок, а на первом устанавливают или переставляют подмости или монтируют перекрытия. Каменные здания и сооружения возводят звенья и бригады каменщиков, состоящие из рабочих различной квалификации. Так, каменщик высокой квалификации натягивает причалку, укладывает камень в наружную (фасадную) версту, проверяет горизонтальность и вертикальность рядов кладки. Укладка камней во внутреннюю версту— менее сложная операция, и ее может выполнять каменщик более низкой квалификации. Устройство забутки, подача кирпича и раствора, перелопачивание раствора — простые операции, и их могут выполнять каменщики низшей квалификации. В соответствии с этим предусматривается расчленение операций в зависимости от их сложности. Каждый член звена выполняет one-рации, соответствующие его квалификации. По числу человек в звене их называют соответственно звено «двойка», «тройка», «четверка», «пятерка», «шестерка». Количественный и квалификационный состав звена зависит от сложности кладки, толщины возводимой стены или сечения столба. Звено «двойка» обычно кладет стены со сложным архитектурным оформлением, с большим числом проемов, столбы небольшого сечения (). Состоит звено из каменщика 4, 5-го разряда и каменщика 2-го разряда. |
| Письменная экзаменационная работа: «Выполнение гидроизоляций каменных конструкций» | Лист |
|  | 13 |

| 3. Инструменты и приспособления при гидроизоляционных работах Работу ручным механизированным инструментом, а также строповку поднимаемых материалов грузоподъемными механизмами имеет право выполнять обученный и имеющий удостоверение изолировщик. Деревянные рукоятки применяемых инструментов, приспособлений должны быть гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены. Запрещается применять неисправный ручной инструмент. Бачки для доставки горячей битумной мастики должны быть металлическими, с плотно закрывающимися крышками и специальными запорными устройствами, иметь форму усеченного конуса (широкая часть которого обращена вниз). 1. Емкость для сбора мусора и грязи. Скребок стальной, веник или щетка 2. Деревянная или металлическая рейка, металлическая линейка 3. Шпатель, мастерок |
| --- |
|  |  |  |  | ПЭР 270802.09 ПЗ |
|  |  |  |  | Инструменты и приспособления при гидроизоляционных работах | Стадия | Лист | Листов |
| Преподаватель | Фамилия | Подпись | Дата |  | У | 14 | 22 |
| Мастер п/о | Джаншаева |  |  |  | ГАПОУ АО «ААТ» гр № 32 -Ф |
| Обучающийся | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |
|  | Половинкин А.Н. |  |  |  |  |
| 4. Влагомер 5. Машина для сушки основания 6. Разглаживающий каток 7.Битумноварочный котел |
| Письменная экзаменационная работа: «Выполнение гидроизоляций каменных конструкций» | Лист |
|  | 15 |
| 8. Бачки для доставки горячей битумной мастики 9. Емкость для смешивания. 10. Дрель с насадкой для смешивания. Миксер на малых оборотах |
| Письменная экзаменационная работа: «Выполнение гидроизоляций каменных конструкций» | Лист |
|  | 16 |
| 4. Контроль качества и правила техники безопасности при гидроизоляционных работах. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ Цементная или асфальтовая гидроизоляционная стяжка должна лежать сплошным ровным слоем и не иметь отслоений и трещин. Обнаруженные дефектные места расчищают и исправляют. Основания под окрасочную или рулонную гидроизоляцию не должны иметь неровностей более 5 мм на горизонтальной поверхности и 10 мм - на вертикальной (их обнаруживают наложением трехметровой рейки). Поверхность под окрасочную гидроизоляцию выравнивают, просушивают и огрунтовывают. Последующие слои толщиной не более 2 мм наносят после просушки и отвердения ранее нанесенных и проверки их качества. Законченная окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной - без раковин, трещин, вздутий и отслоений. При обнаружении дефектных участков их расчищают, сушат и покрывают заново. Перед наклеиванием рулонной гидроизоляции основание тщательно очищают, высушивают и огрунтовывают. Все слои оклеечной гидроизоляции должны быть плотно склеены между собой и с основанием. Стыки наклеенных полотнищ располагают вразбежку (не ближе 30 см) и прошпатлевывают горячей мастикой. Недопустимы пузыри, вздутия и складки изолирующего слоя. Такие дефектные места расчищают и заделывают, а затем наклеивают дополнительный изоляционный слой. |
|  |  |  |  | ПЭР 270802.09 ПЗ |
|  |  |  |  | Контроль качества. | стадия | лист | листов |
| Преподаватель | Фамилия | Подпись | Дата |  | У | 17 | 22 |
|  | Джаншаева А.Т. |  |  |  | ГАПОУ АО «ААТ» гр № 32-Ф |
| Обучающийся | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |
|  | Половинкин А.Н. |  |  |  |  |
| Надежность и долговечность гидроизоляции во многом зависит от качества выполненных работ. Гидроизоляционные работы являются скрытыми, поэтому на каждом законченном этапе их принимают по акту, в котором указывают качество и удостоверяют отсутствие дефектов. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ При работе с горячими битумными мастиками следует соблюдать правила, предотвращающие ожоги. Котлы для варки битума устанавливают на выровненных площадках, размещение которых указано в проекте производства работ. Чтобы жидкий битум не попадал в огонь (в случаях огневого подогрева), котел устанавливают с небольшим уклоном в сторону, противоположную топке. Непосредственно у котла размещают ящик с песком и огнетушитель. При варке битумных мастик соблюдают правила смешивания битумов разных марок: сначала расплавляют в котле битум низкой марки и после того, как прекратится образование пены, добавляют битумы более высоких марок. В расплавленный битум нельзя добавлять битум низких марок, так как это может привести к большому пенообразованию и содержимое котла выплеснется. Куски битума опускают в варочный котел по борту котла, чтобы избежать брызг. Нельзя загружать котел битумов более чем на 2/3 его объема. Чтобы горячие мастики не расплескивались, их переносят в конусных бачках с крышками; бачки заполняют на 3/4 объема. Спуск и подъем к рабочим местам бачков с горячими мастиками должен быть механизирован. Для работы с горячими мастиками рабочие должны надевать брезентовые рукавицы и костюмы, очки и кожаные ботинки. |
| Письменная экзаменационная работа: «Контроль качества и правила техники безопасности при гидроизоляционных работах». | Лист |
|  | 18 |
| Заключение Существуют два способа защиты зданий, конструкций и помещений от проникновения в них влаги. К первому относятся способы, связанные с постоянным отводом воды от здания – устройство дренажей, силикатизация, обжиг и битуминизация грунтов; ко второму – связанные с защитой конструкций, находящихся во влажной среде. В данной письменной экзаменационной работе была изучена работа по выполнению гидроизоляций каменных конструкций . Разобраны организация звена каменщиков, и виды инструментов и приспособлений каменщиков. Немаловажным является охрана труда и правила техники безопасности при производстве гидроизоляционных работ. |
|  |  |  |  | ПЭР 270802.09 ПЗ |
|  |  |  |  | Заключение | Стадия | Лист | Листов |
| Преподаватель | Фамилия | Подпись | Дата |  | У | 19 | 22 |
|  | Джаншаева Т.А |  |  |  | ГАПОУ АО «ААТ» гр № 32 Ф |
| Обучающийся | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |
|  | Половинкин А.Н. |  |  |  |  |
| Список использованной литературы 1. Технология строительных процессов: Учеб. / А. А. Афанасьев, Н. Н. Данилов, В. Д. Копылов и др.; Под ред. Н. Н. Данилова, О. М. Терентьева. – 2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2000.-464 с.: ил. 2. Технология строительного производства. Учебник для вузов. Под ред. Б. Ф. Драченко и Ерисова Л. Г., М., Стройиздат, 1978. 460 с. 3. СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве. -М.: Стройиздат, 1980. 4. СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства. |
|  |  |  |  | ПЭР 270802.09 ПЗ |
|  |  |  |  | Список использованной литературы | Стадия | Лист | Листов |
| Преподаватель | Фамилия | Подпись | Дата |  | У | 20 | 22 |
| Мастер п/о | Джаншаева |  |  |  | ГАПОУ АО «ААТ» гр № 32 -Ф |
| Обучающийсяя | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |
|  | Половинкин А.Н. |  |  |  |  |