Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности  190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта программы учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация

Разработчик:

Фадеенко Е.В. преподаватель Областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Братский профессиональный техникум»

Общие положения

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта.

КОС разработаны на основании положений:

программы учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация .

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции.

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь У1. выполнять метрологическую поверку средств измерений; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | -грамотно и точно применены требования к выполнению практических заданий - планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных (известных) технологий | Контроль по результатам тестирования |
| У2. проводить испытания и контроль продукции; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - грамотно и точно применены требования к выполнению практических заданий - формулирует вопросы, нацеленные на получение недостающей информации; - характеризует произвольно заданный источник информации в соответствии с задачей | Экспертная оценка качества выполнения практических работ при решении ситуационных задач |
| У3. применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - грамотно и точно применены требования к выполнению практических заданий - самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации; - планирует текущий контроль своей деятельности в соответствии с заданной технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности; | Экспертная оценка качества выполнения практических работ при решении ситуационных задач |
| У4. определять износ соединений. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - правильно и полно определены критерии износа соединений. | Контроль по результатам тестирования |
| Знать: З1 основные понятия и определения; | - точно и полно даны понятия правовых основ метрологии, стандартизации и сертификации; | Контроль по результатам тестирования |
| З2. средства метрологии, стандартизации и сертификации; | - точно и полно даны основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации | Наблюдение за качеством работы студента на занятии, качества Сформированных знаний |
| З3 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; | - полно и точно применены основные требования к расчету | Контроль порядка расчетов различных налогов |
| З4показатели качества и методы их оценки; | - правильно и полно поняты причины различий в уровне оплаты труда | Контроль по результатам тестирования |
| З5 системы и схемы сертификации; | - оценивает продукт своей деятельности на основе заданных критериев | Контроль по результатам тестирования. |

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины:

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

2.1. Типовые задания для оценки умений У 1 знания З 2 (рубежный контроль)

Задания в тестовой форме

В задание включены 50 вопросов, которые позволяют определить степень усвоения данной дисциплины.

На выполнение теста отводится  45 минут. Если ответ является правильным, то ставится один балл. Возможно несколько правильных ответов.

Оценка определяется по коэффициенту, который рассчитывается путем деления суммы баллов за правильный ответ на количество вопросов.

Коэффициент 0,7 – 0,6 соответствует оценке «3»

Коэффициент 0,8 – 0,85 – «4»

Коэффициент 0,9 – 1 – «5».

1 Метрология – это …

а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;

2 Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

3 Количественная характеристика физической величины называется…

а) размером;

б) размерностью;

в) объектом измерения.

4 Качественная характеристика физической величины называется …

а) размером;

б) размерностью;

в) количественными измерениями нефизических величин.

5 Измерением называется …

а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические характеристики;

б) операция сравнения неизвестного с известным;

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.

6 К объектам измерения относятся …

а) образцовые меры и приборы;

б) физические величины;

в) меры и стандартные образцы.

7 При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу принимается …

а) вольт;

б) ом;

в) ампер.

8 При описании пространственно-временных и механических явлений в СИ за основные единицы принимаются …

а) кг, м, Н;

б) м, кг, Дж, ;

в) кг, м, с.

9 При описании световых явлений в СИ за основную единицу принимается …

а) световой квант;

б) кандела;

в) люмен.

10 Для поверки эталонов-копий служат …

а) государственные эталоны;

б) эталоны сравнения;

в) эталоны 1-го разряда.

11 Для поверки рабочих эталонов служат …

а) эталоны-копии;

б) государственные эталоны;

в) эталоны сравнения.

12 Для поверки рабочих мер и приборов служат …

а) рабочие эталоны;

б) эталоны -копии;

в) эталоны сравнения.

13 Разновидностями прямых методов измерения являются …

а) методы непосредственной оценки;

б) методы сравнения;

в) методы непосредственной оценки и методы сравнения.

14 По способу получения результата все измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) прямые и косвенные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

15 По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на

а) статические и динамические;

б) равноточные и неравноточные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

16 В зависимости от числа измерений измерения делятся на …

а) однократные и многократные;

б) технические и метрологические;

в) равноточные и неравноточные.

17 В зависимости от выражения результатов измерения делятся на …

а) равноточные и неравноточные ;

б) абсолютные и относительные;

в) технические и метрологические.

18 Если х – результат измерения величины , действительное значение которой хд, то абсолютная погрешность измерения определяется выражением …

а) х-хд;

б) хд-х;

в) (х-хд)/х.

19 Если х – результат измерения величины, действительное значение которой хд, то относительная погрешность измерения определяется выражением …

а) х-хд;

б) хд-х/х;

в) (х-хд)/х.

20 Важнейшим источником дополнительной погрешности измерения является …

а) применяемый метод измерения;

б) отклонение условий выполнения измерений от нормальных;

в) несоответствие реального объекта принятой модели.

21 Систематическую составляющую погрешности измерения можно уменьшить …

а) переходом на другой предел измерения прибора;

б) введением поправок в результат измерения;

в) n – кратным наблюдением исследуемой величины.

22 Случайную составляющую погрешности измерения можно уменьшить …

а) переходом на другой предел измерения прибора;

б) введением поправок в результат измерения;

в) n – кратным наблюдением исследуемой величины.

23 Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся …

а) класс точности;

б) предел измерения;

в) входной импеданс.

24 Единством измерений называется …

а) система калибровки средств измерений;

б) сличение национальных эталонов с международными;

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью.

25 Основной погрешностью средства измерения называется погрешность, определяемая …

а) в рабочих условиях измерений;

б) в предельных условиях измерений;

в) в нормальных условиях измерений.

2.2. Типовые задания для оценки умений У 2 знаний З2, З5 (рубежный контроль)

Задания в тестовой форме

В задание включены 50 вопросов, которые позволяют определить степень усвоения данной дисциплины.

На выполнение теста отводится  45 минут. Если ответ является правильным, то ставится один балл. Возможно несколько правильных ответов.

Оценка определяется по коэффициенту, который рассчитывается путем деления суммы баллов за правильный ответ на количество вопросов.

Коэффициент 0,7 – 0,6 соответствует оценке «3»

Коэффициент 0,8 – 0,85 – «4»

Коэффициент 0,9 – 1 – «5».

1 Вольтметр должен иметь величину опротивления …

а) большую;

б) малую;

в) зависит от типа прибора.

2 Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует

а) электродинамической системе прибора;

б) электростатической системе прибора;

в) магнитоэлектрической системе прибора.

3 Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует

а) электродинамической системе прибора;

б) электромагнитной системе прибора;

в) магнитоэлектрической системе прибора.

4 Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует

а) электродинамической системе прибора;

б) электромагнитной системе прибора;

в) электростатической системе прибора.

5 Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует

а) электродинамической системе прибора;

б) электромагнитной системе прибора;

в) электростатической системе прибора.

6 Это условное обозначение на корпусе прибора соответствует

а) общему зажиму для многопредельных приборов;

б) зажиму для соединения с экраном;

в) зажиму для заземления.

7 Это условное обозначение на корпусе прибора соответствует

а) общему зажиму для многопредельных приборов;

б) зажиму для соединения с экраном;

в) зажиму для заземления.

8 Это условное обозначение на корпусе прибора соответствует

а) общему зажиму для многопредельных приборов;

б) зажиму для соединения с экраном;

в) зажиму для заземления.

9 Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует тому, что

а) измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 2 кВ; б) класс точности прибора 2;

в) измерительный прибор имеет 2 предела измерения.

10 Это условное обозначение на циферблате прибора соответствует тому, что…

а) измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 2 кВ; б) класс точности прибора 2,0;

в) измерительный прибор имеет 2 предела измерения.

11 Нормативной основой метрологического обеспечения является …

а) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ);

б) государственная система поверки и калибровки средств измерений;

в) Государственная система стандартизации (ГСС).

12 Нормативный документ по метрологии, начинающийся с букв МИ, называется …

а) методика выполнения измерений;

б) меры и измерители;

в) методическая инструкция.

13 Сущность стандартизации – это …

а) правовое регулирование отношений в области установления, применения и использования обязательных требований;

б) подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям;

в) деятельность по разработке нормативных документов, устанавливающих правила и характеристики для добровольного многократного применения.

14 Цели стандартизации – это …

а) аудит систем качества;

б) внедрение результатов унификации;

в) разработка норм, требований, правил, обеспечивающих безопасность продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов.

15 Объектом стандартизации не являются …

а) термины и обозначения;

б) приказы военачальников;

в) технологические процессы.

16 Объектом стандартизации не являются …

а) правила;

б) медицинские рецептуры;

в) конструктивные параметры.

17 Объектом стандартизации не являются …

а) требования;

б) методы;

в) планы.

18 Объектом стандартизации не являются …

а) конструктивные параметры отдельных составляющих объекта, если он стандартизован в целом;

б) медицинские рецептуры;

в) конструктивные параметры объекта в целом.

19 Принципами стандартизации являются …

а) добровольное подтверждение соответствия объекта стандартизации;

б) обязательное подтверждение соответствия объекта стандартизации;

в) гармонизация национальных стандартов с международными при максимальном учёте законных интересов заинтересованных сторон.

- К документам в области стандартизации не относятся …

а) национальные стандарты;

б) технические регламенты;

в) бизнес-планы.

- К документам в области стандартизации не относятся …

а) технические регламенты;

б) стандарты организаций и предприятий;

в) планы организаций и предприятий;

- К документам в области стандартизации не относятся …

а)общероссийские классификаторы технико-экономической информации;

б) национальные стандарты;

в) юридические кодексы.

23 Штриховое кодирование обязательно …

а) при идентификации товаров в торговых операциях;

б) в медицинской практике;

в) при испытаниях продукции.

- Гармонизацией национальных стандартов с международными достигается

а) развитие международной стандартизации;

б) повышение уровня стандартов;

в) устранение барьеров в международной торговле.

25 Официальными языками ИСО (Международной организации по стандартизации) являются …

а) английский, французский, немецкий;

б) английский, французский, русский;

в) английский, немецкий, русский.

2.3. Типовые задания для оценки умения У 3, знания З 4 З 5 (рубежный контроль)

1) Практическая работа

Задача 1

Пределы допускаемой относительной погрешности δ, %

выражены следующим образом

δ=±[c+d(Xk/X – 1)],

где c и d – относительные величины;

Xk – конечное значение диапазона измерения прибора или сигнала на входе преобразователя;

X – измеренное значение.

Определить пределы допускаемой абсолютной погрешности ∆; выделить аддитивную и мультипликативную составляющие, построить графическое изображение ответа.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,03 | 0,2 | 0,5 |
| d | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,10 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,0 | 1,5 |
| Xk | 100мА | 500мА | 15В | 100В | 500мВ | 1,0А | 10В | 25мА | 5В | 100В |

Задача 2

Отсчёт по равномерной шкале прибора с нулевой отметкой и

предельным значением Xпред составил X. На шкале измерительного прибора класс точности обозначен согласно таблице . Пренебрегая другими видами погрешностей, оценить пределы допускаемой абсолютной погрешности результата измерения.

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| класса | 0,01/0,02 | 0,02/0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 |  | 1,5 | 0,2/0,5 |  | 0,1/0,2 |
| точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xпред | 15 В | 100 мА | 50 мА | 10 В | 15В | 50мА | 30мА | 100В | 500мА | 300мВ |
| X | 10В | 70мА | 360мА | 9,0В | 11В | 35мА | 25мА | 85В | 370мА | 240мВ |

Задача 3

При поверке амперметра методом сличения с верхним пределом

измерения Xпред в десяти равномерно расположенных точках диапазона значений X1-X10 получили соответственно показания

образцового прибора X1обр-X10обр (см . таблицу). Определить: а) для поверяемого прибора абсолютную и относительную погрешности в

каждой указанной точке, построить графики погрешностей; б) класс точности прибора по результатам поверки.

| № варианта |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xпред | 30 мА | 100 мА | 150 мА | 200 мА | 250 мА |
|  | Xi |  | Xiо | Xi |  | Xiо | Xi |  | Xiо | Xi |  | Xiо | Xi |  | Xiо |
| 1 | 3,0 |  | 2,65 | 10,0 |  | 9,85 | 15,0 |  | 14,65 | 20,0 |  | 21,65 | 25,0 |  | 25,40 |
| 2 | 6,0 |  | 5,85 | 20,0 |  | 20,15 | 30,0 |  | 28,25 | 40,0 |  | 42,05 | 50,0 |  | 51,15 |
| 3 | 9,0 |  | 8,95 | 30,0 |  | 29,80 | 45,0 |  | 44,50 | 60,0 |  | 61,95 | 75,0 |  | 73,45 |
| 4 | 12,0 |  | 11,90 | 40,0 |  | 39,65 | 60,0 |  | 59,50 | 80,0 |  | 79,65 | 100,0 |  | 98,25 |
| 5 | 15,0 |  | 15,05 | 50,0 |  | 50,05 | 75,0 |  | 74,35 | 100,0 |  | 98,55 | 125,0 |  | 124,55 |
| 6 | 18,0 |  | 18,15 | 60,0 |  | 59,65 | 90,0 |  | 91,35 | 120,0 |  | 117,65 | 150,0 |  | 151,65 |
| 7 | 21,0 |  | 21,05 | 70,0 |  | 71,65 | 105,0 |  | 104,15 | 140,0 |  | 141,55 | 175,0 |  | 173,85 |
| 8 | 24,0 |  | 24,15 | 80,0 |  | 80,15 | 120,0 |  | 121,20 | 160,0 |  | 161,45 | 200,0 |  | 198,30 |
| 9 | 27,0 |  | 27,20 | 90,0 |  | 90,25 | 135,0 |  | 134,15 | 180,0 |  | 177,65 | 225,0 |  | 224,15 |
| 10 | 30,0 |  | 30,05 | 100,0 |  | 99,85 | 150,0 |  | 149,55 | 200,0 |  | 197,55 | 250,0 |  | 252,25 |
| № варианта |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| Xпред | 300 мА | 400 мА | 500 мА | 600 мА | 1,0 А |
|  | Xi |  | Xiо | Xi |  | Xiо | Xi |  | Xiо | Xi |  | Xiо | Xi |  | Xiо |
| 1 | 30,0 |  | 28,25 | 40,0 |  | 41,35 | 50,0 |  | 53,55 | 60,0 |  | 62,50 | 0,1 |  | 0,115 |
| 2 | 60,0 |  | 57,65 | 80,0 |  | 82,55 | 100,0 |  | 102,30 | 120,0 |  | 121,55 | 0,2 |  | 0,190 |
| 3 | 90,0 |  | 92,55 | 120,0 |  | 122,40 | 150,0 |  | 152,65 | 180,0 |  | 183,65 | 0,3 |  | 0,285 |
| 4 | 120,0 |  | 121,50 | 160,0 |  | 159,35 | 200,0 |  | 201,55 | 240,0 |  | 237,55 | 0,4 |  | 0,395 |
| 5 | 150,0 |  | 148,50 | 200,0 |  | 202,65 | 250,0 |  | 252,40 | 300,0 |  | 298,45 | 0,5 |  | 0,510 |
| 6 | 180,0 |  | 181,35 | 240,0 |  | 241,65 | 300,0 |  | 303,85 | 360,0 |  | 354,60 | 0,6 |  | 0,605 |
| 7 | 210,0 |  | 212,55 | 280,0 |  | 282,55 | 350,0 |  | 348,45 | 420,0 |  | 418,65 | 0,7 |  | 0,725 |
| 8 | 240,0 |  | 236,50 | 320,0 |  | 322,65 | 400,0 |  | 405,10 | 480,0 |  | 478,50 | 0,8 |  | 0,850 |
| 9 | 270,0 |  | 273,20 | 360,0 |  | 364,40 | 450,0 |  | 453,15 | 540,0 |  | 543,00 | 0,9 |  | 0,955 |
| 10 | 300,0 |  | 303,55 | 400,0 |  | 400,55 | 500,0 |  | 504,25 | 600,0 |  | 602,60 | 1,0 |  | 1,05 |

Задача 4

При измерении сопротивления резистора с 8-кратным

наблюдением параметра получены результаты, приведённые в таблице. Считая систематическую погрешность отсутствующей, определить результат измерения сопротивления резистора с доверительной вероятностью Рдов

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рдов | 0,9 | 0,95 | 0,99 | 0,9 | 0,95 | 0,99 | 0,9 | 0,95 | 0,99 | 0,9 |  |
|  | R, Ом | R, Ом | R, Ом | R, Ом | R, Ом | R, Ом | R, Ом | R, Ом | R, Ом | R, Ом |  |
| 1 | 180 | 280 | 155 | 355 | 580 | 631 | 436 | 887 | 95 | 135 |  |
| 2 | 181 | 288 | 154 | 356 | 588 | 633 | 433 | 886 | 100 | 133 |  |
| 3 | 185 | 283 | 148 | 358 | 583 | 635 | 437 | 883 | 101 | 132 |  |
| 4 | 184 | 285 | 149 | 349 | 585 | 629 | 432 | 885 | 99 | 136 |  |
| 5 | 179 | 282 | 153 | 347 | 582 | 629 | 434 | 879 | 98 | 129 |  |
| 6 | 188 | 289 | 153 | 352 | 589 | 627 | 432 | 880 | 100 | 128 |  |
| 7 | 181 | 279 | 152 | 351 | 579 | 635 | 430 | 882 | 103 | 134 |  |
| 8 | 179 | 281 | 148 | 349 | 581 | 634 | 431 | 886 | 98 | 133 |  |

Задача 5

Оценить методическую погрешность однократного измерения

напряжения U на сопротивлении R, выполненного вольтметром с внутренним сопротивлением Rv. Чему равен результат измерения с учётом поправки на методическую погрешность?

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 15 | 2 | 4 |
| R, Ом | 100 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 400 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Rv, | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| МОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Типовые задания для оценки знаний 33, З4, (рубежный контроль)

1) Задания в тестовой форме

В задание включены 50 вопросов, которые позволяют определить степень усвоения данной дисциплины.

На выполнение теста отводится  45 минут. Если ответ является правильным, то ставится один балл. Возможно несколько правильных ответов.

Оценка определяется по коэффициенту, который рассчитывается путем деления суммы баллов за правильный ответ на количество вопросов.

Коэффициент 0,7 – 0,6 соответствует оценке «3»

Коэффициент 0,8 – 0,85 – «4»

Коэффициент 0,9 – 1 – «5».

- В цепи протекает ток 100 мА. Амперметр показывает 102 мА. Предел измерения 150 мА. Относительная погрешность измерения равна …

а) 2 мА;

б) 2,0%;

в) 1,3%.

2 В цепи протекает ток 100 мА. Амперметр показывает 102 мА. Предел измерения 150 мА. Абсолютная погрешность измерения равна…

а) 2 мА;

б) 2,0%;

в) 1,3%.

3 В цепи протекает ток 100 мА. Амперметр показывает 102 мА. Предел измерения 150 мА. Приведённая погрешность измерения равна …

а) 2 мА;

б) 2,0%;

в) 1,3%.

4 Класс точности амперметра 2,5. Номинальный ток 100 мА. Чему равна наибольшая возможная абсолютная погрешность измерения?

а) 2,5 %;

б) 1,0 мА;

в) 2,5 мА.

5 Вольтметр класса точности 2,0 имеет два предела измерения – 15 В и 3 В. Какую шкалу предпочтительнее использовать для измерения напряжения, априорное значение которого 2 В.

а) разницы в выборе предела измерения нет;

б) Uпред = 15 В;

в) Uпред = 3 В.

6 Абсолютные погрешности приборов А и Б одинаковы, а нормирующее значение прибора А больше. В каком соотношении находятся классы точности этих приборов?

а) класс точности приборов одинаков;

б) класс точности прибора А выше;

в) класс точности прибора Б выше.

7 Необходимо измерить напряжение в цепи постоянного тока, априорное значение которого находится в диапазоне от 15 до 20 В. С помощью какого прибора можно произвести измерения с наибольшей абсолютной погрешностью?

а) со шкалой 30 В и классом точности 2,5;

б) со шкалой 100 В и классом точности 1,0;

в) со шкалой 50 В и классом точности 0, 5.

8 На вольтметре, имеющем предельное значение шкалы измерения 10 В, указан класс точности 0,05. Чему будет равна наибольшая возможная абсолютная погрешность прибора?

а) 0,005 В ;

б) 0,05%;

в) 0,05 В.

9 На амперметре, имеющем предельное значение шкалы измерения 100 мА, указан класс точности 0,05. Чему будет равна наибольшая возможная абсолютная погрешность прибора?

а) 0,005 мА;

б) 0,05%;

в) 0,05 мА.

10 Номинальное значение вольтметра 100 В. Нужно измерить напряжение до 500В. Рассчитать значение добавочного сопротивления, если внутреннее сопротивление вольтметра равно 2 кОм.

а) 500 Ом;

б) 4 кОм;

в) 8 кОм.

11 На циферблате прибора обозначена цифра 2,5. Чему равна абсолютная погрешность прибора, если выбранный предел измерения равен 30 В.

а) 2,5 В;

б) 2,5 %;

в) 0,75 В.

12 На циферблате прибора обозначена цифра 1,5. Чему равна абсолютная погрешность прибора, если выбранный предел измерения равен 100 В.

а) 1,5 В;

б) 1,5 %;

в) 1,0 В.

13 Вольтметр имеет класс точности 2,5 и предел измерения 100 В. Найти допустимое значение относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=75 В.

а) 2,5 В;

б) 2,5 %;

в) 3,3 В.

14 Вольтметр имеет класс точности 1,5 и предел измерения 30 В. Найти допустимое значение относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=25 В.

а) 1,5 В;

б) 1,5 %;

в)1,8 %.

- Вольтметр имеет класс точности 1.0 и предел измерения 100 В. Найти допустимое значение относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=70 В.

а) 1,0 В;

б) 1,0 %;

в) 1,5 %.

- Шкала вольтметра с пределом измерения 150 В разбита на 100 делений. Определить цену деления и напряжение в цепи, если показания прибора 65 делений.

а) 1В/дел; 65 В;

б) 1,5 В/дел; 97,5 В;

в) 1,5 В/дел; 65 В.

17 Шкала вольтметра с пределом измерения 30 В разбита на 15 делений. Определить цену деления и напряжение в цепи, если показания прибора 12 делений.

а) 1,5 В/дел; 12 В;

б) 1,5 В/дел; 25 В;

в) 2 В/дел; 24 В.

- Определить абсолютную погрешность, если при токе в цепи, равном 100 мА, прибор показывает 104 мА.

a) –4 мА;

б) 4 мА;

в) 4 %.

- Поверяемый прибор показывает значение 95 мА, образцовый –

- мА. Определить абсолютную и относительную погрешность поверяемого прибора.

а) 5 мА; 5%;

б) –5мА; 5%;

в) –5мА4 5,3%.

- Определить класс точности прибора с пределом измерения 25 мА, если его абсолютная погрешность равна 0,05 мА.

а) 0,5;

б) 2,5;

в) 0,2.

- Определить класс точности прибора с пределом измерения 100 мА, если его абсолютная погрешность равна 0,05 мА.

а) 0,5; б) 1,5; в) 0,05.

22 На циферблате прибора стоит цифра 1,5. Чему будет равна абсолютная погрешность прибора, если шкала имеет предельное значение 500 мА.

а) 5.0 мА ; б) 1,5 %; в) 7,5 мА.

23 На шкале прибора стоит цифра 0,5. Чему будет равна абсолютная погрешность прибора, если шкала имеет предельное значение 10 В.

а) 0,05 В; б) 0,5 В; в) 0,5 %.

- Показание вольтметра U=25В, его верхний предел 50В. Показание образцового прибора 24,5В. Определить относительную и приведённую погрешность вольтметра.

а) 2 %; 1 %; б) 1 %; 1 %; в) 0,5 В; 2 %.

- Показание амперметра I=25 мА, его верхний предел 30 мА. Показание образцового прибора 24,5 мА. Определить относительную и приведённую погрешность амперметра.

а) 2 %; 1,6 %; б) 2 %; 1,5 %; в) 0,5 мА;2%.

3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по учебной дисциплине

1.	Дифференцированный зачет проводится в два этапа: оценка освоенных умений и общих компетенций  компьютерное тестирование, ориентированное на проверку знаний по дисциплине, второй этап решение задач для проверки умений по дисциплине.

I. ПАСПОРТ

Назначение:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Умения

У1. применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

У2. применять документацию систем качества;

У3. применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;

Знания:

З1. правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;

З2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

З3 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

З4показатели качества и методы их оценки;

З5 системы качества;

З6 основные термины и определения в области сертификации;

З7системы и схемы сертификации;

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА

по выполнению дифференцированного зачета

по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация

Работа состоит из двух частей, различающихся по числу заданий, их содержанию и степени сложности. Время выполнения задания два академических часа (80 минут).

Первая часть включает в себя 2 вопроса по всем разделам дисциплины. Вам необходимо выбрать правильные варианты ответов на предложенные вопросы. За каждый правильный ответ 0,5 балла,  количество набранных баллов заносится в  протокол результатов промежуточной аттестации.

Вторая часть включает в себя решение  задач. Вам необходимо внимательно прочитать условие и оформить решение задачи. Если задача решена правильно, то оценивается в пять баллов, если допущена одна негрубая ошибка, то в четыре балла, если допущена одна грубая ошибка – три балла, допущены две и более грубых ошибки – два балла. количество набранных баллов заносится в  протокол результатов промежуточной аттестации.

Задания

Вариант № 1

1 Истинное, действительное и измеренное значение физической величины. Эталоны и образцовые средства. Классификация средств измерений по метрологическому назначению. Понятие «эталон», «рабочее средство измерения».

2 Арифметическая и геометрическая прогрессии как математические закономерности, используемые в стандартизации. Ряды предпочтительных чисел, ряды нормальных линейных размеров при образовании рядов параметров и размеров в нормативной документации на продукцию.

3 Показание амперметра I=25 мА, его верхний предел 30 мА. Показание образцового прибора 24,5 мА. Определить относительную и приведённую погрешность амперметра.

Вариант № 2

1 Прямые измерения с многократным наблюдением контролируемого параметра. Необходимое число измерений.

2 Цели, задачи и принципы стандартизации. Необходимость и преимущество стандартизации в современных условиях рыночной экономики. Связь стандартизации с другими дисциплинами.

3 Показание вольтметра U=35 В, его верхний предел 50 В. Показание образцового прибора 34,5 В. Определить относительную и приведённую погрешность вольтметра.

Вариант № 3

- Международная система единиц СИ. Основные, дополнительные и производные единицы физических величин системы СИ.

- Международные организации по стандартизации.

3 На шкале прибора стоит цифра 0,5. Чему будет равна абсолютная погрешность прибора, если шкала имеет предельное значение 10 В.

Вариант № 4

- Погрешность измерения. Классификация погрешностей.

- Предварительный стандарт. Основополагающий стандарт. Стандарт на методы испытаний. Стандарт на продукцию. Стандарт на совместимость. Стандарт с открытыми значениями.

- На шкале прибора стоит цифра 1,5. Чему будет равна абсолютная погрешность прибора, если шкала имеет предельное значение 500 мА.

Вариант № 5

- Методические погрешности измерения. Примеры.

- Обеспечение с помощью стандартизации безопасности товаров, работ, услуг; технической и информационной совместимости; взаимозаменяемости изделий.

- Определить класс точности прибора с пределом измерения 100 мА, если его абсолютная погрешность равна 0,5 мА.

Вариант № 6

1 Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы . Роль поверочных схем в организации поверки средств измерений.

2 Правовые основы стандартизации.

3 Определить класс точности прибора с пределом измерения 25 мА, если его абсолютная погрешность равна 0,05 мА.

Вариант № 7

- Инструментальные погрешности измерений. Примеры.

- Международная организация по стандартизации ИСО.

3 Поверяемый прибор показывает значение 95 мА, образцовый – 100 мА. Определить абсолютную и относительную погрешность поверяемого прибора, поправку для поверяемого прибора.

Вариант № 8

1 Грубые, систематические и случайные погрешности. Причины возникновения и характер проявления.

2 Международная электротехническая комиссия МЭК.

3 Определить абсолютную погрешность, если при токе в цепи, равном 100 мА, прибор показывает 104 мА.

Вариант № 9

- Правильность, сходимость, воспроизводимость результатов измерений.

- Социальный, технический и экономический аспекты стандартизации. Приоритетность разработки стандартов.

- Вольтметр имеет класс точности 2,5 и предел измерения 100 В. Найти допустимое значение относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=75 В.

Вариант №10

1 Доверительный интервал и доверительная вероятность результата измерения.

2 Обязательная и добровольная сертификация. Третья сторона при сертификации.

3 На шкале прибора обозначена цифра 1,5. Чему равна абсолютная погрешность прибора, если выбранный предел измерения равен 100 В.

Вариант №11

1 Кратные и дольные единицы физических величин.

2 Деятельность по стандартизации международных организаций ИСО/МЭК.

3 Вольтметр имеет класс точности 1.0 и предел измерения 100 В. Найти допустимое значение относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=70 В.

Вариант №12

1 Классификация измерений по способу получения результата. Прямые, косвенные, совместные и совокупные измерения.

2 Международные стандарты. Государственные стандарты. Отраслевые стандарты. Стандарты предприятий. Стандарты общественных объединений.

3 Вольтметр имеет класс точности 1,5 и предел измерения 30 В. Найти допустимое значение относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=25 В.

Вариант №13

1 Нормальные и рабочие условия измерений. Рабочая область значений влияющей величины. Предельные условия измерений. Дополнительные погрешности измерений.

2 Объект стандартизации. Область стандартизации. Стандарты и их виды. 3 На шкале прибора обозначена цифра 2,5. Чему равна абсолютная погрешность прибора, если выбранный предел измерения равен 30 В.

Вариант №14

1 Классификация измерений по метрологическому назначению. Метрологические и технические измерения.

- Уровни стандартизации. Международные стандарты. Государственные стандарты. Отраслевые стандарты. Стандарты предприятий. Стандарты общественных объединений.

- Номинальное значение вольтметра 100 В. Нужно измерить напряжение до 500 В. Рассчитать добавочное сопротивление, если внутреннее сопротивление вольтметра равно 2 кОм .

Вариант №15

1 Равноточные и неравноточные измерения. Правила обработки результатов измерений.

- Цели, задачи и принципы сертификации.

- На амперметре, имеющем шкалу с предельным значением 100 мА, указан класс точности 0,05. Чему будет равна наибольшая возможная абсолютная погрешность прибора?

Вариант №16

1	Прямые  измерения  с  многократными   наблюдениями

контролируемого параметра.

2 Параметрическая стандартизация. Ряды предпочтительных чисел.

3 На вольтметре, имеющем шкалу с предельным значением 10 В,

указан класс точности 0,05. Чему будет равна наибольшая возможная абсолютная погрешность прибора?

Вариант №17

- Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

- Предмет стандартизации как науки.

3 Необходимо измерить напряжение в цепи постоянного тока, априорное значение которого принадлежит диапазону от 15 до 20 В. С помощью какого прибора можно произвести измерения с наименьшей абсолютной погрешностью?

а) с верхним пределом измерения 30 В и классом точности 2,5; б) с верхним пределом измерения 100 В и классом точности 1,0; в) с с верхним пределом измерения 50 В и классом точности 0, 5.

Вариант №18

- Погрешности результатов косвенных измерений.

- Правовые основы сертификации в РФ.

- Пределы допускаемых абсолютных погрешностей приборов А и Б одинаковы, а нормирующее значение прибора А больше. В каком соотношении находятся классы точности этих приборов?

Вариант №19

1 Грубые погрешности или промахи. Критерии обнаружения и правила исключения.

- Три аспекта стандартизации.

- Класс точности амперметра 2,5. Номинальный ток 100 мА. Чему равна наибольшая возможная абсолютная погрешность измерения?

Вариант №20

1 Погрешности, зависящие от скорости изменения измеряемой величины. Статические и динамические погрешности измерений.

2 Общероссийские классификаторы.

3 Верхний предел измерения вольтметра 50 В. Нужно измерить напряжение до         200 В. Рассчитать добавочное сопротивление, если внутреннее сопротивление вольтметра равно 1кОм.

Количество вариантов задания для студентов – по количеству обучающихся.

Время выполнения задания – 2часа.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

Максимальное количество баллов – сумма баллов за части первой и второй ─ 30 баллов.

Оценка «5» ─ 91 - 100% - (от27до30 баллов);

«4» ─ 76 - 90% - (от 23 до 26 баллов);

«3» ─ 51 – 75% - (от 16 до 22 баллов);

«2» ─ 50% и ниже – (15 балла и ниже).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЧАСТИ 1, 2

| часть | критерии оценки в баллах | Максимальное кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| Часть 1 | по 0,5 баллу за каждый правильный ответ | 25 |
| Часть В | Вторая часть включает в себя решение задачи. Если задача решена правильно, то оценивается в 5 баллов. Если допущена одна негрубая ошибка, то в 4 балла. Если допущена одна грубая ошибка – 3 балла. Если допущены две и более грубых ошибки – 2 балла. | 5 |

2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, (рубежный контроль)

1) Задания в тестовой форме

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | в |
| 3 | а |
| 4 | б |
| 5 | в |
| 6 | б |
| 7 | в |
| 8 | в |
| 9 | б |
| 10 | а |
| 11 | а |
| 12 | а |
| 13 |  |
| 14 | в |
| 15 | а |
| 16 | а |
| 17 | б |
| 18 | а |
| 19 | в |
| 20 | б |
| 21 | б |
| 22 | в |
| 23 | а |
| 24 | в |
| 25 | в |

2.2. Типовые задания для оценки знания З4

1) Задания в тестовой форме

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | в |
| 3 | б |
| 4 | а |
| 5 | в |
| 6 | а |
| 7 | б |
| 8 | в |
| 9 | а |
| 10 | б |
| 11 | а |
| 12 | в |
| 13 | в |
| 14 | в |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | в |
| 18 | б |
| 19 | в |
| 20 | в |
| 21 | в |
| 22 | в |
| 23 | а |
| 24 | в |
| 25 | б |

2.4. Типовые задания для оценки знания З4

1) Задания в тестовой форме

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | а |
| 3 | в |
| 4 | в |
| 5 | в |
| 6 | б |
| 7 | в |
| 8 | а |
| 9 | в |
| 10 | в |
| 11 | в |
| 12 | а |
| 13 | в |
| 14 | в |
| 15 | в |
| 16 | б |
| 17 | в |
| 18 | б |
| 19 | в |
| 20 | в |
| 21 | в |
| 22 | в |
| 23 | а |
| 24 | а |
| 25 | а |

# Text boxes

2,0