ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР

«СТРОЙИНДУСТРИЯ»

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЦ КОЛЛЕДЖ»

Е.И. Кулыгина

ТЕХНОЛОГИЯ КАМЕННЫХ РАБОТ

Рабочая тетрадь

Мичуринск 2016

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Содержание рабочей тетради для самостоятельной работы обучающихся по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ при изучении ПМ 02 «Технология каменных работ» соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08. 2013г. № 683, профессионального стандарта «Каменщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1150н и учебному плану, разработанному в соответствии с требованиями работодателей и особенностям развития строительной отрасли Тамбовского региона.

Рабочая тетрадь рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии по профессиям и специальностям строительного профиля, машиностроения и электрооборудования ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» (протокол № 7 от 25 февраля 2016 г.).

Организации-разработчики:

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж».

ООО «Первая строительная компания», г. Мичуринск.

Разработчик:

Кулыгина Е.И. – преподаватель спецдисциплин ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж».

СОГЛАСОВАННО:

ООО «Первая строительная компания»

Генеральный директор

И.В. Антипкин  ____________________

«___»_____________ 2016 г.

АННОТАЦИЯ

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы обучающихся по профессии 08.01.07. Мастер общестроительных работ по ПМ.02 Технология каменных работ составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07. «Мастер общестроительных работ», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08. 2013 г. № 683, профессионального стандарта «Каменщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 
№ 1150н.

Целью рабочей тетради является организация самостоятельной работы обучающихся по изучению материала тем и самоконтролю, что способствует формированию профессиональных и развитию общих компетенций.

Выполнение заданий различного характера, предусмотренных в рабочей тетради (решение проблемных ситуаций, профессиональных задач, выполнение тестовых заданий и др.), позволит обеспечить подготовку обучающихся к овладению профессиональной компетенцией, соответствующей виду деятельности:

–	выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ.

В процессе работы над выполнением заданий рабочей тетради будет осуществляться развитие таких общих компетенций, как:

–	понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

–	организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

–	анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

–	осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

Рабочая тетрадь рекомендована для самостоятельной работы обучающихся по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ и может быть использована в системе дополнительного профессионального образования по данной профессии.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Тема 1. Основные конструктивные элементы здания ……………………... | 5 |
| --- | --- |
| Тема 2. Свойства строительных материалов ……………………………… | 6 |
| Тема 3. Строительные растворы и бетоны …………………………………. | 7 |
| Тема 4. Подбор состава раствора …………………………………………… | 8 |
| Тема 5. Правила разрезки каменной кладки ……………………………….. | 9 |
| Тема 6. Элементы каменной кладки ………………………………………... | 10 |
| Тема 7. Архитектурные элементы каменных стен ………………………… | 11 |
| Тема 8. Инструменты, приспособления и инвентарь каменщика ………… | 12 |
| Тема 9. Организация рабочего места каменщика …………………………. | 14 |
| Тема 10. Безопасные методы труда каменщика …………………………… | 15 |
| Тестовая проверка знаний …………………………………………………… | 17 |
| Список литературы …………………………………………………………... | 19 |

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАМЕННЫХ РАБОТ

Тема 1. Основные конструктивные элементы здания

1. Перечислите основные конструктивные элементы здания, используя рисунок 1.

Рис. 1. Конструктивная схема многоэтажного здания.

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________

8. ______________________________

9. ______________________________

10. _____________________________

11. _____________________________

12. _____________________________

13. _____________________________

14. _____________________________

15. _____________________________

16. _____________________________

17. _____________________________

18. _____________________________

19.  ____________________________

2. Какие элементы здания и почему называют несущими? ____________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Какой цоколь называют подрезным? Дать определение и выбрать правильный рисунок. ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Рис. 2. Цоколь – архитектурно-конструктивный элемент стены

Тема 2. Свойства строительных материалов

1. Дописать свойство строительных материалов (одним словом), указав в скобках вид свойства (физическое, механическое или химическое):

| 1. Способность материала сопротивляться разрушению при действии внешних сил, вызывающих в нем внутренние напряжения. |  |
| --- | --- |
| 2. Свойство материала, определяемое отношением массы тела к занимаемому объему, включая имеющиеся в нем пустоты и поры. |  |
| 3. Способность материалов противостоять разрушающему воздействию щелочей, кислот, растворимых в воде солей и газов. |  |
| 4. Свойство материала деформироваться под нагрузкой и принимать после снятия нагрузки первоначальную форму и размеры. |  |
| 5. Способность материала впитывать и удерживать в своих порах влагу. |  |
| 6. Свойство материалов сопротивляться агрессивному воздействию среды (вода, растворы кислот и щелочей и т. д.). |  |
| 7. Свойство материалов изменять под нагрузкой форму и размеры без образования разрывов и трещин и сохранять изменившиеся форму и размеры после удаления нагрузки. |  |
| 8. Свойство материала терять находящуюся в его порах влагу. |  |
| 9. Способность материала растворяться в том или ином растворителе. |  |
| 10. Свойство материала мгновенно разрушаться под действием внешних сил без заметной пластичной деформации. |  |
| 11. Способность материала пропускать воду под давлением. |  |
| 12. Способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. |  |
| 13. Свойство материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без снижения прочности и массы. |  |
| 14. Свойство материала сопротивляться воздействию истирающих усилий. |  |
| 15. Свойство материала передавать теплоту при наличии разности температур с одной и другой стороны. |  |
| 16. Разрушение материала при совместном действии истирания и удара. |  |
| 17. Свойство материала пропускать звуковую волну. |  |
| 18. Свойство материала противостоять длительному воздействию высоких температур, не деформируясь при этом. |  |

Тема 3. Строительные растворы и бетоны

1. Дайте определение понятия строительный раствор: _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дайте определение понятия вяжущее вещество ____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Перечислите основные виды вяжущих веществ:

а) _____________________________________________________________;

б) ____________________________________________________________;

в) ____________________________________________________________;

г) ____________________________________________________________;

д) ____________________________________________________________;

е) ____________________________________________________________.

4. По виду вяжущего вещества строительные растворы делят на (перечислить виды растворов)

простые:

а) _____________________________________________________________;

б) ____________________________________________________________;

в) ____________________________________________________________;

г) ____________________________________________________________;

сложные:

а) _____________________________________________________________;

б) ____________________________________________________________;

в) ____________________________________________________________.

5. Прочность раствора характеризуется его __________________________ и зависит от:

а) _____________________________________________________________;

б) ____________________________________________________________;

в) ____________________________________________________________;

г) ____________________________________________________________.

6. Какие марки раствора установлены государственными стандартами?

4, 10, ______, _______, _______, _______, _______, 200.

Тема 4. Подбор состава раствора

1. Объясните запись:

цементный раствор 1 : 3 __________________________________________ ____________________________________________________________________;

цементно-известковый раствор 1 : 0,6 : 6 ____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________;

цементно-глиняный 1 : 0,8 : 7 ______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. При подборе состава раствора необходимо знать:

а) _____________________________________________________________;

б) ____________________________________________________________;

в) ____________________________________________________________.

3. Решите задачу.

Составить пропорцию объемных частей раствора марки 50, если надземную кладку стен предполагается производить в летних условиях. Вяжущее – портландцемент марки 400 с плотностью 1100 кг/м3. Пластифицирующая добавка – известковое тесто с плотностью 1400кг/м3.

Решение: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 5. Правила разрезки каменной кладки

1. Дать определение каменной кладки ______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Каменная кладка воспринимает нагрузки от _________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. При каком условии может быть обеспечена работа камней в кладке только на сжатие (первое правило разрезки)? _____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Что может произойти с кладкой, если боковые поверхности камней будут иметь наклон к горизонту (второе правило разрезки)? ___________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Почему продольные и поперечные вертикальные швы в кладке не должны быть сквозными по высоте конструкции (третье правило разрезки)? ___ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Проблемная ситуация.

Самосвал, предназначенный для доставки раствора на объект, был задействован в транспортировки щебня. После чего не был тщательно промыт. К чему может привести попадание мелкого щебня в раствор при производстве кирпичной кладки? Обоснуйте свой ответ. ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 6. Элементы каменной кладки

1. Назовите элементы каменной кладки, используя рисунок 3.

Рис. 3. Элементы каменной кладки

1. _____________________________________________________________,

2. _____________________________________________________________,

3. _____________________________________________________________,

4. _____________________________________________________________,

5. _____________________________________________________________,

6. _____________________________________________________________,

7. _____________________________________________________________,

8. _____________________________________________________________.

2. Подчеркните правильный размер обыкновенного кирпича.

260 × 130 х 65; 	260 х 120 х 65; 	 250 х 120 х 65;	 250 х 125 х 65

3. Вписать названия граней кирпича или камня прямоугольной формы.

Две противоположные наибольшие грани, которыми кирпич (камень) кладут на раствор, называют ___________________________________________; длинные боковые грани кирпича (камня) ________________________________; две противоположные короткие грани ___________________________________.

Рис. 4. Классический красный кирпич

Тема 7. Архитектурные элементы каменных стен

1. Записать (в правой части таблицы) определение архитектурных элементов каменных стен.

| 1. Сплошные стены, без каких либо усложнений. |  |
| --- | --- |
| 2. Место кладки, в котором очередной ее ряд расположен не в плоскости ранее уложенных кирпичей, а с выступом на лицевую поверхность. |  |
| 3. Место кладки, которое устраивают с отступом от лицевой поверхности очередного ряда. |  |
| 4. Место кладки, где лицевая плоскость одной части стены смещена в ту или иную сторону от лицевой плоскости другой части. |  |
| 5. Части кладки, выступающие из лицевой плоскости в виде прямоугольных столбов, выкладываемых вперевязку с кладкой стены. |  |
| 6. Углубления в кладке стены, кратные половине кирпича (камня). |  |
| 7. Кладка наружной стены здания, расположенная между двумя проемами. |  |
| 8. Часть кладки, выполняемая в местах временного перерыва в работе, для обеспечения надежной перевязки ранее выложенных участков стен с новой кладкой (бывают вертикальные, убежные и т.д.). |  |

2. Перечислить основные факторы, влияющие на прочность каменной кладки.

1. _____________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________;

4. _____________________________________________________________.

3. Проблемная ситуация.

На стройплощадку был завезен цементно-известковый раствор марки М-25, вместо положенной по проекту марки М-75. Как это обстоятельство повлияет на прочность кладки?  Каким образом это положение, хотя бы частично, можно исправить? __________________________________________________

__________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Проблемная ситуация.

При производстве кирпичной кладки наружных стен каменщик не обратил должного внимания на качество заполнения швов, и они оказались плохо заполненными. Что произойдет с этими стенами при дальнейшей эксплуатации? Какие действия необходимо будет предпринять, чтобы, хотя бы частично исправить ситуацию? _________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 8. Инструменты, приспособления и инвентарь каменщика

1. Заполните таблицу (укажите название инструмента и его назначение).

| Эскиз | Название | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | швабровка | Предназначена для очистки вентиляционных и дымовых каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения раствором и заглаживание швов в каналах. |

2. Опишите порядок установки и способы крепления порядовок к кладке   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Отгадайте кроссворд.

По горизонтали:

2. Инструмент для подачи и разравнивания раствора.

4. Что улучшает декоративные качества неоштукатуренных стен.

6. Инструмент для разбивки и колки природного камня.7. Контрольно-измерительный инструмент для проверки горизонтальной кладки.

По вертикали:

1. Инструмент для разравнивания и подрезки раствора.

3. Контрольно-измерительный инструмент для проверки вертикальности кладки.

4. Контрольно-измерительный инструмент для линейных измерений.

5. Предназначена для очистки вентиляционных и дымовых каналов.

7. Служит для контроля правильности углов.

Тема 9. Организация рабочего места каменщика

1. Что называется рабочим местом каменщика (выбрать правильный ответ)?	а) это участок кладки, где работают звенья каменщиков в течение смены;	б) это продольная полоса шириной 60 – 70см, где перемещается каменщик в процессе кладки; 											в) это участок кладки вместе с установленными рядом поддонов с кирпичом, ящиками  раствора и подмостями.

2. Указать правильную технологическую последовательность операций, выполняемых до укладки кирпича на слой раствора (заполнить алгоритм последовательности операций):

- подача и раскладка кирпича по стене;

- закрепление и натягивание причалок;

- сортировка кирпича;

- кладка угловых и промежуточных маяков;

- установка и выверка порядовок;

- перелопачивание раствора в ящике;

- подготовка растворной постели.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3. Общая ширина рабочего места каменщика составляет (выбрать правильный ответ): 1,2–1,6 м; 1,8–2 м; 2,5–2,6 м; 2,1–2,4 м.

4. Рабочее место каменщика состоит из трех зон:

а)_____________________________________________________________;

б) _____________________________________________________________;

в) _____________________________________________________________.

5. Установить соответствие рисунка и подписи, соединив их стрелочками.

|  |  | Организация рабочего места каменщика при выполнении кладки глухих участков стен |
| --- | --- | --- |
|  |  | Организация рабочего места каменщика при выполнении кладки столбов |
|  |  | Организация рабочего места каменщика при выполнении кладки углов стен |
|  |  | Организация рабочего места каменщика при выполнении кладки простенков |

Тема 10. Безопасные методы труда каменщика

1. Запас кирпича и других кладочных материалов на рабочем месте до начала смены должен быть рассчитан на (выбрать правильный ответ):

а) 40–45 минут работы; 				б) работу в течение смены;

в) 2–4 часа работы;                         			г) неделю работы.

2. Определить с какой высотой настила подмости и леса должны быть оборудованы перилами (выбрать правильный ответ):

1,1 м; 	1,5 м; 	1,8 м; 	0,9 м; 	1,3 м.

3. Зазор между стеной строящегося здания и рабочим настилом подмостей не должен превышать (выбрать правильный ответ):

5 см; 		25 см; 		40 см; 		не должно быть зазора.

4. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее (выбрать правильный ответ):

1 м; 		60 см; 		75 см; 		1,1 м

5. Для обеспечения безопасных методов труда на строительных лесах, нижние концы стоек опирают на _______________________________________, а для устойчивости леса крепят к стене __________________________________ ____________________________________________________________________.

6. Кладку любого яруса стен выполняют так, чтобы уровень ее после каждого перемащивания подмостей находился  выше уровня рабочего настила на (выбрать правильный ответ):

70 см; 		1,1 м; 			1,3 м; 			90 см.

7. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора и перед началом, смены их проверяют ___________________ и _______________.

8. Допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса при кладке стен толщиной (выбрать правильный ответ):

640 мм;		 510 мм; 		750 мм; 		более 750 мм.

Тестовая проверка знаний

1. Какие элементы здания и почему называют несущими ______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Каким образом по виду используемого сырья классифицируются каменные материалы ____________________________________________________ ____________________________________________________________________.

3. В каких случаях применение силикатного кирпича запрещено? (подчеркните правильный ответ).

1) при высоте здания более 20 этажей;

2) при последующей облицовке стен;

3) в условиях высокой влажности.

4. Какие материалы называют вяжущими __________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Как влияют гипсовые вяжущие на свойство известковых растворов? __ ____________________________________________________________________.

6. По истечению какого времени цемент в цементно-песчаном растворе набирает 100% прочность при 20 оС? (подчеркните правильный ответ).

1) 3 суток;

2) 28суток;

3) 14 суток;

7. На каких строительных растворах выполняют каменную кладку? _____ ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

8. Перечислить основной рабочий инструмент каменщика. _____________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9. Впишите пропущенный инструмент.

Лицевую поверхность кладки можно проверить _____________________;

для проверки вертикальности стен служит __________________________;

чтобы толщина горизонтальных швов кладки была одинаковой, пользуются ______________________________________________________________.

10. Для чего предназначены порядовки? ____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

11. Какой элемент каменной кладки главным образом воспринимает действующие на кладку нагрузки? _______________________________________.

Камни хорошо сопротивляются только ___________________________ усилиям.

12. Какие свойства определяют качество растворной смеси? __________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

13. Чему равна толщина стены:

в 1/2 кирпича __________ мм;

в 2 кирпича _____________ мм;

в 1 1/2 кирпича __________ мм;

в 2 1/2 кирпича ___________ мм.

14. Из кирпича, толщиной 65 мм на один метр кладки по высоте приходится:

1) 10 рядов;

2) 11 рядов;

3) 12 рядов;

4) 13 рядов.

15. Общая ширина рабочего места каменщика составляет ___________ м.

16. На какие три зоны должно быть разделено рабочее место каменщика?  ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

17. С какой высотой настила подмости и леса должны быть оборудованы перилами __________________________________________________________.

18. В зависимости от высоты кладки производительность труда каменщика меняется. В каких пределах находится рекомендуемая высота кладки, при которой производительность труда не падает ниже 50% от максимальной _____ ____________________________________________________________________.

19.Запас кирпича и других кладочных материалов на рабочем месте до начала смены должен быть рассчитан на _________________________________.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Виды и применения кирпича: электрон. ресурс // Строим дом вместе: веб-сайт. Режим доступа: http://stroyimdom.com/kladochnye/vidy-kirpicha

- Виды и свойства кирпича: электрон. ресурс // Олта-групп: строительная компания: веб-сайт. Режим доступа: http://www.oltagrup.ru/sv/84.htm

- Виды кирпича и их свойства: электрон. ресурс // По кирпичу: веб-сайт. Режим доступа: http://1pokirpichy.ru/vidy/svojstva-kirpicha.html

- Воробьев С.А., Камейко В.А. и др. Каменные конструкции и их возведение: справ. строителя. М.: Стройиздат, 1989. 224 с.

- ЕНиР: сборник. Е 3: Каменные работы. М., 1987. 123 с.

- Журавлев И.П., Лапшин П.А. Каменщик: учеб. пособие для учащихся лицеев и училищ. Изд. 3-е. Ростов н/Д, 2004. 416 с.

- Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. М.: Высшая школа, 1980. 368 с.

# Кирпич – виды, свойства, применение: электрон. ресурс // Антарес-трейд: веб-сайт. Режим доступа: http://antares-stroy.ru/encyclopedia/o_kirpiche/

- Неелова В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков. М.: Стройиздат, 1988. 270 с.

- Памятка по ТБ. М:. Стройиздат, 1975. 234 с.

- Строительный кирпич: электрон. ресурс // ksportal.ru: веб-сайт. Режим доступа: http://ksportal.ru/620-stroitelnyy-kirpich.html

ДЛЯ ЗАМЕТОК

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________