VI. Химические реактивы и их хранение

6.1. Классификация химических реактивов

В школьном химическом кабинете должны иметься в достаточном количестве химические реактивы. В соответствии с государственными стандартами выпускаемые промышленные реактивы по чистоте подразделяются на несколько классов. Отношение реактива к тому или иному классу определяется по цветной полосе на стандартной этикетке:

##### Классификация веществ по степени чистоты

| класс вещества | обозначение | содержание основного вещества | цвет полосы на этикетке |
| --- | --- | --- | --- |
| технический | тех. | - | светло-коричневая |
| очищенный | оч. | - | коричневая |
| чистый | ч. | 98% | зеленая |
| чистый для анализа | ч.д.а. | 99% | синяя |
| химически чистый | х.ч. | выше 99% | красная |
| эталонно-чистый | в.э.ч. | почти 100% | коричневая |
| особо чистый | о.с.ч. | содержание примесей от 0,00001% | желтая |

Школа приобретает в основном реактивы первых трех классов. Приобретение эталонно-чистых и особо чистых реактивов необоснованно из-за их высокой стоимости.

Для работы в школьных условиях наиболее существенной является классификация химических реактивов по группам опасности. Выделяют 8 групп реактивов:

1 группа – взрывчатые вещества. В перечне реактивов и материалов данные вещества отсутствуют. Вносить вещества в помещение школы и проводить опыты с ним категорически запрещается.

2 группа – реактивы, при взаимодействии которых с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы (натрий, литий, карбид кальция и др.). Для хранения данных реактивов выделяют отдельный шкаф или полку в закрывающемся шкафу.

3 группа – самовоспламеняющиеся вещества. В типовом перечне реактивов и материалов отсутствуют.

4 группа – легковоспламеняющиеся жидкости (нефть, бензин и др.) хранят в металлическом ящике с прикрепленной проволокой или цепочкой верхней крышкой и слоем песка на дне.

5 группа – легковоспламеняющиеся твердые вещества (фосфор, сера) хранят в отдельном шкафу или на отдельной полке.

6 группа – сильные окислители (перманганаты, нитраты и др.). Для этих веществ выделяют отдельный шкаф или отдельную полку.

7 группа – яды (соли бария, свинца, хрома (VI), красная кровяная соль и др.). Хранят в сейфе.

8 группа веществ – относительно безопасные реактивы, которые можно хранить на открытых полках.

В  кабинете химии  не должны храниться  склянки без четких этикеток. Размеры этикеток  зависят от вместимости  тары.

#### Размер этикеток на банках

| Объем тары | Размер этикеток (мм) |
| --- | --- |
| До 25 мл | 15 х 40 30 х 40 |
| До 50 мл | 40 х 40 |
| 100, 250, 500 мл | 47 х 47 |
| 750,1000 мл | 62 х 62 |

При отсутствии заводской этикетки необходимо наклеить самодельную этикетку.

Образец этикетки

Нитрат калия КNO3 Избегать попадания на кожу Группа хранения №6

При наличии у реактивов ядовитых, огнеопасных и взрывоопасных свойств на склянках с заводской упаковкой должна быть отдельная цветная этикетка с надписями: «огнеопасно» – красная этикетка, «яд» – желтая, «взрывоопасно» – голубая, «беречь от воды» – зеленая.

При работе с химическими реактивами учителю необходимо знать, что по степени физиологического воздействия на организм вещества подразделяются на четыре класса опасности: 1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высоко опасные, 3 класс – умеренно опасные, 4 класс – малоопасные. Кроме того, выделяют вещества с остронаправленным механизмом действия, за содержанием которых в воздухе требуется автоматический контроль -–О; вещества, способные вызывать аллергию – А; канцерогены – К; аэрозоли фиброгенного действия (паталогические изменения в органах дыхания) – Ф.

Классификация веществ  по степени и особенностям воздействия на организм

| Вещества | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- |
| Оксиды азота (II, IV) | 3 | О |
| Оксид фосфора (V) | 2 | - |
| Оксид хрома (VI) | 1 | К, А |
| Анилин | 2 | - |
| Соли бария | 2 | - |
| Бензол | 2 | К |
| Бром, бромбензол | 2 | - |
| Хлороводород | 2 | О |
| Фосфин, арсин, фтороводород | 1 | О |
| Соли никеля | 1 | К, А |
| Нитробензол | 2 | - |
| Соли свинца | 1 | - |
| Сероводород | 2 | О |
| Асбест природный | 3 | Ф, К |
| Четыреххлористый углерод | 2 | - |
| Фенол | 2 | - |
| Формальдегид | 2 | О, А |
| Хроматы, дихроматы | 1 | К, А |
| Оксид хрома – (III) | 3 | А |

# ХРАНЕНИЕ РЕАКТИВОВ

Правильное хранение реактивов –обязательное условие безопасной работы. Реактивы хранятся в толстостенных материальных банках. Правила требуют, чтобы реактивы  хранились в заводской упаковке и не перефасовались в другую тару.  Некоторые наборы  имеют реактивы в полиэтиленовой фасовке. Такие вещества необходимо после вскрытия пакета пересыпать в склянку, соблюдая требования техники безопасности  и используя средства  индивидуальной защиты( халат, резиновый фартук, перчатки, защитные очки, респиратор или марлевую повязку).

Особую осторожность необходимо соблюдать при пересыпании  реактивов повышенной физиологической активности, представляющие опасность для организма( особенно в пылящейся форме), например оксид кальция, щелочи, фторид натрия, желтая и красная кровяные соли и другие реактивы, относящиеся к седьмой группе хранения.

Для хранения веществ нельзя использовать тонкостенную химическую посуду, банки с трещинами и сколами.

Различают первичную тару в которой непосредственно находиться реактив, и вторичную- банки, коробки и т.д. Хранить реактивы необходимо во вторичной таре.

Некоторые реактивы  под действием света разлагаются или окисляются. Для хранения таких реактивов как  йод, нитрат серебра, пероксид водорода, перманганат калия, диэтиловый эфир используют склянки из темного стекла.

Многие реактивы  ( щелочи, оксиды кальция и бария, натронная известь) реагируют с углекислым газом воздуха, превращаясь при этом в карбонаты. Банки для их хранения следует закупоривать резиновыми пробками.

Особенно герметично нужно закрывать  банки с карбидом кальция, оксидом фосфора(У), карбонатом аммония. Так как они реагируют с водяными парами и быстро приходят в негодность, а последний реактив улетучивается. Банки с такими веществами необходимо парафинировать или закрывать поверх пробки резиновыми колпачками.

Для хранения органических растворителей ( ацетон, бензол, гексан, дихлорэтан и др.) предпочтительно  использовать корковые или притертые стеклянные пробки.

По возможности необходимо наиболее полно заполнять склянки веществами и растворами, поскольку многие из них  обладают высокой реакционной способностью по отношению к атмосфере воздуха. Кроме того некоторые вещества могут образовывать в замкнутом объеме взрывчатые  газо- и паровоздушные смеси.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ

Приборов и оборудования и реактивов, использование которых запрещается в учебных кабинетах общеобразовательных школ

В соответствии с инструктивном письмом Министерства просвещения РСФСР « О приведении имеющегося  в школах учебного оборудования в соответствие с типовыми перечнями и техники безопасности» от 18 февраля 1980 г. № 75-М использование перечисленных ниже приборов и реактивов  должно быть прекращено.

# ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1.Выпрямители алюминиевые

2. Дистилляторы школьные ( с открытой спиралью)

3.Индукторы высоковольтные ИВ-50, ИВ-100 и др.

4.Лампы лабораторные бензиновые

5.Эвдиометры ЭВД

6.Электронагревательные приборы с открытой спиралью на напряжение переменного тока более 42 в.

# РЕАКТИВЫ

- Калий металлический

- Калия хлорат

- Кислота бромоводородная

- Кислота иодоводородная

- Кислота плавиковая

- Натрия пероксид

- Нитробензол

- Оксид ртути (П)

- Сульфат ртути (П)

- Нитрат свинца

- Стронция нитрат

- Химические реактивы, не включенные в Перечни учебного оборудования  для общеобразовательных учреждений России*.

*При использовании в учебном процессе химических реактивов, не вошедших в перечень учебного оборудования для общеобразовательных учреждений,  оформляется приказ по школе  на  разрешение использования и хранения  реактивов с указанием норм расходования.

##### 6.3.Нормы расхода  реактивов и материалов

Особые  отметки при названии реактива означают следующее:

- При соблюдении правил техники безопасности используются без ограничений.

- В формах, предусмотренных «Перечнем», используются только учителем в течении 5 лет. Учащимся можно выдавать вещества в виде разбавленных растворов.

- В формах, предусмотренных «Перечнем» , вещество требует особого обращения из-за высокой физиологической активности или возможных тяжелых отдаленных последствий воздействия на организм. Учащимся в исходных формах не выдается.

| код | Наименование | Особая отметка | Норма расхода(в кг) | Группа хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8-9кл. | 10-11 кл. |  |
|  | Простые вещества |  |  |  |  |
| 17 1210 | Алюминий металлический (гранулы) | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 24 3654 | Железо восстановленное (порошок) | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 21 1292 | Бром ( в ампулах по 5 г) | 3 | 1 амп. | 2 мп. | УП |
| 21 1291 | Иод кристаллический | 2 | 0,050 |  | УП |
| 21 1213 | Кальций металлический( стружка) | 2 | 0,050 |  | УП |
| 171131 | Кремний кристаллический | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 17 1730 | Литий металлический | 2 | 0,050 |  | П |
| 17 1441 | Магний металлический (порошок) | 2 | 0,050 |  | П |
| 17 1441 | Магний металлический (стружка или лента) | 2 | 0,050 |  | П |
| 21 1211 | Натрий металлический (плавленый) | 2 | 0,050 |  | П |
| 21 1221 | Сера | 1 | 0,200 |  | У |
| 21 1242 | Фосфор красный | 2 | 0,050 |  | У |
| 17 2132 | Цинк металлический( гранулированный , без мышьяка) | 1 | 0,200 |  | УШ |
| 17 2133 | Цинк (пыль) | 2 | 0,050 |  | УШ |
|  | Оксиды, гидроксиды |  |  |  |  |
| 26 1149 | Алюминия гидроксид | 1 | 0,200 |  | УШ |
| 26 1121 | Алюминия оксид безводный | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 1141 | Аммиак 25% водный | 1 |  | 0,200 | УП |
| 26 1143 | Бария гидроксид | 3 | 0,200 |  | УП |
| 26 11 21 | Бария оксид | 3 | 0,050 |  | УП |
| 26 1149 | Железа (Ш) гидроксид | 1 | 0,200 |  | УШ |
| 26 1121 | Железа (Ш) оксид | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 1142 | Кали едкое (гранулы) | 3 | 0,200 | 0,200 | УП |
| 26 1121 | Кальция оксид | 3 | 0,200 | 0,050 | УП |
| 26 1143 | Кальция гидроксид | 3 | 0,050 | 0,050 | УП |
| 26 1121 | Магния оксид | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 1121 | Марганца (1У) оксид (порошок) | 1 | 0,050 |  | У1 |
| 26 1149 | Меди (П) гидроксид | 2 | 0,200 |  | УШ |
| 26 1121 | Меди (П) оксид (порошок) | 1 | 0,200 |  | УШ |
| 26 1121 | Меди (П) оксид (гранулы) | 1 | 0,200 |  | УШ |
| 26 1142 | Натр едкий (гранулы) | 3 | 0,200 | 0,200 | УП |
| 26 1131 | Пероксид водорода | 2 | 0,200 |  | У1 |
| 26 1121 | Свинца (П) оксид | 3 | 0,050 |  |  |
| 26 1122 | Фосфора (У) оксид | 2 | 0,050 |  |  |
| 26 1121 | Цинка оксид | 1 | 0,200 |  | УШ |
|  | Соли |  |  |  |  |
| 26 2126 | Алюминия хлорид | 1 | 0,050 | 0,050 | УШ |
| 26 2126 | Алюминия сульфат | 1 |  | 0,050 | УШ |
| 26 2126 | Алюмокалиевые квасцы | 3 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2126 | Алюминия нитрат | 3 | 0,050 | 0,050 | У1 |
| 26 2126 | Аммония карбонат | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2126 | Аммония нитрат | 3 |  | 0,050 | У1 |
| 26 2126 | Аммония хлорид | 1 |  | 0,200 | УШ |
| 26 2126 | Аммония дихромат | 3 | 0,050 | 0,050 | УП |
| 26 2126 | Аммония сульфат | 1 | 0,050 | 0,050 | УШ |
| 26 2126 | Аммония роданид | 2 |  | 0,050 | УШ |
| 26 2126 | Аммония ортофосфат трехводный | 1 |  | 0,050 |  |
| 26 2126 | Аммония гидроортофосфат | 1 |  | 0,050 |  |
| 26 2126 | Аммония дигидроортофосфат | 1 |  | 0,050 |  |
| 26 2124 | Бария нитрат | 2 | 0,050 |  | УП |
| 26 2124 | Бария хлорид | 2 | 0,050 |  | УП |
| 26 2222 | Железа (Ш) хлорид | 2 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2222 | Железа (Ш) сульфат | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2222 | Железа (П) сульфат семиводный | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2222 | Кальция хлорид двуводный | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2222 | Кальция фосфат | 1 |  | 0,050 | УШ |
| 26 2222 | Кальция дигидрофофат | 1 |  | 0,050 | УШ |
| 26 2222 | Кальция сульфат | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2222 | Кальция гидрофосфат | 1 |  | 0,050 | УШ |
| 26 2123 | Калия ацетат | 1 |  | 0,050 | УШ |
| 26 2123 | Калия бромид | 1 |  | 0,050 | УШ |
| 26 2123 | Калия хлорид | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2123 | Калия дихромат | 3 | 0,050 |  | УП |
| 26 2123 | Калия гидрокарбонат | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2123 | Калия сульфат | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2123 | Калия гидросульфат | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2123 | Калия перманганат | 3 | 0,050 |  | У1 |
| 26 2123 | Калия нитрат | 3 | 0,050 |  | У1 |
| 26 2123 | Калия роданид | 3 | 0,050 |  | УП |
| 26 2123 | Калия хромат | 3 | 0,050 |  | УП |
| 26 2123 | Калия карбонат | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2123 | Калия ферро(П) гексацианид | 3 | 0,050 |  | УП |
| 26 2123 | Калия ферро(Ш) гесацианид | 3 | 0,050 |  | УП |
| 26 2123 | Калия моногидрофосфат | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2123 | Калия иодид | 3 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2222 | Кобальта сульфат | 2 | 0,050 |  | УП |
| 26 2111 | Лития хлорид | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2224 | Меди (П) дигидроксокарбонат | 1 | 0,200 |  | УШ |
| 26 2224 | Меди (П) хлорид | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2224 | Меди (П) сульфат пятиводный | 1 | 0,200 | 0,050 | УШ |
| 26 2224 | Меди (П) сульфат безводный | 1 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2121 | Магния сульфат | 1 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2121 | Магния хлорид | 1 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2215 | Марганца (П) сульфат | 2 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2215 | Марганца (П) хлорид | 2 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2112 | Натрия ацетат | 1 |  | 0.050 | УШ |
| 26 2112 | Натрия карбонат | 1 | 0,200 | 0.050 | УШ |
| 26 2112 | Натрия хлорид | 1 | 0,200 |  | УШ |
| 26 2112 | Натрия гидросульфат | 1 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2112 | Натрия карбонат десятиводный | 1 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2112 | Натрия сульфат десятиводный | 1 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2112 | Натрия сульфид девятиводный | 1 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2112 | Натрия сульфит | 1 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2112 | Натрия метасиликат | 1 |  | 0.050 | УШ |
| 26 2112 | Натрия нитрат | 3 |  | 0.050 | У1 |
| 26 2112 | Натрия бромид | 2 | 0.050 |  | УШ |
| 26 2112 | Натрия тиосульфат | 2 |  | 0.050 | УШ |
| 26 2112 | Натрия ортофосфат водный | 1 |  | 0.050 | УШ |
| 26 2112 | Натрия гидроортофосфат | 1 |  | 0.050 | УШ |
| 26 2112 | Натрия дигидрофосфат | 1 |  | 0.050 | УШ |
| 26 2112 | Натрия сульфат безводный | 1 |  | 0,200 | УШ |
| 26 2112 | Натрия фторид | 1 | 0.050 |  | УП |
| 26 2112 | Натрия гидрокарбонат | 1 | 0,200 |  | УШ |
| 26 2223 | Никеля сульфат | 2 |  | 0,050 | УШ |
| 26 2510 | Серебра нитрат | 3 | 0,050 |  | УП |
| 26 2423 | Свинца ацетат | 3 |  | 0.050 | УП |
| 26 2214 | Хрома (Ш) хлорид | 3 |  | 0,050 | УП |
| 26 2225 | Цинка сульфат | 3 | 0,050 |  | УШ |
| 26 2225 | Цинка хлорид | 3 | 0,050 |  | УП |
|  | Кислоты |  |  |  |  |
| 21 2130 | Азотная кислота (плотность 1,42) | 3 | 0,200 |  | УП |
| 21 2271 | Борная кислота | 3 | 0,050 |  | УШ |
| 24 3141 | Муравьиная кислота | 3 |  | 0,050 | УП |
| 21 2120 | Ортофосфорная кислота | 3 | 0.050 | 0,200 | УШ |
| 21 2120 | Серная кислота (плотность 1,84) | 3 | 1,000 | 0,500 | УП |
| 21 2210 | Соляная кислота (плотность 1,19) | 3 | 2,000 | 2,000 | УП |
| 24 3111 | Уксусная кислота | 3 | 0,200 |  | УП |
|  | Органические вещества |  |  |  |  |
| 24 1811 | Ацетон | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 24 7141 | Анилин | 3 |  | 0,050 | УП |
| 24 7142 | Анилин сернокислый | 3 |  | 0,050 | УП |
| 24 7711 | Бензальдегид | 3 |  | 0,050 | 1У |
| 24 2163 | Бензол | 3 |  | 0,050 | 1У |
| 24 2231 | Глицерин | 3 |  | 0,200 | 1У |
| 91 8820 | Глюкоза | 3 |  | 0,050 | УШ |
| 24 2163 | Гексан | 3 |  | 0,050 | 1У |
| 24 7114 | Гексахлорбензол | 3 |  | 0,050 | УП |
| 24 1225 | Дихлорэтан | 3 |  | 0,050 | УП |
| 24 3419 | Диэтиловый эфир | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 24 3143 | Кислота масляная | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 24 7735 | Кислота бензойная | 3 |  | 0.050 | У |
| 24 3145 | Кислота стеариновая | 3 |  | 0.050 | У |
| 24 3180 | Кислота пальмитиновая | 3 |  | 0.050 | У |
| 24 3133 | Кислота олеиновая | 3 |  | 0.050 | У |
| 24 3119 | Кислота аминоуксусная | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 24 1451 | Ксилол | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 24 1310 | Метиламин | 3 |  | 0.050 | УШ |
| 02 4101 | Нефть (сырая) | 3 |  | 0,200 | 1У |
| 91 8210 | Спирт этиловый | 3 |  | 0.200 |  |
| 24 2151 | Спирт бутиловый | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 24 2162 | Спирт изоамиловый | 3 |  | 0.050 | УП |
| 24 2154 | Спирт изобутиловый | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 91 1138 | Сахароза | 3 |  | 0.050 | УШ |
| 24 1421 | Толуол | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 24 1214 | Углерод четыреххлористый | 3 |  | 0.050 | УП |
| 22 2597 | Уксусноэтиловый эфир | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 22 2597 | Уксусноизоамиловый эфир | 3 |  | 0.050 | УП |
| 24 2411 | Фенол | 3 |  | 0.050 | УП |
| 24 1731 | Формалин 40%-ный | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 93 2119 | Хлороформ | 3 |  | 0.050 | УП |
| 24 1211 | Хлористый метилен | 3 |  | 0.050 | УП |
| 24 1641 | Циклогексан | 3 |  | 0.050 | 1У |
| 24 2212 | Этиленгликоль | 3 |  | 0.050 | 1У |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |
| 26 3820 | Бумага лакмусовая нейтральная |  | 5 кн. | 5 кн. |  |
| 26 3820 | Бумага универсальная |  | 5 кн. | 5 кн. |  |
| 26 3820 | Бумага фенофталеиновая |  | 5 кн. | 5 кн. |  |
| 26 3820 | Индикатор универсальный |  | 1 кор. |  |  |
| 26 3820 | Лакмоид |  | 0.050 | 0,050 |  |
| 26 3820 | Метиловый оранжевый |  | 0.050 | 0.050 |  |
| 26 3820 | Фенолфталеин |  | 0.050 | 0.050 |  |
| 26 3820 | Фуксин основной |  | 0.050 | 0.050 |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 93 1891 | Активированный уголь |  | 0,050 |  | У |
| 18 1110 | Алюминий металлический |  | 0.050 |  | УШ |
| 22 6733 | Вазелин |  | 0.050 | 0.050 |  |
| 81 9520 | Вата хлопчатобумажная |  | 0.050 | 0.050 |  |
| 19 1546 | Графит |  | 0.050 |  | У |
| 21 0000 | Пирит |  | 0.050 |  | УШ |
| 21 4712 | Известь натронная |  |  | 0,200 | УП |
| 21 0000 | Кальция карбид |  |  | 0,200 | П |
| 21 0000 | Кальция карбонат |  | 0,200 | 0,200 | УШ |
| 24 0000 | Карандаши восковые для письма по стеклу |  | 2 шт |  |  |
| 17 3300 | Медь металлическая ( в наборе проволока, пластины) |  | 0,100 |  | УШ |
| 22 5700 | Менделеевская замазка |  | 0.050 | 0.050 |  |
| 02 5510 | Парафин |  | 0,200 | 0,200 | У |
| 53 8990 | Пробки корковые разных размеров |  | 0,200 | 0,200 |  |
| 25 3162 | Пробки резиновые разных диаметров |  | 0,200 | 0,200 |  |
| 24 2110 | Спирт (этанол- горючее для негазифицированных школ) |  | 2,500 | 3,000 | У |
| 25 3715 | Трубки резиновые наружные диаметром от 3 до 12 мм |  | 3 м | 3м |  |
| 25 3715 | Трубки резиновые диаметром 14 мм |  | 2 м | 2м |  |
| 43 2517 | Трубки стеклянные диаметром от 3 до 15 мм |  | 2 м | 2м |  |
| 26 4220 | Фильтры бумажные зольные, размер 4,5 см |  | 2 пачки | 2 пачки |  |
| 26 4220 | Фильтры бумажные зольные, размер 9 см |  | 1 пачка | 1 пачка |  |

##### Наборы химических реактивов

| Код ОКП | Наименование | Расфасовка (кг) |
| --- | --- | --- |
| 26 4311 | Набор 1- НО «Кислоты» |  |
|  | Кислота серная | 2,700 |
|  | Кислота соляная | 1,500 |
| 26 4311 | Набор 2- НО «Кислоты» |  |
|  | Кислота азотная | 0,300 |
|  | Кислота ортофосфорная | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 3- НО «Гидроксиды» |  |
|  | Бария гидроокись | 0,050 |
|  | Калий гидроокись | 0,200 |
|  | Кальций гидроокись | 0,500 |
|  | Натрий гидроокись | 0.500 |
| 26 4311 | Набор 4- НО «Оксиды » |  |
|  | Алюминий окись | 0,100 |
|  | Барий окись | 0,100 |
|  | Железа (Ш) окись | 0,050 |
|  | Кальций окись | 0,100 |
|  | Магний окись | 0,100 |
|  | Медь (П) окись(гранулы) | 0,200 |
|  | Медь (П) окись (порошок) | 0,100 |
|  | Цинк окись | 0,100 |
|  | Фосфор (У) окись | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 5- НО «Металлы» |  |
|  | Алюминий ( гранулы) | 0,100 |
|  | Алюминий (порошок) | 0.050 |
|  | Железо восстановленное | 0,050 |
|  | Магний (лента) | 0,050 |
|  | Медь (гранулы, опилки) | 0,050 |
|  | Цинк (гранулы) | 0,050 |
|  | Цинк (порошок) | 0,050 |
|  | Олово (гранулы) | 0,500 |
| 26 4311 | Набор 6- НО « Щелочные и щелочноземельные металлы» |  |
|  | Кальций | 10 ампул по 2 г |
|  | Литий | 5 ампул по 2 г |
|  | Натрий | 20 ампул по 2 г |
| 26 4311 | Набор 7- НО «Неметаллы» |  |
|  | Сера (порошок) | 0,050 |
|  | Фосфор красный | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 8- НО «Неметаллы. Галогены» |  |
|  | Бром | 5 ампул |
|  | Иод | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 9- НО «Соли . Галогениды» |  |
|  | Алюминий хлористый | 0,050 |
|  | Аммоний хлористый | 0,100 |
|  | Барий хлористый | 0,100 |
|  | Железо хлорное | 0,100 |
|  | Калий иодистый | 0,100 |
|  | Калий хлористый | 0,050 |
|  | Кальций хлористый | 0,100 |
|  | Литий хлористый | 0,050 |
|  | Магний хлористый | 0,100 |
|  | Медь хлорная | 0,100 |
|  | Натрий бромистый | 0,100 |
|  | Натрий фтористый | 0,050 |
|  | Натрий хлористый | 0,100 |
|  | Цинк хлористый | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 10- НО «Соли . Сульфаты, сульфиты, сульфиды» |  |
|  | Алюминий сернокислый | 0,100 |
|  | Аммоний сернокислый | 0,100 |
|  | Железо сернистое | 0,050 |
|  | Железо (П) сернокислое 7-водное | 0,100 |
|  | Калий сернокислый | 0,050 |
|  | Кобальт (П) сернокислый | 0,050 |
|  | Магний сернокислый | 0,050 |
|  | Медь (П) сернокислая | 0,050 |
|  | Медь (П) сернокислая 5-водная | 0,100 |
|  | Натрий сернистый | 0,050 |
|  | Натрий сернистокислый | 0,050 |
|  | Натрий сернокислый кислый | 0,050 |
|  | Никель сернокислый | 0,050 |
|  | Цинк сернокислый | 0,100 |
| 26 4311 | Набор 11- НО «Соли .Карбонаты» |  |
|  | Аммоний углекислый | 0,050 |
|  | Калий углекислый (поташ) | 0,050 |
|  | Калий углекислый кислый | 0,100 |
|  | Медь (П) углекислая основная | 0,100 |
|  | Натрий углекислый | 0,100 |
|  | Натрий углекислый кислый | 0,100 |
| 26 4311 | Набор 12- НО «Соли .Фосфаты. Силикаты» |  |
|  | Калий фосфорнокислый двухзамещенный | 0,050 |
|  | Натрий кремнекислый 9-водный | 0,050 |
|  | Натрий фосфорнокислый трехзамещенный | 0,100 |
|  | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный | 0,050 |
|  | Натрий фосфорнокислый однозамещенный | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 13- НО «Соли .Роданиды. Ацетаты. Цианиды» |  |
|  | Калий железистосинеродистый | 0,050 |
|  | Калий железосинеродистый | 0,050 |
|  | Калий уксуснокислый | 0,050 |
|  | Калий роданистый | 0,050 |
|  | Натрий уксуснокислый | 0,050 |
|  | Свинец уксуснокислый | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 14- НО «Соединения марганца» |  |
|  | Калий марганцевокислый | 0,500 |
|  | Марганец (1У) окись | 0,050 |
|  | Марганец (П) сернокислый | 0,050 |
|  | Марганец хлористый | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 15- НО «Соединения хрома» |  |
|  | Аммоний двухромовокислый | 0,200 |
|  | Калий двухромовокислый | 0,050 |
|  | Калий хромовокислый | 0,050 |
|  | Хром (Ш) хлорный 6-водный | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 16- НО «Соли. Нитраты» |  |
|  | Алюминий азотнокислый | 0,050 |
|  | Аммоний азотнокислый | 0,050 |
|  | Калий азотнокислый | 0,050 |
|  | Кальций азотнокислый | 0,050 |
|  | Медь азотнокислая | 0,050 |
|  | Натрий азотнокислый | 0,050 |
|  | Серебро азотнокислое | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 17- НО «Индикаторы» |  |
|  | Лакмоид | 0,020 |
|  | Метиловый оранжевый | 0,020 |
|  | Фенолфталеин | 0,020 |
| 26 4311 | Набор 18- Н «Минеральные удобрения» |  |
|  | Аммофос | 0,250 |
|  | Карбамид | 0,250 |
|  | Натриевая селитра | 0,250 |
|  | Кальциевая селитра | 0,250 |
|  | Калийная соль | 0,250 |
|  | Сульфат аммония | 0,250 |
|  | Суперфосфат гранулированный | 0,250 |
|  | Суперфосфат двойной гранулированный | 0,250 |
|  | Фосфоритная мука | 0,250 |
| 26 4311 | Набор 19-О «Углеводороды» |  |
|  | Бензин | 0,100 |
|  | Бензол | 0,050 |
|  | Гексан | 0,050 |
|  | Нефть | 0,050 |
|  | Толуол | 0,050 |
|  | Циклогексан | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 20-О «Кислородсодержащие органические вещества» |  |
|  | Ацетон | 0,100 |
|  | Глицерин | 0,200 |
|  | Диэтиловый эфир | 0,100 |
|  | Спирт н-бутиловый | 0,100 |
|  | Спирт изоамиловый | 0,100 |
|  | Спирт изобутиловый | 0,100 |
|  | Спирт этиловый (абсолютированный) | 0,500 |
|  | Фенол | 0,050 |
|  | Формалин | 0,100 |
|  | Этиленгликоль | 0,050 |
|  | Этиловый эфир уксусной кислоты | 0,100 |
| 26 4311 | Набор 21-О «Кислоты органические» |  |
|  | Кислота аминоуксусная | 0,050 |
|  | Кислота бензойная | 0,050 |
|  | Кислота масляная | 0,050 |
|  | Кислота муравьиная | 0,100 |
|  | Кислота олеиновая | 0,050 |
|  | Кислота пальмитиновая | 0,050 |
|  | Кислота стеариновая | 0,050 |
|  | Кислота уксусная | 0,200 |
|  | Кислота щавелевая | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 22-О «Аммиак. Амины. Углеводы» |  |
|  | Аммиак 25%-ный | 0,500 |
|  | Анилин | 0,050 |
|  | Анилин сернокислый | 0,050 |
|  | D-глюкоза | 0,050 |
|  | Метиламин гидрохлорид | 0,050 |
|  | Сахароза | 0,050 |
| 26 4311 | Набор 23-О «Образцы органических веществ» |  |
|  | Гексахлорбензол | 0,050 |
|  | Метилен хлористый | 0,050 |
|  | Углерод четыреххлористый | 0,050 |
|  | Хлороформ | 0,050 |
|  | Набор 24-ОС «Материалы» |  |
| 93 1891 | Активированный уголь | 0,100 |
| 18 1110 | Алюминий металлический (проволока) | 0,050 |
| 22 6733 | Вазелин | 0,050 |
| 21 0000 | Кальция карбид | 0,200 |
| 21 0000 | Кальция карбонат (мраморная крошка) | 0,500 |
| 24 0000 | Карандаши восковые для письма по стеклу | 2 шт. |
| 17 3300 | Медь металлическая в наборе | 0,100 |
| 02 5510 | Парафин | 0,200 |
| 24 2110 | Спирт этанол неденатурированный (горючее- для негазифицированных школ) | 2,500 |
| 26 4220 | Фильтры бумажные зольные, размер 4,5 см | 2 пачки |
| 26 4220 | Фильтры бумажные зольные, размер 9 см | 1 пачка |
| 264311 | Набор 25-НО «Иониты» |  |
|  | Катионит | 0,050 |
|  | Анионит | 0,050 |

# 6.4. НОРМЫ

расхода спирта на учебные цели

При расходовании спирта необходимо руководствоваться письмом Министерства просвещения  РСФСР № 206-М от 03.07.81 г. « Об учете, хранении, приемке и отпуске спирта» а также приказа  №  307 от 04.09.1987 г. « О единых нормах расходования спирта ( технического и медицинского) на учебные цели для школ, педагогических училищ, фильмотек, внешкольных учреждений, кафедр и кабинетов МГИИУ на 1988/89 учебный год» Главного управления народного образования.

Согласно этому письму и приказу для проведения демонстрационных опытов, практических и лабораторных работ на 8- 9  классы требуется по 1,1 л, на 10 класс- 1.4 л, на 11 класс-1.85 л.

Приведенные количества указывают затраты спирта на подготовку опытов и естественное испарение из расчета на один класс( 25 человек, то есть на 13 рабочих мест).

В классе с большим количеством учащихся, а также при использовании эксперимента в профильных классах следует пользоваться приведенными ниже нормами расхода спирта на один опыт:

Демонстрационные опыты в 8-9 классах – 10,5 мл;

Демонстрационные  опыты в 10-11 классах –15,5 мл;

Практические и лабораторные работы в 8-9 классах –5.6 мл;

Практические и лабораторные работы в 10-11 классах –6,7 мл;

На основании норм  расходования спирта составляется заявка.

## ЗАЯВКА

( Полное название учреждения , адрес учреждения)

на спирт на  200_г.

Расчет заявки на спирт( в расчете на один класс в литрах)

| Наименование работ | В расчете на один 8 кл. | Кол-во 8 кл. | Всего по 8 кл. | В расчете на один 9 кл. | Кол-во 9 кл. | Всего по 9 кл. | В расчете на один 10 кл. | Кол-во 10 кл. | Всего по 10 кл. | В расчете на один 11 кл. | Кол-во 11 кл. | Всего 11 кл | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для демонстрационных опытов по химии | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,25 |  |  |  |
| Для лабораторных опытов по химии | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| Для практических работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По химии | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,6 |  |  | 1,0 |  |  |  |
| По физики |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| По биологии |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1.1 |  |  | 1,8 |  |  | 2,5 |  |  | 2,45 |  |  |  |

Подпись руководителя______________

Подпись исполнителя________________

Телефон_______________

М.П.